# 超越离合器齿星轮冷挤工艺改进研究

### 论文摘要

随着制造技术的不断发展,传统切削加工已不能满足生产的需要。开发和创造新的、先进的制造工艺成为制造业发展的趋势。冷挤压是一种无屑成形的先进制造技术之一,它具有优质、高效、低耗的环保特点。本课题结合生产实际,课题来源于省内工厂,围绕着超越离合器星轮冷挤加工的工艺过程进行了深入的研究。由于星轮的实际生产中冷挤压只是中间工序,不仅生产效率低,浪费材料,而且生产出的星轮强度差,无法满足实际需求。因此,使得该课题的研究具有重要的意义。本文中对零件毛坯的制备及材料热处理做了详细研究,并对星轮这种内径不等的杯-杯型零件进行了较为深入的理论研究。在研究过程中,运用滑移线场理论对星轮的复合挤压规律进行预测,并计算其挤压力。同时,本文根据合理的工艺方案对现有的冷挤压模具做了改进设计,使得星轮原有的端面不平、无法一次成形等问题得到了解决。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 国内外冷挤压技术发展过程及趋势

- 1.2 课题的背景及意义

- 1.3 研究的目标及内容

- 1.3.1 研究的主要内容

- 1.3.2 拟解决的关键问题

- 1.4 冷挤压成形技术基础

- 1.4.1 冷挤压技术的应用

- 1.4.2 冷挤压的基本类型

- 1.4.3 冷挤压的工艺特点

- 第二章 离合器星轮成形零件的工艺分析:

- 2.1 齿星轮零件的成形工艺特点

- 2.1.1 超越离合器工作特点及零件分析

- 2.1.2 传统的切削加工工艺分析

- 2.2 老工艺方案分析

- 方案一:分别通过机加工加工出星轮的内花瓣及孔,将两部分箍在一起得到所需零件

- 方案二:通过预挤或形、终挤成形以及最终的车（钻）孔来形成最终的星轮部分

- 2.3 星轮成形初选的三种改进工艺方案简介

- 2.3.1 方案一:先正挤成形孔,再通过反挤成形星轮内花瓣部分的工艺方案分析

- 2.3.2 方案二:先成形星轮的内花瓣部分,再一次挤压成形孔的工艺方案分析

- 2.3.3 方案三:先复合成形内花瓣及预孔成形,再通过减径挤压成形孔的方案分析

- 2.4 方案对比总结

- 第三章 星轮原材料及毛坯的制备

- 3.1 毛坯制备的技术要求

- 3.1.1 材料的选择

- 3.1.2 形状的设计

- 3.1.3 尺寸设计

- 3.1.4 许用变形程度

- 3.2 毛坯的制备

- 3.2.1 毛坯形状的选择

- 3.2.2 毛坯尺寸计算

- 3.2.3 挤压余量的选择

- 3.2.4 毛坯尺寸的确定

- 3.2.5 挤压的变形程度

- 3.2.6 判定材料和毛坯形状对零件的可成形性

- 3.3 毛坯软化及表面处理

- 3.3.1 软化处理

- 3.3.2 表面处理及润滑

- 3.4 星轮用20CR钢的球化退火工艺分析

- 3.4.1 试验材料与试验方法

- 3.4.2 原始状态钢冷成型性能不良的原因

- 3.4.3 在Acl奥氏体化等温球化退火

- 3.4.4 在Acl以下的球化退火

- 3.4.5 在Acl以上奥氏体化缓冷球化退火

- 3.4.6 结论

- 第四章 星轮冷挤压的理论分析

- 4.1 塑性成形解析方法简介

- 4.2 上限元法与主应力法

- 4.2.1 上限元法基本原理极其应用发展

- 4.2.2 主应力法的基本原理及解题原理

- 4.3 星轮冷挤压力的变形力的计算

- 4.3.1 星轮挤压变形区的划分

- 4.3.2 计算前的基本假设

- 4.3.3 刚性三角形速度场

- 4.3.4 有关计算的几点说明

- 4.3.5 冷挤压变形力公式的推导

- 4.3.6 星轮冷挤压变形力的计算

- 4.4 星轮冷挤压成形机理分析

- 4.4.1 复合挤压的分流点

- 4.4.2 复合挤压中金属体积分配

- 第五章 星轮冷挤压模具改进设计

- 5.1 模具结构的设计

- 5.1.1 概述

- 5.1.2 模具结构形式的确定

- 5.2 星轮冷挤压以往的模具结构分析

- 5.2.1 模具机构简介

- 5.2.2 旧的结构存在的问题

- 5.3 星轮冷挤压改进模具结构分析

- 5.3.1 对旧模具的改进

- 5.3.2 弹簧的设计与选择

- 5.4 改进模具优势分析

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录一:攻读硕士学位期间发表的部分论文

### 相关论文文献

- [1].连续采煤机星轮机构的设计研究[J]. 科技情报开发与经济 2009(26)

- [2].不共振星轮装载机构转速的确定[J]. 黑龙江科技学院学报 2008(02)

- [3].直齿星轮装载机构不产生循环物料转速的确定[J]. 现代矿业 2009(01)

- [4].掘进机星轮结构尺寸的研究确定[J]. 煤矿机械 2009(10)

- [5].外星轮滚柱式超越离合器的设计[J]. 轴承 2012(05)

- [6].单螺杆压缩机星轮的周向力分析[J]. 压缩机技术 2009(01)

- [7].直齿星轮装载机构载荷的模拟研究[J]. 矿山机械 2008(23)

- [8].320m~2带式烧结机头部星轮加工及安装工艺探索[J]. 冶金设备 2010(S1)

- [9].解决星轮轴承座同轴度问题[J]. 机械工程师 2009(09)

- [10].带式烧结机三维设计及星轮轮辐有限元分析[J]. 机械工程师 2010(11)

- [11].提高带式烧结机星轮承载能力的方法及仿真研究[J]. 烧结球团 2009(01)

- [12].爬楼梯轮椅的星轮架设计及优化[J]. 机械工程师 2013(04)

- [13].带式烧结机星轮筒体的制造加工工艺分析[J]. 矿山机械 2010(14)

- [14].提高掘进机装载效率的研究[J]. 煤 2008(12)

- [15].越野车外星轮成形工艺模拟研究[J]. 热加工工艺 2008(11)

- [16].一种星轮行星轮式楼梯平地两用搬运车设计[J]. 科技创新导报 2013(04)

- [17].烧结机星轮包装设计[J]. 科技创新导报 2013(11)

- [18].单螺杆压缩机星轮夹具的设计与分析[J]. 机床与液压 2012(16)

- [19].单螺杆压缩机星轮与螺杆啮合位置的误差分析[J]. 压缩机技术 2012(05)

- [20].汽车外星轮亚热精锻成形工艺研究[J]. 精密成形工程 2010(02)

- [21].星轮装载机构轮齿形状研究[J]. 煤矿机电 2008(01)

- [22].偶数齿烧结机新型星轮理论研究及运动仿真[J]. 机械设计 2013(07)

- [23].LJG315悬臂式掘进机左星轮铸造工艺的数值模拟[J]. 热加工工艺 2013(15)

- [24].CAD/CAM技术在星轮加工中的应用[J]. 机械 2012(02)

- [25].单螺杆压缩机环面蜗杆——星轮制造专机问世[J]. 通用机械 2008(04)

- [26].基于DEFORM-3D的超越离合器内星轮温挤压工艺研究[J]. CAD/CAM与制造业信息化 2014(10)

- [27].汽车VL内星轮分组量仪的开发研制[J]. 机械制造 2010(07)

- [28].掘进机铲板的设计[J]. 煤矿机械 2013(07)

- [29].少齿差星轮型减速器的弹性静力学分析[J]. 农业工程学报 2013(24)

- [30].直齿三星轮装载机构的谐响应分析[J]. 黑龙江科技学院学报 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d3fa33a0838702f8595a8cf.html