# 农田排水中氮、磷等主要污染物的净化技术研究

### 论文摘要

本文对农田排水中氮、磷等主要污染物的净化技术进行了研究,通过对农田施肥和排水的调查得出农户在农作物生长期间的施肥和排水规律,通过农田水在施肥后一定时间内水质变化规律的研究,分析了农田水对周围水体的威胁。以农田水为试验对象,筛选出了适合当地气候的高效净化氮、磷等农田水中主要污染物的植物。以筛选出的净化植物的吸收利用为主要手段,辅以水体自净作用,利用沟渠净化系统和氧化塘净化系统的组合技术将农田水在排出途径和收集系统内进行水质净化,使农田水在进入周围水体前得到了有效的净化。1.通过对农户施肥的调查和农户施肥后农田中水体水质进行监测表明：（1）农户一般在耕地时使用少量尿素或复合肥,在第二次施肥即插秧时使用碳酸氢铵的量较大。（2）农田中施肥后氨氮、总氮、总磷和COD浓度最高分别可达149mg/L、165mg/L、1.55mg/L和89mg/L,农田水中各污染指标对周围水体存在很严重的威胁。氨氮和总氮一般在第10天和第13天时降低到2.00mg/L以下,总磷在11-14天时可降低到0.05mg/L以下,COD浓度一般在第5-7天时降低到20mg/L以下。2.以农田水为试验对象,进行试验筛选,结果如下：（1）经14天的植物筛选试验,无植物净化系统氨氮、总氮、总磷和COD的净化效率分别为53.4%、50.5%、41.6%和36.7%。（2）有植物净化系统的净化效率高于无植物净化系统的净化效率,经14天的植物筛选试验,对氨氮净化效果较好的植物为芦苇、千屈菜、狐尾藻、金鱼藻和浮萍,以上各植物净化系统净化效率都在86.2%以上；对总氮净化效果较好的芦苇、千屈菜、狐尾藻、金鱼藻和浮萍,以上各植物净化系统净化效率都在83.2%以上；对总磷净化效果较好的植物是香蒲、美人蕉、芦苇、金鱼藻、狐尾藻和浮萍,以上净化系统净化效率都在81.6%以上；对COD净化效果较好的有芦苇、香蒲和千屈菜等净化系统,以上净化系统净化效率都在56%以上。3.在农田水流经沟渠排出时将农田水净化,经沟渠净化后在由氧化塘收集并进行水质净化实验,结论如下：（1）沟渠净化的最佳流速为3～3.5m/min,在此流速下沟渠对氨氮、总氮、总磷和COD的净化效率分别可以达到13.4%、12.3%、12.5%和26.2%。沟渠中种植一定量的金鱼藻、茭白和美人蕉净化效率明显高于无植物种植的沟渠,沟渠清污后对氨氮、总氮和总磷的净化效果恢复可以在30天之内完成,沟渠清污后的90天内对COD的净化效率随时间延长而提高,提高过程缓慢。（2）有以水生植物为基础的生态浮床存在的氧化塘在60天时对氨氮、总氮和总磷的去除效率分别达到了68.8%、67.4%和47.4%明显高于无生态浮床的氧化塘48.8%、51.8%和32.5%,对有机物的去除效率两塘基本相当。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 农田排水及其净化技术

- 1.1.1 农田排水

- 1.1.2 农田排水净化技术

- 1.1.3 农田排水净化技术的研究背景

- 1.2 国内外研究现状和研究课题来源

- 1.2.1 国内外研究现状

- 1.2.2 研究课题来源

- 1.3 研究目的、研究内容与技术路线

- 1.3.1 研究目的与研究意义

- 1.3.2 主要研究内容

- 1.3.3 技术路线

- 第二章 农田排水规律调查与研究

- 2.1 调查对象与研究方法

- 2.2 农田施肥规律调查研究

- 2.3 农田水水质变化规律研究

- 2.3.1 研究方法和水质指标

- 2.3.2 农田水中氮的变化规律

- 2.3.3 农田水中磷的变化规律

- 2.3.4 农田水中有机物的变化规律

- 2.4 农田排水规律调查研究

- 2.5 分析与讨论

- 2.6 小结

- 第三章 净化植物的筛选研究

- 3.1 净化植物概述

- 3.1.1 当地农田土著植物调查

- 3.1.2 净化植物筛选依据、原则

- 3.2 试验设计

- 3.2.1 试验植物的选择

- 3.2.2 其他试验材料

- 3.2.3 净化植物的筛选方法

- 3.3 植物的净化效果

- 3.3.1 净化植物对氨氮（NH3-N）的净化效果

- 3.3.2 净化植物对总氮（TN）的净化效果

- 3.3.3 净化植物对总磷（TP）的净化效果

- 3.3.4 净化植物对化学需氧量（COD）的净化效果

- 3.4 净化植物的生物量变化

- 3.5 分析与讨论

- 3.6 小结

- 第四章 农田排水沟渠净化技术研究

- 4.1 沟渠

- 4.1.1 沟渠的分类

- 4.1.2 沟渠的水流特性

- 4.2 沟渠净化的试验设计

- 4.2.1 试验设计

- 4.2.2 试验条件

- 4.3 试验方法及沟渠净化效果分析

- 4.3.1 沟渠中水流流速对净化效果的影响

- 4.3.2 沟渠中净化植物种类对净化效果的影响

- 4.3.3 沟渠的清污对净化效果的影响

- 4.4 分析与讨论

- 4.5 小结

- 第五章 氧化塘净化农田排水研究

- 5.1 氧化塘及其特点

- 5.2 试验设计

- 5.3 试验条件和试验方法

- 5.3.1 试验条件

- 5.3.2 试验方法

- 5.3.2.1 设计生态浮床

- 5.3.2.2 采样点选择和采样频率的确定

- 5.4 氧化塘的净化效果

- 5.4.1 氨氮的净化效果

- 5.4.2 总氮的净化效果

- 5.4.3 总磷的净化效果

- 5.4.4 COD的净化效果

- 5.5 分析与讨论

- 5.6 小结

- 第六章 结论及建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].稀土对低浓度硫化氢液相催化氧化净化效率的影响[J]. 环境科学学报 2009(05)

- [2].油烟净化设备对餐饮排放物的净化效率[J]. 环境工程 2018(11)

- [3].印刷有机废气处理工艺的研究[J]. 低碳世界 2017(05)

- [4].新风净化器PM2.5净化效率测试方法研究[J]. 标准科学 2019(05)

- [5].催化燃烧技术处理有机废气研究进展[J]. 山东化工 2017(12)

- [6].麦冬人工湿地对城市生活污水的净化研究[J]. 重庆文理学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [7].电镀含氰废气湿法治理技术[J]. 材料保护 2008(11)

- [8].NTP辅助SCR降低柴油机NO_X排放的机理研究[J]. 农业装备与车辆工程 2020(09)

- [9].新型静电油烟净化设备的特点及应用[J]. 企业科技与发展 2017(05)

- [10].柳林污水处理系统净化效率研究[J]. 江苏林业科技 2015(04)

- [11].生物滴滤塔处理氨气、硫化氢混合气体的研究[J]. 环境科技 2009(04)

- [12].柴油机颗粒后处理技术对颗粒物排放的影响[J]. 环境与可持续发展 2016(06)

- [13].水生植物净化农田排水的静态试验研究[J]. 湖南农业科学 2012(01)

- [14].新风净化器去除空气中颗粒物的性能研究[J]. 洁净与空调技术 2018(02)

- [15].油烟净化技术分类及其优缺点分析[J]. 无线互联科技 2020(10)

- [16].浅析提高铝电解环境净化效率的措施[J]. 甘肃冶金 2008(02)

- [17].车辆减排[J]. 世界科学 2016(09)

- [18].纺织厂粉尘净化效率及粒径分布的实验研究[J]. 洁净与空调技术 2013(03)

- [19].转轮吸附耦合催化氧化工艺吸脱附性能研究[J]. 中国环保产业 2019(11)

- [20].高温橡胶废气在电滤装备中的流场特性研究[J]. 橡胶工业 2018(09)

- [21].家庭烹饪油烟污染物排放特征研究[J]. 环境监控与预警 2018(01)

- [22].河流岸坡净化径流中氨氮的实验室研究[J]. 环境与可持续发展 2015(04)

- [23].空气净化器对甲醛、苯和氨气的净化效果研究[J]. 舰船科学技术 2008(S2)

- [24].湿式密集纤维栅对矿山粉尘的过滤效率[J]. 环境工程学报 2017(05)

- [25].空气净化器对室内甲醛净化效果的实验研究[J]. 分析科学学报 2013(02)

- [26].藻钙生态装饰板的制备与性能研究[J]. 硅酸盐通报 2020(06)

- [27].转轮除湿系统除湿效率及空气净化效率实验研究[J]. 暖通空调 2018(12)

- [28].多通道介质阻挡放电反应器特性及净化甲醛研究[J]. 河南科学 2008(11)

- [29].ISO 16890系列标准存在的问题及未来发展方向[J]. 暖通空调 2019(07)

- [30].膜吸收法净化低浓度甲醛和氨气[J]. 环境工程学报 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d4089a1133865647ad92804.html