# 普通灯具防触电保护检测中常见问题及对策

经续检验技术（东莞）有限公司

摘要：防触电保护措施主要是指人与带电的部件在接触之后而发生的意外时候进行的保护措施。同时也是近年来我国在各个质量检测中必须要检测的内容。但是在普通灯具检测中的防电项目中的检验结果并不是很满意，深究其中的原因很多检测人员对于GB7000.1-2007标准中的内容并不是很理解。因而，介绍了GB7000.1-2007条款中比较常见的两种误区，并且对其进行分析与研究，对灯具设计与检测结果之间的关系进行分析与研究。因而，本文主要就是笔者结合自身的工作经验对普通灯具防触电保护检测中常见问题及对策进行分析与研究的。

关键词：普通灯具；防触电保护；常见问题

一、引言

防触电保护措施主要是指人与带电的部件在接触之后而发生的意外时候进行的保护措施。而防电措施是与人有着密切的联系，这样在一定程度上也就导致防电保护项目应该是GB7000.1-2007中重要的检测环节之一，同时也是近年来我国在各个质量检测中必须要检测的内容。但是在普通灯具检测中的防电项目中的检验结果并不是很满意。尤其是在近几年来的抽检中，很多的防电保护项目不合格比重占据了不合格项目中的前三位。深究其中的原因很多检测人员对于GB7000.1-2007标准中的内容并不是很理解，同时灯具是设计中可以对防电性能进行充分的考虑，同时普通灯具在电气设计上也是存在很大的缺陷，这样也就会导致项目存在不合格的情况。在防触电条款中最容易使得人们产生误区的就是8.2.1与8.2.3。普通灯具防触电中存在不合格的情况是非常集中的，并且相关检测在对其存在的误区在条款中都是能够找的到。而本文主要是从多个不同的方面来对普通灯具防触电产生的原因进行分析与研究，相应的也提出了几点解决措施。

二、普通灯具防触电保护中常见的误区

尤其是在近几年来的抽检中，很多的防电保护项目不合格比重占据了不合格项目中的前三位。深究其中的原因很多检测人员对于GB7000.1-2007标准中的内容并不是很理解，同时灯具是设计中可以对防电性能进行充分的考虑。同时还是由于相关的检测人员在检测中与内容理解上存在着很大的误区，以下主要就是针对会产生的两点误区进行分析与研究，为日后的工作提供相关的资料。

第一，灯具的绝缘部件中是没有合适在外部进行保护。这其中的最为不合格的表现主要是基本绝缘的部件其接线端子通常情况下在灯具的外部表面上，并且还没有采取相应的保护措施。

在国家规定标准内容中：普通灯具在制定出灯具的时候是应该要按照正常的使用安装与接线之后才能够为其更换新的光源，在可以替换的启动器之后要打开相应的灯具，这样不是运用手来进行操作，这样带电部分就不会被随意触及到。基本绝缘部件在没有进行安置防电措施情况下是不能够安装到灯具表面上的。

第二，II类普通灯具的防护措施并没有达到相应的标准。这其中最为常见不合格的结果有：II类普通灯具中与基本绝缘部件接触中的金属部件很容易被碰触到的。锥形试验装置能够伸进灯具中并且还是能够碰触到此类金属部件等。产生这样的问题主要是由于绝缘部分中的保护措施并没有达到相应的标准。

三、普通灯具防触电保护检测中常见问题的解决对策

防触电保护措施主要是指人与带电的部件在接触之后而发生的意外时候进行的保护措施。而防电措施是与人有着密切的联系，这样在一定程度上也就导致防电保护项目应该是GB7000.1-2007中重要的检测环节之一，同时也是近年来我国在各个质量检测中必须要检测的内容。

1、对标准的认识

对于GB7000.1-2007中认识与理解主要是集中在8.2.1条款上，应该要重点对其中的两个限定的条件进行分析与认识。第一，灯具中在正常使用安装与接线之后应该要及时的更换光源，对于启动器来进行替换的时候要打开灯具。第二，“徒手操作”。对于第一点是很容易理解的，但是第二点的理解有些难。“徒手操作”主要是指不需要利用任何一种工具，只是通过一只手或者是是一个比较简单的工作来完成操作。比如说灯罩固定圈都可以被看做是一个简单的操作。另外，对其条款的理解还是需要集中一个基本的概念中，在对于这个理解上，是需要借助一定的试验，这样才能够判断出内部零件中是否能够可以被接触。

对于8.2.3条款的理解与认识主要有三点：第一，通过对II类灯具的相关定义的理解上可以知道，在基本的条件下，II类灯具是具有很大的依赖性，主要是对基本绝缘提供的电气保护，在基本绝缘失效的时候是需要附件绝缘的保护。第二，应该要对基本绝缘部件中失效或是其最终可能会变成带电的零件要有着清楚的了解与认识。可能会变成带电的零件，有金属外壳的零部件、与基本绝缘电线接触的金属面等。第三，II类最终容易带电的部件中，或是人体接触上述金属部件中发生触电情况就会看做是带电部件，这些情况是需要避免的。

2、灯具设计

第一，I类灯具设计。在对该类灯具设计的时候是需要关注3点：1.接触地面时候应该要持续永久并且具有稳定性，这样才能够保证采取的措施具有合理性。2.应该要运用国家规定的标准来对灯具外表面进行分析与确定。3.对于I类灯具中需要接地的4种部件要有着明确的认识：在启动器打开或是绝缘失效的时候其可能就会向带电的部件转换。为了能够对其清洁对于打开部件就可以会变成带电的部件。支撑接触面而失效的可能就会向带电的部件转换。

第二，II类设计，对于该种设计的时候主要是关注3个方面：该种类型灯具在设计的时候是对爬电距离与电气间隙要有所满足。对于国家制定的标准要严格的执行，这样才能够保证其质量问题。在必要的时候应该要加强绝缘措施，这样在一定的程度上才能满足绝缘部件在II类灯具设计中。尤其要重视部件与部件中的电气连接中安置的绝缘措施是否正确。

第三，III类灯具的设计。针对该种灯具的设计在第8章是没有相关的规定。

3、生产线检验时需要采取的方法

第一，通常情况下是采取的目检，采用该种检测方式主要检测人员通过眼睛来进行检测，进而判断其是否合理，是否能够防电。

第二，借助一些检验仪器来对防电性能进行检测。

四、总结

防触电保护措施主要是指人与带电的部件在接触之后而发生的意外时候进行的保护措施。而防电措施是与人有着密切的联系，这样在一定程度上也就导致防电保护项目应该是GB7000.1-2007中重要的检测环节之一，同时也是近年来我国在各个质量检测中必须要检测的内容，但是在普通灯具检测中的防电项目中的检验结果并不是很满意。这样在一定的程度也就是需要在普通灯具防电保护中要不断的进行检测与分析，针对其中可能会出现的问题要进行提前研究分析，进而为其提供相关的解决方法与措施。

参考文献：

[1]、邵燕宁，普通灯具防触电保护检测中常见问题及对策，中国照明电器，2013年06月。

[2]、施晓红、陈超中，发光二极管（LED）道路照明灯具质量剖析，光源与照明，2012年06月。

[3]、杨国荣，灯具产品国家标准检测常见问题分析，中国照明电器，2014年05月。

[4]、孔强强、宋鹏，普通照明用自镇流LED灯质量检测常见问题分析，中国照明电器，2016年02月。

[5]、倪济宇、李栋，LED路灯及其光源控制装置国内认证中常见问题解析（上），中国照明电器，2016年03月。

[6]、李维泉、李栋，LED控制装置CQC认证中常见问题解析，中国照明电器，2013年08月。

[7]、张登伦，机电安装工程项目施工安全风险管理研究，中国矿业大学（北京），2013年02月。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d47454f30e1d3011059b650.html