# 等离子熔积成形金属零件数值模拟

### 论文摘要

等离子熔积直接成形技术是属于快速制造（RM）的一种工艺,它是直接基于零件的三维CAD模型,在高功率的等离子热源作用下,按照分层的加工路径,粉末熔化堆积逐层生长,最终能够形成满密度的金属零件,通过在特定位置改变粉末成分的方法,可以加工梯度功能材料零件。目前该技术实用化需要解决的关键问题是选择合适的工艺参数,所以有必要借助有限元模拟方法,分析和掌握成形过程温度分布和变化规律,为工艺参数选择提供参考。本文基于三维传热学理论与弹塑性理论,结合等离子成形实际特点,建立了等离子熔积成形过程三维有限元模型,对其过程进行了数值模拟分析。有限元计算所采取的热源为高斯热源模型,并对其作了离散简化处理,选取对流换热作为计算边界条件类型,建立等离子熔积成形三维传热模型。基于线热应力理论,选取了先弹性分析中广泛使用的牛顿-拉布拉斯增量迭代法来计算热应力。根据等离子熔积成形特点,对熔积体进行六面体单元映射网格划分,基板进行四面体单元自由网格划分。最后,使用二次开发语言APDL编写参数化等离子熔积成形金属零件有限元分析程序。在参数化分析程序基础上,对等离子熔积成形翼子板模具和蒙皮模具支撑件过程进行数值模拟。结果表明,成形件平均温度不断升高,但温差随时间逐渐减小,温度分布更加均匀;残余应力分布主要是沿着熔积路径而分布,且在成形件头尾部及曲率最大的区域残余应力值较大。计算分析了不同工艺参数对成形件的影响,结果表明,优化等离子热源加载路径可以改善成形性,环形加载路径较交叉Z字路径可以改善热应力场均匀性,减小翘曲变形;预热相比于水冷能够减小应力峰值,改善应力集中现象。最后对成形件温度场进行了测量,计算结果与测量值基本吻合,证明了有限元模型的合理性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 课题来源、意义和目的

- 1.1.1 课题来源

- 1.1.2 课题意义和目的

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 高能束直接快速成形研究进展

- 1.2.2 高能束快速成形数值模拟研究进展

- 1.3 本文研究内容

- 2 等离子熔积成形基本原理及成形制造系统

- 2.1 PPDM 基本原理

- 2.2 PPDM 技术特点

- 2.3 等离子熔积成形系统

- 2.4 本章小结

- 3 PPDM 过程有限元理论

- 3.1 有限元分析软件ANSYS 简介

- 3.1.1 ANSYS 基本组成及特点

- 3.1.2 ANSYS 参数化语言APDL 简介

- 3.2 等离子熔积成形温度场计算模型

- 3.2.1 等离子弧移动热源计算模型

- 3.2.2 PPDM 过程传热温度场计算模型

- 3.3 PPDM 过程应力场计算模型

- 3.4 弹塑性增量分析有限元理论

- 3.5 本章小结

- 4 PPDM 有限元分析计算过程

- 4.1 前处理过程

- 4.1.1 材料物性参数定义

- 4.1.2 网格单元定义与网格划分

- 4.2 分析求解过程

- 4.2.1 边界条件定义

- 4.2.2 施加载荷

- 4.2.3 收敛控制选项设置

- 4.3 本章小结

- 5 等离子熔积成形翼子板模具数值模拟

- 5.1 计算实现过程

- 5.1.1 网格划分

- 5.1.2 计算条件

- 5.2 计算结果分析

- 5.2.1 熔积成形过程温度场特点

- 5.2.2 FGM 模具材料分布对温度场影响

- 5.2.3 扫描路径对成形件的影响

- 5.3 本章小结

- 6 等离子熔积成形蒙皮模具支撑件数值模拟

- 6.1 计算实现过程

- 6.2 温度场结果分析

- 6.3 实验验证分析

- 6.4 应力场结果分析

- 6.4.1 应力分布特点

- 6.4.2 不同工艺措施（预热和水冷）结果分析对比

- 6.4.3 不同熔积路径下结果分析对比

- 6.5 本章小结

- 7 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 作者在攻读硕士期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].特种能场微成形技术研究进展[J]. 自然杂志 2020(03)

- [2].航空导管先进成形技术的研究进展[J]. 南京航空航天大学学报 2020(01)

- [3].一种汽车内饰件成形液压机[J]. 锻压装备与制造技术 2020(02)

- [4].钣金成形信息化发展关键技术[J]. 科技创新与应用 2019(33)

- [5].电脑横机成形产品发展现状及趋势[J]. 纺织导报 2017(07)

- [6].针织成形技术及其产品开发[J]. 纺织导报 2017(07)

- [7].钣金成形信息化发展关键技术[J]. 航空制造技术 2016(13)

- [8].掺杂铝合金激光选区熔化成形研究进展[J]. 科学技术与工程 2020(20)

- [9].整体壁板压弯成形的形状控制[J]. 航空学报 2020(07)

- [10].有支撑渐进成形直壁筒形件圆弧路径研究[J]. 热加工工艺 2017(05)

- [11].3D打印成形微小型金属件的研究现状及其发展[J]. 中国印刷与包装研究 2014(05)

- [12].再制造成形技术发展及展望[J]. 机械工程学报 2012(15)

- [13].陶瓷塑压成形新技术初探[J]. 佛山陶瓷 2011(09)

- [14].我国研发成功世界最大成形空间快速制造装备[J]. 机械 2011(12)

- [15].大曲率变截面复杂航空钣金构件成形技术研究[J]. 航空制造技术 2020(07)

- [16].新工科背景下《材料成形技术基础》课程教学改革研究[J]. 浙江水利水电学院学报 2020(03)

- [17].U形扭力梁充液成形技术研究[J]. 机电产品开发与创新 2020(05)

- [18].外轮廓支撑渐进成形大角度圆锥件的路径研究[J]. 机械制造与自动化 2016(06)

- [19].摩擦因数对冷滚打成形件表面鳞纹的影响研究[J]. 机械强度 2017(02)

- [20].拉形与渐进成形在钣金零件快速制造中的复合应用研究[J]. 锻压技术 2015(02)

- [21].名人名言[J]. 阅读 2020(ZB)

- [22].睡眠的戈多(外一章)[J]. 散文诗 2012(15)

- [23].非规则曲面多点数字化成形技术的发展[J]. 光机电信息 2011(05)

- [24].先进成形技术与装备发展道路刍议——先进成形技术与装备发展现状与趋势[J]. 机械工程学报 2010(17)

- [25].《省力与近均匀成形-原理与应用》[J]. 锻压技术 2010(06)

- [26].金属的复合成形技术及其发展[J]. 铸造技术 2008(03)

- [27].基于半约束的开口槽类件的数控渐进成形[J]. 锻压技术 2020(07)

- [28].腔内成形术治疗下肢动脉硬化闭塞症的临床疗效[J]. 中外女性健康研究 2017(04)

- [29].高分子材料在熔融沉积成形中的应用[J]. 橡塑技术与装备 2015(24)

- [30].“成型”与“成形”的区别[J]. 温州医科大学学报 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d487d34360440ba75bed95b.html