# 微硅粉湿法提纯制备球形纳米二氧化硅

### 论文摘要

纳米二氧化硅在各领域的应用已日趋成熟,应用范围也在不断扩大,随之而来的也是二氧化硅生产量的缺口。传统的制备工艺原材料范围窄,扩展原料来源渠道也成为众多学者所研究的课题。本研究利用工业硅和硅铁冶炼过程中产出的工业废弃物-—微硅粉作为原料来制取纳米二氧化硅,对二氧化硅制取途径的拓展以及二次资冶炼源的再利用提供了可行的方案。本研究的工艺路线为：在550℃保温5h的条件下灼烧预处理除C,10%HCl溶液自然沉降对微硅粉表面改性及初步除杂,1：100的HF酸酸洗以溶解在微硅粉形成过程中产生的玻璃态外壳,实验的主体部分为HCl和H2SO4的两步循环酸浸,最后烘干得到样品。本文利用了X射线衍射（XRD）、X荧光光谱分析（XRF）、扫描电子显微镜（SEM）、电感耦合等离子发射光谱仪（ICP）等检测手段,研究了原料以及实验后样品的微观结构、物相组成、产物的纯度及除杂机理。本研究所用微硅粉二氧化硅含量为93.05%,为非晶态纳米球形结构,粒径分布在几十到几百纳米。本文系统探讨了微硅粉除杂过程中各影响因素（温度、时间、浓度、搅拌速率等）对微硅粉纯度的影响。并综合提纯效果和实际条件提出了最佳实验方案为：HCl、H2SO4两步酸浸法提纯,实验条件为在60℃的恒温水浴锅中以600r/min的搅拌速率对5g微硅粉酸浸2h,两种酸的用量均为250ml。本文以微硅粉酸浸溶出提纯的方法获得了较高纯度的球形纳米SiO2,既保有了微硅粉原有的纳米级形态,又去除了大部分杂质。杂质去除率分别为Fe：63.1%,Al：55.3,Ca:88.2%,Mg:84.4%,K：82.5%,P：93.06%。最终得到了纯度为98.3%的球形纳米二氧化硅,比原料中Si02含量提高了5.22%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 微硅粉的产生

- 1.2 微硅粉的性质

- 1.3 微硅粉的应用

- 1.3.1 微硅粉在混凝土中的应用

- 1.3.2 微硅粉在耐火材料中的应用

- 1.3.3 微硅粉在冶金球团中的应用

- 1.3.4 微硅粉在水泥中的应用

- 1.3.5 微硅粉在其他方面的应用

- 1.3.6 微硅粉的质量要求

- 2的结构、性质及应用'>1.4 SiO2的结构、性质及应用

- 2的结构'>1.4.1 SiO2的结构

- 2的性质'>1.4.2 纳米SiO2的性质

- 2的应用'>1.4.3 纳米SiO2的应用

- 2的制备方法'>1.5 纳米SiO2的制备方法

- 1.5.1 气相法

- 1.5.2 干法

- 1.5.3 碳化沉淀法

- 1.5.4 化学沉淀法

- 1.5.5 正硅酸乙酯水解法

- 1.5.6 共沸蒸馏法

- 1.6 微硅粉提纯相关研究

- 1.7 本论文研究的内容和意义

- 1.8 本论文的创新点

- 第二章 实验仪器与原料

- 2.1 实验所需材料及仪器

- 2.2 实验原料分析检测

- 2.2.1 微硅粉成分分析

- 2.2.2 微硅粉形貌分析

- 2.3 原料成分的物理化学分析

- 第三章 原料预处理与实验方法

- 3.1 实验流程

- 3.2 原料预处理

- 3.2.1 灼烧预处理

- 3.2.2 HCl自然沉降

- 3.3 实验装置

- 3.4 实验步骤

- 第四章 微硅粉酸浸过程研究结果与讨论

- 4.1 酸的种类的影响

- 4.1.1 实验条件

- 4.1.2 实验结果

- 4.2 HCl酸浓度的影响

- 4.2.1 实验条件

- 4.2.2 实验结果

- 4.3 HCl酸浸出时间的影响

- 4.3.1 实验条件

- 4.3.2 实验结果

- 4.4 HCl酸浸出反应温度的影响

- 4.4.1 实验条件

- 4.4.2 实验结果

- 4.5 搅拌速率的影响

- 4.5.1 实验条件

- 4.5.2 实验结果

- 4.6 液固比的影响

- 4.6.1 实验条件

- 4.6.2 实验结果

- 4.7 工艺条件选择

- 2SO4酸浸除杂效果'>4.8 H2SO4酸浸除杂效果

- 4.9 两步法工艺中各影响因素对杂质去除的影响

- 4.9.1 影响因素对Fe、Al去除的影响

- 4.9.2 影响因素对K、Ca、Mg等碱金属去除率的影响

- 4.9.3 影响因素对非金属P去除率的影响

- 4.10 除杂效果

- 4.11 本章小结

- 第五章 微硅粉除杂机理探讨

- 5.1 Fe、Al去除机理探讨

- 5.2 K、Ca、Mg去除机理探讨

- 5.3 P去除机理探讨

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 附录:攻读硕士期间的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].纳米二氧化硅的应用及其发展[J]. 中国粉体工业 2018(01)

- [2].用硅藻土生产超细和纳米二氧化硅[J]. 中国粉体工业 2009(04)

- [3].聚六亚甲基胍盐酸盐功能化中空纳米二氧化硅制备新型抗菌剂的研究[J]. 材料工程 2020(03)

- [4].分散介质对纳米二氧化硅分散体系流变性能的影响研究[J]. 无机盐工业 2020(09)

- [5].纳米二氧化硅环氧树脂复合材料研究进展[J]. 江西化工 2019(01)

- [6].小粒径分散性良好的纳米二氧化硅的制备[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [7].纳米二氧化硅毒性研究进展[J]. 环境与健康杂志 2017(10)

- [8].纳米二氧化硅制备及在环境领域的应用[J]. 辽宁化工 2018(03)

- [9].添加纳米二氧化硅对苯丙涂层综合性能的影响[J]. 材料保护 2017(12)

- [10].纳米二氧化硅表面改性研究进展[J]. 有机硅材料 2017(05)

- [11].纳米二氧化硅的制备及在生物医学领域的应用[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [12].萃取与水蒸气高压结合法除去介孔纳米二氧化硅中的CTAB[J]. 广东化工 2015(12)

- [13].纳米二氧化硅溶胶对氧化锆饰面瓷双层瓷基底的影响[J]. 全科口腔医学电子杂志 2015(04)

- [14].用硅藻土生产超细和纳米二氧化硅[J]. 中国粉体工业 2009(06)

- [15].纳米二氧化硅在涂料中的应用研究[J]. 决策探索(中) 2020(08)

- [16].纳米二氧化硅改性聚偏氟乙烯膜的研究进展[J]. 水处理技术 2019(05)

- [17].溶胶-凝胶法制备纳米二氧化硅微球的研究[J]. 应用化工 2018(06)

- [18].阻燃纳米二氧化硅气凝胶的仿生制备进展[J]. 广州化工 2013(24)

- [19].纳米二氧化硅的研究与应用[J]. 印刷质量与标准化 2014(01)

- [20].单分散纳米二氧化硅应用进展[J]. 内江科技 2014(05)

- [21].纳米二氧化硅表面修饰及其单分子行为研究[J]. 广州化工 2014(06)

- [22].纳米二氧化硅溶胶改性氧化锆陶瓷的研究[J]. 口腔医学研究 2014(11)

- [23].浅述氯醚树脂及纳米二氧化硅改性[J]. 安徽化工 2012(02)

- [24].纳米二氧化硅的制备及应用[J]. 中国粉体技术 2011(03)

- [25].纳米二氧化硅粒径分析[J]. 现代仪器 2011(05)

- [26].复合纳米二氧化硅的制备进展[J]. 广州化工 2010(04)

- [27].纳米二氧化硅固载钨硅杂多酸催化合成琥珀酸二乙酯[J]. 酿酒科技 2010(12)

- [28].复合纳米二氧化硅在生物医药方面的应用研究进展[J]. 广东化工 2010(12)

- [29].中空纳米二氧化硅微球的制备及表征[J]. 无机化学学报 2009(06)

- [30].介孔纳米二氧化硅作为药物载体在癌症治疗中的应用[J]. 中国生物化学与分子生物学报 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d4b814bdf856c643946250f.html