# Li铁氧体的低温制备及仿真应用

### 论文摘要

为了适应当今通信器件小型化、集成化的要求,满足叠层共烧的需要,本文研究适合于低温共烧的Li系微波铁氧体材料,以及基于其上的仿真应用。本文介绍了传统的微波铁氧体材料制作和低温共烧微波铁氧体制备工艺,并从原理出发,分析了Li系尖晶石材料的晶体结构、技术磁化、超交换作用、铁磁共振,以及材料的微波应用机理。在制作低温Li铁氧体过程中,选用了机械研磨法和溶胶凝胶法两种工艺分别进行,从降低烧结温度的程度、获得的材料性能、微观结构、添加剂的量、缺铁量等方面分别进行了研究比较,并使用其中的材料进行了多叠层印刷实验和计算机仿真设计,得出下面的结论:1.材料的烧结温度Ts≤900℃;饱和磁化强度Ms:414～255 kA/m,共振线宽ΔH≤25 kA/m,居里温度Tc≥400℃。2.用Sol-Gel法制备的LiZn铁氧体粉的粒度为约24nm,用氧化物法制备的精细研磨粉料的平均粒度约为170nm,Sol-Gel法更容易获得低于900℃的烧结温度。3.获得的低温共烧材料能够满足叠层印刷的要求,通过计算机仿真,有一定的应用范围。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 铁氧体的发展

- 1.2 微波铁氧体的应用

- 1.3 微波铁氧体材料的常规制备

- 1.4 低温共烧铁氧体的应用

- 1.4.1 叠层片式化进程

- 1.4.2 叠层片式化制作工艺

- 1.4.3 叠层片式化对铁氧体粉料的要求

- 1.5 本论文的研究意义及方案

- 1.5.1 研究意义

- 1.5.2 研究目标

- 1.5.3 研究方案

- 第二章 理论基础

- 2.1 尖晶石铁氧体的晶体结构和物理磁性

- 2.2 尖晶石铁氧体的磁晶各向异性

- 2.3 尖晶石铁氧体中的超交换作用与居里温度

- 2.3.1 尖晶石铁氧体中的超交换作用

- 2.3.2 尖晶石铁氧体的居里温度

- 2.4 尖晶石铁氧体的磁化曲线和磁化机制

- 2.4.1 磁化曲线和磁滞回线

- 2.4.2 技术磁化机制

- 2.4.3 磁化曲线的数学模型

- 2.4.4 剩余磁化强度

- 2.4.5 剩磁比R

- 2.5 Li 微波铁氧体的旋磁性

- 2.5.1 磁化强度的一致进动和铁磁共振

- 2.5.2 铁磁共振线宽ΔH

- 2.6 应用微波铁氧体材料的器件及其工作原理

- 第三章 实验方法与过程

- 3.1 工艺流程

- 3.1.1 溶胶凝胶法制备工艺流程

- 3.1.2 机械球磨法制备工艺流程

- 3.2 试验用原材料

- 3.3 试验用设备

- 3.4 样品制备

- 3.4.1 配料

- 3.4.2 溶胶

- 3.4.3 凝胶

- 3.4.4 球磨

- 3.4.5 精细球磨

- 3.4.6 热处理和预烧

- 3.4.7 干燥成粉

- 第四章 实验结果和分析

- 4.1 溶胶凝胶法制备Li 系铁氧体低温粉的实验结果与分析

- 203 添加量对烧结温度和性能的影响'>4.1.1 Bi203添加量对烧结温度和性能的影响

- 4.1.2 x 射线衍射谱及粉料粒度

- 4.1.3 致密化和晶粒生长过程（SEM 分析）

- 4.1.4 Sol-Gel 法LiZn、LiZnTi 和LiMgZn 系铁氧体材料性能

- 4.1.5 溶胶凝胶法制备材料的烧结特性

- 4.2 氧化物法制备低温烧结Li 系铁氧体的实验结果及讨论

- 4.2.1 球磨时间与粒度及比表面积的关系

- 4.2.2 收缩率η、相对磁化强度随预烧温度的变化和x 射线衍射分析

- 4.2.3 氧化物法缺铁量实验

- 4.2.4 氧化物法氧气烧结与tgδε的关系

- 4.2.5 氧化物法低温烧结LiZn 铁氧体的x 射线分析结果

- 4.2.6 氧化物法的低温烧结特性

- 4.2.7 氧化物法LiTiZn 的低温烧结特性比较

- 4.3 溶胶凝胶法与氧化物法的比较

- 4.3.1. 材料性能比较

- 4.3.2 Sol-Gel 法与氧化物法低温烧结材料的显微结构比较

- 4.4 分析结论

- 第五章 低温烧结Li 铁氧体的仿真应用研究

- 5.1 全铁氧体基板传输特性研究

- 5.2 应用6-18GHz 超宽带环行器仿真研究

- 第六章 数据库应用—Li 铁氧体配方设计及数据平台

- 6.1 主界面

- 6.2 “原材料配方及计算”界面

- 6.2.1 “尖晶石原材料”界面

- 6.2.2 “尖晶石配方计算”界面

- 6.2.3 “尖晶石Ms、Tc 计算对比”界面

- 6.3 “报表一览”界面

- 6.4 “离子取代曲线”报表

- 6.5 对项目的编程

- 6.6 小结

- 第七章 总结和展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].专利集锦[J]. 磁性材料及器件 2020(04)

- [2].W型铁氧体掺杂在M型铁氧体中的应用研究[J]. 金属功能材料 2018(01)

- [3].纳米锌铁氧体研究现状及发展前景[J]. 无机盐工业 2016(12)

- [4].钴掺杂对纳米镝铁氧体结构和磁特性的影响[J]. 中国稀土学报 2017(02)

- [5].EDTA对溶胶-凝胶法制备Z型铁氧体的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2016(03)

- [6].Z型铁氧体的制备与应用进展[J]. 中国粉体技术 2016(04)

- [7].热处理条件对于Z型铁氧体晶相的影响[J]. 材料导报 2016(S1)

- [8].3mm波铁氧体高速开关仿真设计[J]. 磁性材料及器件 2016(05)

- [9].铁氧体及其复合材料去除水体中有机污染物的研究进展[J]. 材料导报 2015(05)

- [10].铁氧体法处理锂电池废液及其产物臭氧催化性能[J]. 环境工程学报 2018(01)

- [11].电磁加热用MnZn铁氧体磁条结构与工艺优化研究[J]. 通讯世界 2018(07)

- [12].降低锰锌功率铁氧体功耗指标的方法探讨[J]. 佛山陶瓷 2017(09)

- [13].氧化钆掺杂钇铟铝复合石榴石铁氧体的结构与性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [14].铁氧体复合吸波材料研究现状[J]. 材料导报 2014(15)

- [15].E型铁氧体自动分料装置的设计[J]. 机械工程师 2014(10)

- [16].常温中和铁氧体法处理高浓度含铜废水的研究[J]. 工业水处理 2013(05)

- [17].镧掺杂镍锌铜铁氧体-聚苯胺复合材料的制备[J]. 航空科学技术 2012(02)

- [18].MnO_2掺杂Ni-Zn铁氧体的微观结构及磁性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(01)

- [19].W型钡锌铁氧体相形成过程及其电磁特性[J]. 材料科学与工程学报 2010(01)

- [20].超高频软磁——平面六角铁氧体和铁氧体复合材料研发动态[J]. 磁性材料及器件 2010(03)

- [21].多元掺杂对锌铁氧体吸波性能的影响[J]. 中国陶瓷 2010(10)

- [22].化学共沉淀-铁氧体法对含铬废水的处理工艺[J]. 净水技术 2010(06)

- [23].铁氧体法处理含铬废水的研究[J]. 兰州交通大学学报 2009(03)

- [24].超声波-铁氧体法处理含镍废水实验研究[J]. 广州化工 2009(08)

- [25].谐振式无线电能传输中铁氧体屏蔽特性[J]. 兰州理工大学学报 2020(02)

- [26].稀土铕掺杂铁氧体的制备及表征[J]. 山东化工 2019(13)

- [27].MnZn铁氧体的制备及其吸波性能研究[J]. 中国陶瓷 2018(06)

- [28].某铁氧体环棒高效加工工艺研究[J]. 科技展望 2014(08)

- [29].常温还原铁氧体法处理含铬废水[J]. 环境工程学报 2015(08)

- [30].掺Li_2O-B_2O_3-ZnO玻璃低温烧结钇铁氧体及其磁性能研究[J]. 热加工工艺 2013(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d6e04b61a27da9ac4c0a7a4.html