# 高速铁路板式无砟轨道结构充填层自密实混凝土技术研究

### 论文摘要

充填层是高速铁路板式无砟轨道结构的重要组成部件,起调整、支撑及传力等作用,充填层材料的研究已成为国内外相关学者关注的重点之一。本文基于充填层结构的特点,并结合自密实混凝土材料特性,就适用于充填结构的自密实混凝土技术进行了探讨,并着重对各组成材料与自密实混凝土拌合物性能之间的相互影响关系进行了研究。取得如下研究成果：（1）结合高速铁路板式无砟轨道结构特点及其设计要求,提出了充填层结构自密实混凝土拌合物性能的表征指标,即流动性、稳定性以及充盈性。（2）基于理论分析和试验实践,设计并研制了测试评价自密实混凝土充盈性能的试验装置,并提出了自密实混凝土拌合物性能的测试评价参数,即扩展度、T50时间、稳定性指标（分离度）、充模时间以及表面气泡面积率和竖向膨胀率等。（3）较系统地研究了矿物掺合料（粉煤灰、石灰石粉、硅灰等）、增稠剂以及水胶比、消泡剂、减水剂、膨胀剂等因素对自密实混凝土拌合物流动性、稳定性以及充盈性的影响规律；得到了满足充填层结构施工要求的自密实混凝土的原材料组成及其配比。（4）试验表明当所测自密实混凝土拌合物性能满足：坍落扩展度在600mm-750mm之间、T50在2-5s之间、分离度不大于10%、充模时间在5-15s之间条件时,浇筑后的自密实混凝土充填层具有较好的质量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 我国高速铁路发展简况

- 1.2 充填层材料技术现状

- 1.3 自密实混凝土的技术现状

- 1.4 本研究的目的与意义

- 1.5 论文主要研究内容

- 第二章 充填层结构用自密实混凝土的技术性能及测试评价

- 2.1 高速铁路板式无砟轨道充填层结构特点

- 2.2 充填层用自密实混凝土拌合物性能

- 2.3 硬化自密实混凝土的性能

- 2.4 充填层自密实混凝土拌合物性能的试验评价

- 2.5 小结

- 第三章 充填层自密实混凝土材料的试验研究

- 3.1 原材料与试验方法

- 3.2 拌合物的流动性

- 3.3 拌合物的稳定性

- 3.4 拌合物的充盈性能

- 3.5 自密实混凝土的体积变形性（竖向膨胀率）

- 3.6 自密实混凝土的力学强度

- 3.7 小结

- 第四章 结论与展望

- 4.1 主要结论

- 4.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].无砟轨道[J]. 泰州科技 2009(03)

- [2].玄武岩纤维对无砟轨道现浇混凝土性能的影响研究[J]. 新型建筑材料 2019(12)

- [3].城市地下铁路无砟轨道施工混凝土工艺及其质量控制探讨[J]. 科技风 2020(10)

- [4].铁路板式无砟轨道底座板高施工精度控制[J]. 设备管理与维修 2020(06)

- [5].京九高铁赣深铁路展开无砟轨道施工[J]. 交通企业管理 2020(03)

- [6].无砟轨道桥梁数值模拟及冲击特性计算[J]. 安徽建筑 2020(05)

- [7].高速铁路无砟轨道施工技术难点分析[J]. 智能城市 2020(10)

- [8].高铁无砟轨道施工技术研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [9].高寒地区高速铁路路基无砟轨道支承层施工技术[J]. 建筑技术开发 2020(07)

- [10].地铁预制板式无砟轨道空间力学特性研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(07)

- [11].便携式无砟轨道板测温靶标研制及应用[J]. 铁道建筑 2020(08)

- [12].山西中南部铁路通道隧道内无砟轨道铺设方案研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(08)

- [13].桥上纵连板式无砟轨道初始状态特征统计分析[J]. 铁道工程学报 2020(09)

- [14].铁路客专隧道内无砟轨道施工技术研究[J]. 工程技术研究 2018(11)

- [15].无砟轨道差异沉降注胶修复施工工法[J]. 山东工业技术 2019(10)

- [16].铁路客专隧道内无砟轨道施工技术核心思路分析[J]. 中国标准化 2019(08)

- [17].高铁无砟轨道施工要点及质量控制分析[J]. 居舍 2019(12)

- [18].高速铁路桥上无砟轨道结构特点与施工技术[J]. 科技风 2018(11)

- [19].两种无砟轨道的结构及造价比较[J]. 科技经济导刊 2018(11)

- [20].昌赣高铁进入无砟轨道板铺设作业[J]. 铁路采购与物流 2018(04)

- [21].高铁单元板式无砟轨道大跨梁端适应性对比[J]. 铁道工程学报 2018(05)

- [22].孟加拉帕德玛大桥无砟轨道结构型式适应性分析[J]. 高速铁路技术 2018(04)

- [23].纵连板式无砟轨道对桥梁地震响应的影响参数分析[J]. 兰州交通大学学报 2016(06)

- [24].无砟轨道减振机理及隔振措施分析[J]. 建筑技术开发 2016(12)

- [25].铁路客专隧道内无砟轨道施工技术研究[J]. 低碳世界 2017(16)

- [26].无砟轨道工程标准化施工要点探讨[J]. 中国标准化 2016(17)

- [27].风沙、极干旱戈壁荒漠环境无砟轨道养护工艺[J]. 建设科技 2017(11)

- [28].实测温度下大跨度桥上纵连无砟轨道受力研究[J]. 铁道工程学报 2017(05)

- [29].无砟轨道几何测量仪数学模型及技术原理剖析[J]. 测绘通报 2016(S2)

- [30].穗莞深城际无砟轨道精调施工相关技术[J]. 门窗 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d71ea9217172ca4ba0e99e1.html