# 离心压缩机推力轴承故障机理研究

### 论文摘要

离心压缩机广泛应用于石油石化、水利水电、化工冶金等流程工业,离心压缩机的安全运行对企业稳定、安全生产至关重要。离心压缩机故障受到人们广泛关注和研究,离心压缩机推力轴承故障是限制压缩机长时间运行的重要原因。典型的推力轴承故障是推力轴承由于轴向载荷过大,产生较大轴向位移,油膜破裂发生烧瓦,轴承破坏,压缩机被迫停机。基于以上原因,本文利用CFX-ANSYS流固耦合软件对离心压缩机推力轴承的故障机理进行研究,主要研究推力轴承的性能参数如：推力轴承的润滑油膜压力、润滑油膜温度及推力轴承的承载力与轴位移的关系。首先,本文建立了离心压缩机推力轴承的数学模型,其中包括其润滑油膜的雷诺方程、粘温方程、能量方程及膜厚方程等,了解了推力轴承的润滑机理。对所提出的数学模型列举了计算方法,最终本文选用流固耦合软件CFX-ANSYS的数值模拟计算方法对其进行分析。其次,本文采用流固耦合的方法计算离心压缩机推力轴承在不同转速下、不同油膜厚度下的性能参数,其中包括润滑油膜作用于轴承的的压力分布、润滑油膜的温度分布、推力瓦块的变形情况以及推力轴承的轴向承载能力和轴位移之间的关系。然后,利用实验室现有的透平压缩机进行了推力轴承的实验研究。在实验过程中,积极研究实验机理,然后搭建离心压缩机推力轴承试验台,详细制定实验步骤进行试验。实验研究了不同载荷工况下的推力轴承轴向载荷与轴向位移之间的关系。最后,基于原有实验台设计了多功能新型透平压缩机调控实验台。在设计新型试验台时,引入了电磁轴承、改进了注油腔室并对压缩机叶轮叶片进行了高效设计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 课题研究背景

- 1.2.1 离心压缩机简介

- 1.2.2 离心压缩机轴承

- 1.2.3 离心压缩机推力轴承故障

- 1.2.4 止推轴承的润滑机理

- 1.3 国内外的研究现状

- 1.3.1 推力轴承发展历史

- 1.3.2 国内外对推力轴承的研究情况

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第二章 离心压缩机推力轴承润滑理论分析

- 2.1 引言

- 2.2 推力轴承润滑理论基本方程

- 2.2.1 连续性方程（Continuity equation）

- 2.2.2 动量守恒方程（Navier-Stokes equations）

- 2.2.3 能量守恒方程（Energy conservation equation）

- 2.3 数学模型的建立

- 2.3.1 推力轴承雷诺方程（Reynolds equation）的建立

- 2.3.2 粘度—温度方程

- 2.3.3 密度—温度方程

- 2.3.4 推力轴承能量方程的建立

- 2.3.5 油膜厚度方程

- 2.4 推力轴承性能参数的计算

- 2.5 推力轴承的求解方法简介

- 2.5.1 经验法

- 2.5.2 一般数值方法

- 2.5.3 计算流体力学的方法

- 2.6 本章小结

- 第三章 推力轴承数值模拟计算

- 3.1 引言

- 3.2 CFD分析软件介绍

- 3.3 CFX软件物理模型简介

- 3.3.1 湍流物理模型

- 3.3.2 热传导模型

- 3.4 流固耦合算法简介

- 3.4.1 流固耦合简介

- 3.4.2 流固双向耦合基本方式

- 3.4.3 CFX-ANSYS流固耦合

- 3.5 计算实例

- 3.5.1 推力轴承模型的建立

- 3.5.2 模型网格划分

- 3.5.3 模型物理条件设置

- 3.5.4 MFX求解

- 3.6 计算结果分析

- 3.6.1 流场压力分布分析

- 3.6.2 瓦块收敛曲线及变形分析

- 3.6.3 流场温度分布分析

- 3.6.4 轴承承载力与油膜厚度关系分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 离心压缩机推力轴承实验研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验机理

- 4.3 试验系统的搭建

- 4.4 实验步骤

- 4.5 实验结果分析

- 4.5.1 推力轴承性能曲线

- 4.5.2 实验结论

- 4.6 本章小结

- 第五章 新压缩机实验台及轴承改进设计

- 5.1 原有实验系统简介

- 5.2 实验系统改进机理

- 5.2.1 电磁轴承简介

- 5.2.2 注油腔室简介

- 5.2.3 压缩机叶轮叶片设计

- 5.3 新实验系统简介

- 5.3.1 新实验台结构及主要参数

- 5.3.2 新实验台功能介绍

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者与导师简介

- 北京化工大学

### 相关论文文献

- [1].中国离心压缩机、鼓风机壳拼装技术获科技进步二等奖[J]. 中国粉体工业 2008(02)

- [2].智能化技术在离心压缩机控制中的应用[J]. 现代制造技术与装备 2019(11)

- [3].离心压缩机整机改造要点阐述[J]. 中国设备工程 2020(05)

- [4].压缩机常见故障的解除探析[J]. 现代制造技术与装备 2020(01)

- [5].离心压缩机气体振动成因及控制策略[J]. 现代制造技术与装备 2020(01)

- [6].离心压缩机维修周期及可靠分析[J]. 中国设备工程 2020(12)

- [7].离心压缩机维修周期及可靠性探讨[J]. 设备管理与维修 2020(08)

- [8].芳烃离心压缩机油路存在问题及对策[J]. 设备管理与维修 2020(12)

- [9].离心压缩机转子防弯曲工艺方法的研究[J]. 机械管理开发 2020(05)

- [10].H型离心压缩机振动的分析和处理及检修要点[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(10)

- [11].推力盘与推力轴承在高速多级离心压缩机中的应用[J]. 装备制造技术 2020(07)

- [12].浅谈离心压缩机的基本原理与维护保养[J]. 化学工程与装备 2019(07)

- [13].离心压缩机的选型[J]. 现代制造技术与装备 2019(08)

- [14].离心压缩机结构形式发展探析[J]. 设备管理与维修 2019(18)

- [15].离心压缩机的振动与改进[J]. 内燃机与配件 2019(21)

- [16].我国离心压缩机领域专利竞争态势分析[J]. 企业技术开发 2017(11)

- [17].离心压缩机结构形式发展现状与展望[J]. 当代化工研究 2018(11)

- [18].沈鼓集团离心压缩机技术进步介绍[J]. 通用机械 2017(03)

- [19].离心压缩机转子与密封碰磨的故障诊断及特征分析[J]. 风机技术 2017(S1)

- [20].浅谈离心压缩机振动故障的分析与处理[J]. 纳税 2017(22)

- [21].离心压缩机的调级原理和案例研究[J]. 天然气与石油 2017(04)

- [22].大型离心压缩机设备制造新特点探究[J]. 中国设备工程 2017(18)

- [23].氢气离心压缩机设计选型概述[J]. 石油和化工设备 2016(06)

- [24].离心压缩机的逆向工程与几何参数化方法及应用[J]. 风机技术 2016(03)

- [25].离心压缩机结构形式发展现状与展望[J]. 化工设备与管道 2015(02)

- [26].高速小尺寸离心压缩机级内非定常流动的数值研究[J]. 风机技术 2015(02)

- [27].离心压缩机振动原因分析[J]. 中国设备工程 2015(06)

- [28].高速透平离心压缩机干气密封设计技术[J]. 科技致富向导 2015(08)

- [29].一种新的模糊神经网络的多级离心压缩机性能预测方法[J]. 计算机测量与控制 2013(09)

- [30].可磨式密封在离心压缩机上的应用[J]. 风机技术 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d8bbf2e7340ffae989ac5ee.html