# 高突发性自相似网络业务流量理论及建模分析研究

### 论文摘要

近年来,随着各种网络多媒体应用的不断开展,网络业务流量建模理论研究以及以此为基础的网络流量分析研究得到了当前计算机网络通信研究领域相关研究者的广泛关注。本文在国家自然科学基金项目“基于共变正交和联合优化的多媒体网络性能预测模型（60502023）”和与珠海移动公司合作项目“城域网数据业务接入网络拓扑实验研究”的资助下,对网络业务流量特性的精确刻画以及基于此的网络流量分析等核心问题进行了研究,其中的关键问题包括对网络业务流量的建模、对相应分布参数的准确估计以及流量模型的分析方法等等。“自相似”是当前网络业务流量模型研究中不得不提的一个概念。自相似性是多媒体网络业务流量不同于电话网业务流量的本质特性。对于现代网络业务流量,采用具有自相似特性的模型比传统的泊松模型更接近实际网络业务流的特性。因而以自相似性为突破口深入研究,将有助于深刻理解互联网业务流的本质特性,同时从根本上保证研究的可行性和准确性。本文首先深入研究了自相似的基本理论,并对比分析了当前各种真实网络环境的网络业务流量数据研究结论,从而确立了通过自相似理论研究网络业务流量的研究方向。本文亦将此作为全文的主线。紧接着,本文深入研究讨论了当前主要的自相似Hurst参数估计方法。在绪论最后一部分,结合网络业务流量模型和网络业务流量突发性、长相关、自相似性的特性,确定了Alpha-stable分布及与之对应的自相似随机过程作为本文研究的主要理论基础,并分析了当前Alpha-stable分布用于网络流量建模,网络资源调度等领域的研究现状。为了更好的刻画描述网络业务流量的特性,本文对Alpha-stable分布的定义,概率密度函数PDF、Alpha-stable分布基本性质等进行了详细的研究,其中着重解决了无闭形式的Alpha-stable分布PDF的表示,服从Alpha-stable分布的随机数模拟等问题。Alpha-stable分布基础理论的研究为解决网络流量的模拟,研究网络流量高突发特性等问题奠定了基础。对Alpha-stable分布理论和性质的研究解决了理论分析的需要,但是对实际网络业务流量的分析需要对其分布进行深入研究。对网络业务流量分布的研究,必须借助参数估计理论工具。因此,本文特别对Alpha-stable分布参数估计进行了着重研究。通过研究分析,本文将Alpha-stable分布的参数估计方法归纳为五大类:特征函数估计方法、分位数法、极大似然估计法、极大值估计法和矩估计方法。紧接着,通过理论研究和实验比较分析,对各种方法的优、缺点进行了详细讨论,并得到了关于极大似然估计法、极大值估计法的两个新结论。针对发现的Alpha-stable分布参数估计极大值估计方法的新结论,在充分分析了Alpha-stable分布拖尾的渐进Pareto特性和不对称性的基础之上,本文提出了一种新的Alpha-stable分布极大值估计方法。该方法通过极大值截尾和偏斜分类提高了的Alpha-stable分布极大值估计方法性能。仿真实验结果分析表明该方法提高了参数估计的准确性、一致性和稳定性。在具备了相关理论研究方法的基础之上,本文分析比较了基于平稳增量的自相似网络业务流量模型,针对网络业务流量高突发性的特点,利用平稳增量服从Alpha-stable分布的线性分形稳定过程对高突发性网络业务流量进行了自相似模型建模分析。这种一般化自相似网络流量分析新方法无需对网络业务流量分布进行假设,从而更具普遍意义。实验结果分析验证了该方法的有效性。最后一部分为对全文主要研究成果的总结和概括,并综合分析了网络业务流量建模研究领域中需要进一步研究的问题和最新的研究探索方向。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 自相似建模相关研究

- 1.3 网络流量模型研究

- 1.4 网络流量特性与网络流量模型

- 1.5 本文的主要研究内容

- 2 ALPHA-STABLE分布理论

- 2.1 引言

- 2.2 ALPHA-STABLE分布的定义

- 2.3 ALPHA-STABLE分布的参数系

- 2.4 ALPHA-STABLE分布的性质

- 2.5 ALPHA-STABLE分布PDF研究

- 2.6 ALPHA-STABLE分布随机数生成

- 2.7 广义中心极限定理

- 2.8 研究实验仿真平台

- 2.9 本章小结

- 3 ALPHA-STABLE分布参数估计研究

- 3.1 引言

- 3.2 ALPHA-STABLE分布参数估计方法研究

- 3.3 两个重要结论

- 3.4 ALPHA-STABLE分布参数估计方法比较分析

- 3.5 本章小结

- 4 ALPHA-STABLE分布极大值参数估计新方法

- 4.1 引言

- 4.2 极大值理论

- 4.3 ALPHA-STABLE分布的极大值估计方法

- 4.4 极大值参数估计新方法

- 4.5 仿真实验及结果分析

- 4.6 本章小结

- 5 基于线性分形稳定噪声的自相似网络流量模型分析新方法

- 5.1 引言

- 5.2 线性分形稳定运动与线性分形稳定噪声

- 5.3 非独立对称ALPHA-STABLE分布（SαS）随机数据样本的分析

- 5.4 基于线性分形稳定噪声的网络流量增量模型

- 5.5 差分分析新方法

- 5.6 基于差分分析的模型参数估计方法

- 5.7 仿真实验及结果分析

- 5.8 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 未来工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读博士学位期间发表论文目录

- 附录2 英文缩写对照表

- 附录3 国家自然科学基金委员会文件

### 相关论文文献

- [1].基于多目标业务流量的光网络优化方法研究[J]. 光通信技术 2016(08)

- [2].网络性能管理中的业务流量模型分析[J]. 中国金融电脑 2010(09)

- [3].网络和云 克服多云崛起中的关键安全挑战[J]. 计算机与网络 2020(01)

- [4].基于业务细分的配网通信业务流量统计方法研究[J]. 电气自动化 2018(02)

- [5].一种LTE网络业务流量评估方法及装置[J]. 科技资讯 2016(08)

- [6].一种LTE网络业务流量评估方法及装置[J]. 科技创新导报 2016(05)

- [7].GBS业务流量的隐马尔可夫模型[J]. 计算机系统应用 2013(07)

- [8].中小地市PTN网络业务流量与规划简要介绍[J]. 中国高新技术企业 2010(34)

- [9].IP业务流量及带宽需求预测计算方法在工程实践中的应用[J]. 网络安全技术与应用 2015(04)

- [10].基于业务流量挖掘的C~4ISR系统重要目标识别方法[J]. 系统仿真学报 2018(04)

- [11].迈入100G传输时代[J]. 通讯世界 2010(05)

- [12].5G应用场景业务流量模型仿真平台研究[J]. 通信与广播电视 2020(02)

- [13].PCC架构下业务流量管控应用场景及策略研究[J]. 移动通信 2013(14)

- [14].TCSN业务流量及传输特性分析[J]. 微型机与应用 2017(17)

- [15].短期尺度的配电网通信业务流量建模方法及开发应用[J]. 电气应用 2018(02)

- [16].动态令牌分配的TCSN多级令牌桶流量监管算法[J]. 计算机工程 2018(08)

- [17].三网融合中BE业务流量管理策略的排队论分析[J]. 硅谷 2010(16)

- [18].一种基于仿真分析的AQM响应速度改进算法[J]. 科技通报 2012(08)

- [19].高数据业务流量下的无线网络优化[J]. 电信快报 2013(08)

- [20].对下一代广播电视接入网的几点思考[J]. 中国数字电视 2009(08)

- [21].如何缓解代发粮补和低保金业务的压力[J]. 中国农村金融 2011(08)

- [22].无线网络中的业务行为及业务容量——概念、模型及发展[J]. 中国电子科学研究院学报 2012(02)

- [23].城域网骨干网络业务流量的性能研究[J]. 硅谷 2010(24)

- [24].SDN在传送网络中的应用[J]. 信息通信 2017(10)

- [25].EPON中一种新型的ONU休眠节能机制研究[J]. 光通信技术 2014(11)

- [26].SDN新型网络架构业务流量监控研究[J]. 贺州学院学报 2018(02)

- [27].基于DPI技术的NB-IoT端到端质量分析[J]. 电信快报 2019(09)

- [28].OTT TV业务流量经营及关键技术应用[J]. 电信科学 2015(04)

- [29].FP3~(TM)——IP路由器的强劲业务引擎[J]. 电信网技术 2011(09)

- [30].IP over WDM网络中动态IP流量对非线性效应的影响[J]. 中国激光 2010(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d9f7a06db16727f8881d88f.html