# 新型热电材料的高温高压合成

论文题目: 新型热电材料的高温高压合成

论文类型: 硕士论文

论文专业: 凝聚态物理

作者: 焦虎军

导师: 邹广田

关键词: 高温高压,电阻率,系数,热导率

文献来源: 吉林大学

发表年度: 2005

论文摘要: 本论文的主要工作是利用高纯Pb、Te、Sb 和Ag 按化学计量比进行混合,在国产六面顶压机上进行新型热电材料AgSbPb18Te20 的高温高压合成,然后对合成的样品进行表征并进行热电性能测试。我们得到以下主要结论: 通过对5.2GPa 不同合成温度所合成样品的XRD 谱分析,得到只要合成温度高于1120℃,就可以合成主相属于立方结构的AgSbPb18Te20 样品。结合指标化程序给出的晶格参数和实验测定的密度,认为所合成的样品是固溶体。利用Material Studio 中的Reflex 模块的Reflex Solve 对其进行了结构求解,给出了各类原子最优占位和几率。通过对不同合成压力下得到的样品的XRD 谱分析,发现在合成温度为1210℃,合成压力为3.6GPa 和4.0GPa 时,合成的样品中有沿（200）面择优生长的趋势。在对不同合成压力和温度下制备的AgSbPb18Te20样品的电阻率测试表明:合成的样品的电阻率较高,约为10-4Ωm,比通常热电材料的高2 个数量级,并从载流子浓度和迁移率的测量中证实了迁移率低是导致电阻率较高的主要原因。在对不同温度和压力下合成的样品的Seebeck 系数测试表明:在较低合成压力（3.6GPa 和4.4GPa）下合成的样品具有正的Seebeck 系数,而在较高合成压力（5.2GPa 和5.4GPa）下合成的样品具有负的Seebeck 系数。从能带结构给出了定性解释,认为这是在压力作用下掺杂能级向导带移动的结果。对高温高压下部分样品热导率的测试表明:我们所合成的样品都具有较低的热导率,已经达到了高性能热电材料对热导率的要求。由合成样品的电阻率、Seebeck 系数和热导率,我们得到了高温高压下部分合成样品的ZT,从此品质因子中看出,我们得到的样品热电性能不高,其主要原因是合成样品的电阻率太高。由于所合成的样品是一种固溶体,在固溶体中,无序性将会导致载流子受到较大的散射,因而造成电阻率较高。

论文目录:

第一章 绪论

1.1 热电材料概述

1.1.1 热电材料研究简史

1.1.2 热电材料中的各类效应

1.1.3 热电器件的工作原理及性能参数

1.1.4 影响热电半导体材料品质因子的因素

1.1.5 制备热电材料的指导原则

1.1.6 热电材料研究进展

1.2 选题背景及研究目的

1.3 研究方法和内容介绍

第二章 高温高压合成概述

2.1 引言

2.2 六面顶高温高压合成技术

2.2.1 六面顶高温高压装置简介

2.2.2 压力和温度的定标

2.3 样品高压合成组装方式简介

2.4 高温高压合成方法的优点

第三章 热电性能的测试方法

3.1 电阻率的测量方法

3.2 Seebeck 系数的测量方法

3.3 热导率的测试方法

第四章高压下AgSbPb_(18)Te_(20)的制备、表征及热电性质

4.1 PbTe 性质简介

4.2 四元体系 AgSbPb_(18)Te_(20)的制备

4.3 合成样品的表征

4.3.1高 高压下不同合成温度对制备AgSbPb_(18)Te_(20)样品的影响

4.3.2 不同压力对制备AgSbPb_(18)Te_(20)样品的影响

4.4 高温高压下合成AgSbPb_(18)Te_(20)的热电性质

4.4.1 高温高压合成对电阻率的影响

4.4.2 高温高压合成对Seebeck 系数的影响

4.4.3 高温高压合成对σS~2的影响

4.4.4 高温高压合成对热导率的影响

4.4.5 高温高压下合成的样品的品质因子 ZT

第五章 结 论

摘 要

Abstract

致 谢

发布时间: 2005-08-26

参考文献

- [1].Bi2Te3/CoSb3梯度热电材料的设计、制备和性能研究[D]. 王军.武汉理工大学2004

- [2].热电材料中共线裂纹问题的复变方法研究[D]. 锁娟.宁夏大学2018

- [3].CdO基热电材料的制备与性能优化研究[D]. 查欣雨.河北大学2018

- [4].硒化锡基热电材料的制备及性能优化[D]. 吕帅.昆明理工大学2018

- [5].Cu1.8S基热电材料的制备与性能优化研究[D]. 秦鹏.昆明理工大学2018

- [6].N型Bi2Te2.7Se0.3热电材料的制备工艺及其与Cu连接机制研究[D]. 刘显鹏.哈尔滨工业大学2018

- [7].Ca3Co3.9Cu0.1O9/Bi2Ca2Co1.9Cu0.1Oy热电材料性能优化[D]. 李树艳.西华大学2018

- [8].热喷涂制备Bi2Se0.3Te2.7热电材料的工艺研究[D]. 石晓刚.西华大学2018

- [9].碳纳米管/钛酸锶镧复合热电材料制备工艺研究[D]. 刁世林.昌吉学院2018

- [10].热电复合材料中两相共存与量子限域的协同作用[D]. 陈昊英.西北大学2018

相关论文

- [1].Bi2Te3基块状纳米热电材料制备与性能[D]. 庞建军.浙江大学2006

- [2].Filled-skutterudite/Bi2Te3基梯度结构热电材料的研究[D]. 宋新莉.华中科技大学2004

- [3].低维热电材料的制备与表征[D]. 崔洪梅.山东大学2005

- [4].n型Bi2Te3系热电材料成型与性能研究[D]. 陈柔刚.华中科技大学2005

- [5].碲化铋热电材料的制备及其微成型技术研究[D]. 刘静.清华大学2005

- [6].铅碲基热电材料的溶剂热合成及电学输运性能[D]. 刘以泉.浙江大学2006

- [7].SnTe-Bi2Te3系热电材料的合成，结构和性能研究[D]. 周西松.武汉理工大学2002

- [8].含稀土Bi2Te3基热电材料的研究[D]. 李红星.浙江大学2003

- [9].Bi2Te3/CoSb3梯度热电材料的设计、制备和性能研究[D]. 王军.武汉理工大学2004

- [10].热压Bi2Te3基纳米复合热电材料的制备与性能[D]. 卢波辉.浙江大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5dbe0e794fc9d95edc2c59af.html