# LTE系统信号检测技术研究

### 论文摘要

自无线通信出现以来，信号检测技术在不断的发展。然而，传统的信号检测技术，由于其较高的误比特率或者较高的运算复杂度，很多已不适合在要求高速率，高可靠度，低时延的LTE系统中使用，因此，对包括LTE系统在内的未来移动通信系统的信号检测技术的研究是很有必要的。本文首先就几种经典的信号检测算法，包括迫零算法、最小均方误差算法、干扰删除算法、基于QR分解的算法、球译码算法及其它们相关的算法进行了深入的研究。在综合了QR分解算法、排序的干扰删除算法和球译码算法的基础上，本文设计了一种基于信噪比的自适应分组检测算法。该算法首先对基于Householder变换实现的选主列QR分解进行修正，使得分解出来的R矩阵的对角线元素从大到小排列。然后根据期望复杂度得到信噪比的分组门限，对信噪比小于分组门限的待检测信号采用可靠性高的球译码检测算法；对于其他的未检测信号采用排序的QR分解检测算法进行检测。该检测算法的优点是分组简单易行，不占用系统的实时计算时间，不会给系统时延造成负担。更重要的是，该算法综合了排序的QR分解算法和球译码算法两种检测算法的优点，在计算复杂度和性能之间可以按照所希望的平衡点取得一个折衷。通过对算法的仿真验证了自适应分组检测算法的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 论文研究背景

- 1.2 信号检测技术研究现状

- 1.3 本论文主要内容

- 第二章 LTE 系统信号检测技术

- 2.1 LTE 系统关键技术

- 2.1.1 正交频分复用技术

- 2.1.2 多输入多输出

- 2.1.3 空时编码技术

- 2.2 信号检测的准则

- 2.3 多元确知信号的检测

- 2.3.1 最大似然接收机

- 2.3.2 信号检测差错概率

- 第三章 LTE 系统信号检测算法

- 3.1 最大似然检测算法

- 3.2 线性检测算法

- 3.2.1 迫零检测算法

- 3.2.2 最小均方误差检测算法

- 3.3 干扰删除检测算法

- 3.4 基于QR 分解的检测算法

- 3.4.1 基于QR 分解的逐行干扰对消检测算法

- 3.4.2 排序的QR 分解算法

- 3.5 球译码检测算法

- 3.5.1 实球译码检测算法

- 3.5.2 复球译码检测算法

- 第四章 基于信噪比的自适应分组检测算法

- 4.1 QR 分解的修正与扩展

- 4.2 自适应分组检测算法的平均复杂度

- 4.3 自适应分组检测算法的步骤

- 第五章 算法仿真与性能分析

- 5.1 LTE 系统仿真平台的设计

- 5.2 LTE 系统仿真平台的搭建

- 5.3 仿真结果及性能分析

- 第六章 结束语

- 6.1 论文总结

- 6.2 进一步的研究工作

- 致谢

- 参考文献

- 作者在攻读硕士学位期间所发表的论文

### 相关论文文献

- [1].基于CPLD的应急信号检测技术[J]. 自动化应用 2020(03)

- [2].浅谈微弱生理信号检测在生物医学中的应用[J]. 中南药学(用药与健康) 2016(11)

- [3].用于蓄电池温度压力监测的柔性传感器信号检测技术研究[J]. 工业控制计算机 2016(10)

- [4].非接触生理信号检测技术[J]. 中国医疗设备 2013(11)

- [5].卫星导航欺骗信号检测技术研究[J]. 无线电通信技术 2019(05)

- [6].基于子空间追踪的无源信号检测技术[J]. 航天电子对抗 2017(03)

- [7].空间复用MIMO系统的信号检测技术[J]. 电信快报 2014(11)

- [8].一种基于多相滤波结构的雷达信号检测技术[J]. 电子科技 2012(06)

- [9].基于重叠滑窗时频分析的跳频信号检测技术[J]. 电子信息对抗技术 2020(02)

- [10].适用于煤矿井下EM-MWD的小信号检测技术[J]. 电子设计工程 2020(23)

- [11].突发信号检测技术与电路设计[J]. 电视技术 2009(S1)

- [12].被动声呐信号检测技术发展[J]. 声学技术 2014(06)

- [13].基于小波变换的动态发动机过热信号检测技术研究[J]. 计算机与现代化 2015(04)

- [14].低信噪比下宽带LFM信号检测技术[J]. 电子信息对抗技术 2008(01)

- [15].正交空时分组编码系统的信号检测技术[J]. 通信技术 2010(07)

- [16].一种基于单片机的多路信号检测技术[J]. 自动化应用 2019(04)

- [17].BOTDR中的光信号检测技术[J]. 电子制作 2015(05)

- [18].《信号检测技术》课程改革的研究[J]. 南京工业职业技术学院学报 2009(02)

- [19].Clover-2000短波通信协议信号检测技术[J]. 无线电通信技术 2016(06)

- [20].“生物医学传感器与检测技术”课程教改实践[J]. 中国电力教育 2014(03)

- [21].被动声纳信号检测技术研究[J]. 信息安全与通信保密 2009(09)

- [22].一种基于结构强度试验的信号检测技术[J]. 工程与试验 2019(02)

- [23].互相关技术在跨台区电力通信信号检测中的应用[J]. 科技与创新 2016(05)

- [24].虚拟电子仪器信号系统检测技术分析[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2016(01)

- [25].下期要目预告[J]. 电信快报 2014(09)

- [26].膜污染机制及其控制技术研究的新进展[J]. 环境污染与防治 2014(09)

- [27].一种光谱信号检测技术的应用研究[J]. 自动化与仪器仪表 2011(05)

- [28].混沌海杂波背景下的基于对偶约束最小二乘支持向量机的信号检测技术[J]. 舰船科学技术 2017(14)

- [29].反猎光信号检测技术[J]. 水雷战与舰船防护 2016(02)

- [30].变压器局部放电信号检测技术的对比分析[J]. 山西建筑 2013(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5e03de11b13c336dd6951bab.html