# 碳酸二甲酯—甲醇—氨三元混合体系的分离

### 论文摘要

本文主要研究了由“尿素-甲醇均相催化法制备碳酸二甲酯（简称DMC）”得到的反应产物的分离及提纯难题。以上述反应体系获得的DMC-Mt（甲醇）-NH3三元混合物馏出液为研究对象,通过大量实验研究,完成了通过加热回流法脱出DMC-Mt-NH3三元混合物中的氨,使溶液中大量的氨降低为0.026 mol?L-1;然后将脱氨后的DMC-Mt二元混合溶液通过蒸馏得到DMC质量浓度为30%的DMC-Mt共沸体系;继而研究了对此二元共沸体系中的DMC进行浓缩分离的实验方法。本文确定了DMC-Mt二元共沸体系分离的2种方法,即用无水CaCl2作为盐析试剂的加盐蒸馏法与用37.45%的CaCl2水溶液作为萃取剂的萃取蒸馏法,并研究了相应的实验条件。（1）通过对尿素-甲醇均相催化法反应获得的馏出液产品即DMC含量很低的DMC -Mt-NH3三元混合物溶液加热,沸腾回流2 h可以将体系中90%以上的溶解氨脱出。文中三元混合物溶液中溶解的氨含量采用过量的0.1 mol·L-1稀盐酸溶液反应或吸收,再用NaOH标准溶液返滴定法测定。（2）研究了DMC-Mt二元共沸体系的平衡相图,为后续DMC的浓缩分离研究提供了理论依据和实验条件的数据基础。（3）对于DMC含量30%左右的DMC-Mt二元共沸体系的浓缩分离首先研究了加盐蒸馏方法,从多种可供选择的盐析试剂中选定了无水CaCl2;常压下,加热环境（水浴）温度为80℃回流30 min后,持续线性升温（10℃/2h）,馏出液的流速控制在“23 d/s·150mL液体”,接取前2 h馏出液,可得到DMC含量为50%的甲醇溶液。实验中所用的无水CaCl2经加热处理和活化后可以重复利用,盐析的作用效果基本不变。（4） DMC含量30%左右的DMC-Mt二元共沸体系的浓缩分离的另一种方法是CaCl2水溶液作为萃取剂的萃取蒸馏法,通过实验确定CaCl2的适宜浓度37.45%,适宜溶剂为水。萃取剂溶液与DMC-Mt二元共沸体系溶液的体积比为1:1,萃取液可循环使用。将37.45%的CaCl2水溶液萃取剂预先加热到65℃,以“23 d/s·150mL液体”的速率从蒸馏釜的蒸汽顶部缓慢滴入DMC-Mt二元共沸体系中,并以相同速率接收馏出液。初始加热环境（水浴）温度为80℃并以10℃/2h线性升温至90℃,收取前2 h馏出液,可得到DMC含量为55%的馏出液。（5）对加盐蒸馏与盐水作溶剂的萃取蒸馏2种方法的优、缺点进行了分析比较。研究了萃取精馏法在选择的适宜条件下对DMC-Mt二元体系采取一次蒸馏的DMC浓缩实验的效果,得到了萃取精馏法在上述适宜条件下采取精馏可以获得DMC、甲醇完全分离的预测。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的目的与意义

- 1.2 Mt 与 DMC 共沸物的分离方法研究进展

- 1.2.1 萃取精馏法

- 1.2.2 加压精馏法

- 1.2.3 烷烃共沸法

- 1.2.4 膜分离法

- 1.2.5 低温结晶法

- 1.3 盐效应研究概况

- 1.3.1 盐效应

- 1.3.2 盐效应的应用

- 1.4 DMC-Mt 汽-液平衡研究概况

- 1.5 本研究的主要技术路线和主要内容

- 第二章 实验原理

- 3三元混合物的分析'>2.1 DMC-Mt-NH3三元混合物的分析

- 3三元混合物溶液中氨的测定'>2.1.1 DMC-Mt-NH3三元混合物溶液中氨的测定

- 3三元混合物溶液中 DMC 和 Mt 含量的测定'>2.1.2 DMC-Mt-NH3三元混合物溶液中 DMC 和 Mt 含量的测定

- 3三元混合物体系中氨的分离'>2.2 DMC-Mt-NH3三元混合物体系中氨的分离

- 3三元混合物体系中氨的氢键作用'>2.2.1 DMC-Mt-NH3三元混合物体系中氨的氢键作用

- 3三元混合物体系中氨的蒸馏分离'>2.2.2 DMC-Mt-NH3三元混合物体系中氨的蒸馏分离

- 2.3 从 DMC-Mt 二元体系分离提纯 DMC

- 2.3.1 加盐蒸馏分离技术原理

- 2.3.2 盐水萃取蒸馏分离原理

- 2.3.3 DMC、Mt、氯化钙的回收率

- 2.4 DMC-Mt 二元恒沸体系汽-液平衡数据及相对挥发度的测定

- 2.4.1 DMC-Mt 二元恒沸体系汽-液平衡数据及相图

- 2.4.2 DMC-Mt 二元恒沸体系的相对挥发度的测定

- 第三章 实验部分

- 3.1 主要试剂

- 3.2 实验仪器

- 3.2.1 玻璃仪器

- 3.2.2 试验仪器

- 3.3 实验装置

- 3.3.1 脱氨装置

- 3.3.2 加盐蒸馏装置

- 3.3.3 尿素-甲醇均相催化法合成DMC 的密闭实验装置

- 3.3.4 汽液平衡实验研究装置

- 3.4 实验方法

- 3.4.1 溶液中氨的测定

- 3三元混合物的回流脱氨'>3.4.2 DMC-Mt-NH3三元混合物的回流脱氨

- 3.4.3 DMC-Mt 二元混合物溶液的加盐蒸馏

- 3.4.4 DMC-Mt 二元混合物溶液的盐水萃取蒸馏

- 3.4.5 DMC-Mt 二元体系汽-液平衡数据的测定及相图绘制

- 3.4.6 DMC-Mt 二元恒沸体系相对挥发度的测定

- 3三元混合物的脱氨实验结果及讨论'>第四章 DMC-Mt-NH3三元混合物的脱氨实验结果及讨论

- 4.1 分离体系的确定

- 3三元混合物回流脱氨的条件'>4.2 DMC-Mt-NH3三元混合物回流脱氨的条件

- 4.2.1 温度对脱氨率的影响

- 4.2.2 回流时间对脱氨率的影响

- 4.2.3 加热回流脱氨的物料损失情况

- 4.2.4 实验室脱出氨的回收过程中NH3的吸收液

- 4.3 本章小结

- 第五章 DMC-Mt二元体系的汽-液平衡研究

- 5.1 DMC-Mt 汽-液平衡相图的测定

- 5.2 DMC-Mt 汽-液平衡数据的热力学一致性检验

- 5.3 盐（CaCl2）、盐水对 DMC-Mt 共沸体系汽液平衡的影响

- 5.4 小结

- 第六章 DMC-Mt共沸体系的分离研究

- 6.1 DMC 合成反应产物的浓缩处理

- 6.2 加盐蒸馏法从 DMC-Mt 二元共沸体系中分离 DMC

- 6.2.1 盐类的选择

- 6.2.2 影响加盐蒸馏法提纯DMC-Mt 体系的因素

- 6.2.3 氯化钙的重复利用效果

- 6.2.4 蒸馏釜内残余溶液的处理

- 6.2.5 加盐蒸馏的馏出液再浓缩

- 6.3 盐水作萃取剂的萃取蒸馏法从 DMC-Mt 二元共沸体系中分离 DMC

- 6.3.1 萃取剂和所用盐类的选择

- 6.3.2 盐水作萃取剂时DMC 的水解问题

- 6.3.3 影响盐水萃取体系分离DMC 效果的因素

- 6.3.4 盐水萃取蒸馏的效果

- 6.3.5 盐水萃取蒸馏馏出液的再浓缩

- 6.3.6 盐水萃取蒸馏法获得产物的脱水

- 6.4 加盐蒸馏和盐水溶剂萃取蒸馏两种分离方法的比较

- 6.4.1 分离原理的不同

- 6.4.2 两种蒸馏方法对 DMC-Mt 恒沸体系中分离 DMC 的效果比较

- 6.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].低温甲醇洗装置甲醇消耗问题探讨[J]. 石化技术 2019(11)

- [2].低温甲醇洗装置贫甲醇硫含量超标原因分析及解决措施[J]. 化工管理 2019(33)

- [3].我国甲醇及其下游产品市场分析与展望[J]. 煤化工 2019(06)

- [4].焦炉煤气制甲醇关键参数的优化[J]. 山西化工 2019(06)

- [5].焦炉煤气制甲醇工艺改造及效果分析[J]. 山西化工 2019(06)

- [6].甲醇储罐设计技术及注意事项[J]. 云南化工 2020(01)

- [7].化工大数据 图说甲醇[J]. 广州化工 2020(01)

- [8].水中低浓度甲醇检测探讨[J]. 门窗 2019(18)

- [9].甲醇罐组的设计[J]. 山东化工 2020(03)

- [10].甲醇泄漏的临界判据[J]. 当代化工研究 2020(08)

- [11].甲醇制芳烃技术进展[J]. 云南化工 2020(05)

- [12].白酒中甲醇气相色谱测定方法的研究[J]. 酿酒科技 2020(04)

- [13].甲醇车间硫化氢泄漏事故应急救援分析[J]. 化工设计通讯 2020(06)

- [14].甲醇分离器内件的优化[J]. 化工管理 2020(19)

- [15].低温甲醇洗贫甲醇温度高原因及处置[J]. 化工管理 2020(18)

- [16].低温甲醇洗循环甲醇有机硫化物定性和定量研究[J]. 化学工程 2020(06)

- [17].甲醇-汽油复合喷射发动机燃烧排放性能研究[J]. 车用发动机 2020(03)

- [18].甲醇充装站VOCs治理工艺与运行总结[J]. 大氮肥 2020(03)

- [19].气相色谱法同时检测白酒中甲醇和酯类[J]. 现代食品 2020(11)

- [20].焦炉煤气制甲醇工艺装置的改造[J]. 山西化工 2020(03)

- [21].甲醇三塔精馏工艺设计[J]. 山东化工 2020(12)

- [22].甲醇:冲高回落 震荡整理[J]. 中国石油和化工 2020(06)

- [23].关于我厂低温甲醇洗系统富甲醇过滤器的改造[J]. 当代化工研究 2020(17)

- [24].二氧化碳加氢制甲醇轴向反应器模拟[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [25].金属氧化物在二氧化碳和甲醇直接合成碳酸二甲酯中的应用[J]. 云南化工 2020(09)

- [26].减少丙酮中杂质甲醇的方法[J]. 石化技术 2020(10)

- [27].甲醇储罐挥发性有机物减排处理方案探讨[J]. 氮肥与合成气 2020(07)

- [28].甲醇强势 涨速意外[J]. 乙醛醋酸化工 2018(11)

- [29].甲醇基本面亮点难寻 下游需求整体疲软[J]. 乙醛醋酸化工 2019(02)

- [30].甲醇储罐的蒸发损耗分析及对策[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5e0cca35a15f62a02086982d.html