# 协作通信系统中继选择与功率分配技术研究

### 论文摘要

由于无线信道的衰落特性,无线通信的性能会受到严重影响。为了有效对抗无线信道衰落特性,研究者提出了多输入多输出（Multi-Input Multi-Output, MIMO）技术,但它的实现需要在终端安装多天线。在实际的应用中,由于终端受尺寸、功率等条件的限制而无法配置多天线,从而限制了MIMO的实用化。为了克服MIMO的这一缺点,协作通信的概念被提出并且引起了研究者的极大兴趣。它的主要思想是通过相邻节点间彼此相互转发信息,形成一个虚拟的MIMO系统,通过分布式的方式获得MIMO增益,从而提高系统性能。本文主要对协作通信中的中继选择和功率分配进行了研究。全文共分六章,主要工作体现在以下几点：首先,本文对协作通信的研究现状做了概要的阐述。结合本文的研究内容,对中继技术的研究进展、协作通信的中继选择和功率分配研究做了简单介绍。其次,介绍了协作通信的相关技术。其中包括常见的分集技术和合并方式,协作分集和协作转发协议,并对放大转发（Amplify-and-Forward, AF）和译码转发（Decoded-and-Forward, DF）协议的性能进行了简单的仿真并比较了它们的性能。接着,针对放大转发系统,结合最优中继选择分析了基于门限的中继选择,分析了M-PSK和M-QAM调制下系统的误符号率和带宽效率。仿真结果表明,门限较低时,系统的性能接近最优中继选择的性能。在不同的信噪比和中继节点数下,可以适当调整门限来获得较好的系统误符号率性能或带宽效率。最后,在系统总功率一定的条件下,分析了AF和DF系统的功率分配问题,并对不同的分配方案进行了仿真。针对AF系统,首先分析了最小化误符号率和最大化系统容量的功率分配方案,然后分析了综合考虑误符号率和系统容量的联合分配方案。对DF系统,分析了最大化系统容量和最小化误符号率的功率分配方案。结合功率分配问题,论文还分析了中继节点位置对系统性能的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 论文研究背景及意义

- 1.2 协作通信的研究现状

- 1.2.1 协作通信概述

- 1.2.2 中继技术的研究进展

- 1.2.3 中继选择研究

- 1.2.4 功率分配研究

- 1.3 论文主要内容安排

- 第二章 协作通信的相关技术

- 2.1 无线信道及其特性

- 2.2 分集技术与合并方式

- 2.2.1 分集技术

- 2.2.2 分集合并方式

- 2.3 协作分集技术

- 2.3.1 协作分集的原理

- 2.3.2 协作转发协议

- 2.3.3 协作通信的应用及特点

- 2.4 典型的中继网络结构

- 2.5 本章小结

- 第三章 放大转发方式中基于门限的中继选择算法

- 3.1 系统模型

- 3.2 基于门限的中继选择算法

- 3.3 系统性能分析

- 3.3.1 系统误符号率分析

- 3.3.2 系统带宽效率分析

- 3.4 仿真结果分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 放大转发方式中的功率分配

- 4.1 系统模型

- 4.2 AF系统功率分配方案

- 4.2.1 基于最小化SER的功率分配

- 4.2.2 基于最大化系统容量的功率分配

- 4.2.3 基于SER和系统容量的联合功率分配

- 4.2.4 仿真结果分析

- 4.3 中继位置对系统性能的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 译码转发方式中的功率分配

- 5.1 基于最大化系统容量的功率分配

- 5.2 基于最小化SER的功率分配

- 5.3 仿真结果分析

- 5.4 中继位置对系统性能的影响

- 5.5 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间参与的科研工作和完成的论文

### 相关论文文献

- [1].基于区域划分的可移动中继节点数据收集策略[J]. 计算机科学 2016(10)

- [2].利用协作通信的中继节点放置问题研究[J]. 小型微型计算机系统 2013(11)

- [3].能量捕获协作中继网络多中继节点选择策略[J]. 通信学报 2017(S2)

- [4].移动通信网络中继节点部署优化方法研究[J]. 计算机仿真 2017(03)

- [5].基于多目标优化的固定中继节点唤醒策略[J]. 通信学报 2017(10)

- [6].协同认知无线网络中自适应中继节点选择算法[J]. 通信技术 2015(03)

- [7].基于排队模型的延迟容忍网络中继节点存储性能优化[J]. 激光与光电子学进展 2020(17)

- [8].中继节点随机均匀分布的机会中继[J]. 信号处理 2011(04)

- [9].协作通信中的中继节点选取和功率分配联合优化[J]. 北京邮电大学学报 2008(02)

- [10].移动中继节点的应用[J]. 无线通信技术 2018(02)

- [11].基于人工干扰的多中继协同安全系统中最佳中继节点选择[J]. 电子质量 2016(06)

- [12].传感器网络移动中继节点部署算法[J]. 中国测试 2014(04)

- [13].一种改进的中继节点选择方案[J]. 中国电子科学研究院学报 2013(01)

- [14].基于协作网络编码的高效媒体访问控制协议[J]. 计算机应用 2017(10)

- [15].一种面向电池供电中继节点的中继选择方法[J]. 计算机工程 2017(10)

- [16].协作通信中一种中继节点选择方案的设计[J]. 计算机应用 2015(01)

- [17].中继蜂窝网中基于负载均衡的中继节点选择算法[J]. 电讯技术 2011(10)

- [18].译码转发中继系统中继节点选择及性能分析[J]. 北京邮电大学学报 2009(04)

- [19].一种联合中继节点选择的博弈功率控制算法[J]. 电子与信息学报 2009(12)

- [20].一种能量消耗相关的传感器网络中继节点布局策略[J]. 小型微型计算机系统 2011(01)

- [21].协作通信网络中的中继节点选择技术[J]. 中兴通讯技术 2010(01)

- [22].光纤激光传感网络移动中继节点部署方法[J]. 激光杂志 2017(02)

- [23].基于能效的中继节点选择策略[J]. 计算机技术与发展 2015(06)

- [24].改进的协作中继节点选择策略[J]. 哈尔滨工程大学学报 2012(02)

- [25].巷道环境中继节点部署近似算法[J]. 计算机工程与设计 2012(09)

- [26].基于信息中继节点的能量和信息同传模型及协议[J]. 长春工业大学学报 2019(01)

- [27].基于优化结构洞的网络受限中继节点判定仿真[J]. 计算机仿真 2019(09)

- [28].无线传感器网络中双层受限中继节点放置算法研究[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [29].稀疏机会网络中基于固定中继节点与消息相关性的缓存管理策略[J]. 计算机科学 2016(S2)

- [30].无线传感器网络最小中继节点布置问题的近似算法[J]. 中国科学:信息科学 2010(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5e13df8bcb3099aa689f9ad3.html