# 硼碳氮薄膜的磁控溅射法制备及其结构研究

### 论文摘要

本论文的主要工作是采用射频磁控溅射制备硼碳氮（BCN）薄膜,研究了各实验参数对硼碳氮薄膜的生长行为和结构的影响,对硼碳氮薄膜制备工艺进行了系统的、深入的研究。采用磁控溅射方法,以六方氮化硼和石墨为靶材,以氩气和氮气为工作气体,成功地在单晶硅上沉积出质量较好的硼碳氮薄膜。实验中氮化硼溅射采用射频源,石墨溅射采用直流源。得到制备硼碳氮薄膜的合适条件为:射频功率为200W,直流功率是60W,基底偏压为-50V,工作气压为1.0Pa,基底温度为500℃,氮气与氩气的比例为10:40。采用傅立叶变换红外光谱、X-射线光电子能谱、拉曼光谱等对薄膜进行了表征与分析。测量结果表明薄膜中硼、碳和氮原子实现了原子级化合,成功实现了化合物硼碳氮膜的合成。磁控溅射方法制备硼碳氮薄膜的过程中,沉积时间、射频功率、直流功率、基底偏压、工作气压、基底温度、气体流量比等参数对硼碳氮薄膜都有一定的影响:1)溅射时间对BCN薄膜生长的影响就是在溅射初期薄膜形核较慢,随着溅射时间的延长,薄膜生长速度加快然后趋于稳定;2)射频功率对BCN薄膜生长的影响主要表现为生长速率和结晶度的变化。随着射频功率的提高生长速率增加,而结晶度则呈现先变好后变差的趋势,在200W的时候薄膜的结晶最好;3)薄膜成分和结构依赖于直流功率和射频功率的比值,随着直流功率的升高BCN薄膜中C-C键逐渐变多,C元素的含量先是迅速增长,然后增长缓慢;4)基底偏压对BCN薄膜结晶度的影响是随着偏压的升高,薄膜的结晶度是先变好后变差,在偏压值是-50V时结晶度最好;5)工作气压对BCN薄膜结晶度的影响是随着工作气压的增加,薄膜的结晶度是先变好后变差,在1.0Pa的时候结晶度最好;6)基底温度对BCN薄膜结晶性能的影响是随着基底温度的升高,薄膜的结晶度越来越好,但是100℃500℃之间结晶度变好明显,500℃700℃之间结晶度的改善趋于缓慢;7)气体成分对BCN薄膜结晶度的影响是随着N2分压的增大,薄膜的结晶度先变好后变差,但是变差的幅度比较缓慢,在N2分压占整个气体的25%时达到最佳。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 硼碳氮材料的起源

- 1.1.1 金刚石与立方氮化硼

- 1.1.2 石墨与六方氮化硼

- 1.2 硼碳氮材料发展与研究现状

- 1.2.1 硼碳氮材料发展

- 1.2.2 硼碳氮材料结构研究

- 1.2.3 硼碳氮材料的实验合成方法

- 1.2.4 实验研究所存在的问题

- 1.3 硼碳氮材料的性质及其应用前景

- 1.4 硼碳氮薄膜的表征

- 1.4.1 傅立叶变换红外光谱（FTIR）

- 1.4.2 拉曼光谱

- 1.4.3 X-射线光电子能谱（XPS）

- 1.4.4 扫描电子显微镜（SEM）

- 第2章 薄膜沉积设备原理与实验过程

- 2.1 射频磁控溅射所用试验设备

- 2.2 薄膜沉积原理

- 2.2.1 溅射机理

- 2.2.2 溅射率及其影响因素

- 2.2.3 射频磁控溅射

- 2.3 实验过程

- 2.3.1 基底表面处理

- 2.3.2 薄膜制备的基本程序

- 2.4 本章小结

- 第3章 实验结果与分析

- 3.1 溅射时间对硼碳氮薄膜的影响

- 3.2 射频功率对硼碳氮薄膜的影响

- 3.3 直流功率对硼碳氮薄膜的影响

- 3.4 基底偏压对硼碳氮薄膜的影响

- 3.5 工作气压对硼碳氮薄膜的影响

- 3.6 基底温度对硼碳氮薄膜的影响

- 3.7 气体成分对硼碳氮薄膜的影响

- 3.8 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5e39d4361cd5a4cd6df2d317.html