# 低分子有机物在半晶体聚合物中溶解的研究

论文题目: 低分子有机物在半晶体聚合物中溶解的研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 化学工程

作者: 姚文娟

导师: 阳永荣,胡晓萍

关键词: 低分子有机物,半晶体聚合物,溶解,模型,结晶度,共溶

文献来源: 浙江大学

发表年度: 2005

论文摘要: 低分子有机物与半晶体聚合物组成的体系存在于聚合物材料合成和加工的整个工艺过程中,其溶解平衡是重要的基础问题。在气相聚合和分离过程中,低分子有机物在聚合物中的溶解规律,不仅直接影响反应过程的速率,而且是设计脱挥设备的基础。本论文通过实验和理论分析,系统研究了低分子有机物纯组分和两种低分子有机物混合组分在半晶体聚合物中的溶解平衡,包括以下五个方面的内容: 1.低分子有机物—聚合物气固溶解平衡的实验设备与方法 采用测量压力的方法,利用低分子有机物在聚合物中溶解平衡前后的压力变化,设计了适用于一定温度和压力下气态低分子有机物在固态聚合物中溶解的平衡测定设备,气相可以为纯组分也可以是混合物。实验方案包括准确性检验实验、粒子前处理与物性测定实验、体积测定实验以及溶解平衡实验,详细描述了实验步骤。为配合溶解平衡的测定,还得到了相关的基础数据,包括实验设备中各管段和釜的容积、聚合物样品结晶度、粒子真密度以及平衡时间。 2.低分子有机物—半晶体聚合物二元体系的溶解平衡数据分析 实验测定了气相聚合典型条件下,乙烯、正己烷和异戊烷在半晶体聚乙烯中的溶解度,其中聚乙烯样品的结晶度为20～72%,温度范围为60～90℃,气相压力为乙烯0～2MPa,正己烷19～100kPa,异戊烷80～300kPa。由于低分子有机物只能溶解在半晶体聚合物的无定形相中,因此分析了以无定形相为基准的溶解度数据。 通过与文献数据的对比,证明本文获得的实验数据可信,是溶解度数据库的有益补充。影响低分子有机物在半晶体聚合物中溶解规律的主要因素是温度、压力、聚合物结晶度以及低分子有机物物性。温度增加、压力降低、结晶度增加,以及低分子有机物分子尺寸的减小,将导致小分子溶解度的减小。乙烯在聚乙烯中的溶解度呈线性,可用亨利定律描述。亨利常数随温度和聚乙烯结晶度的增加而减小,但在不同结晶度聚乙烯样品中的亨利常数随温度增加而减小的程度相同。

论文目录:

摘要

Abstract

注释表

第一章 绪论

第二章 文献综述

2．1 溶解平衡的实验方法

2．1．1 重量测定

2．1．2 浓度测定

2．1．3 压力测定

2．1．4 体积测定

2．2 影响溶解平衡的因素

2．2．1 聚合物链结构的影响

2．2．2 半晶体聚合物物理形态的影响

2．2．3 低分子有机物结构的影响

2．2．4 温度的影响

2．2．5 压力的影响

2．3 溶解平衡的模型

2．3．1 聚合物溶液的热力学

2．3．2 聚合物的统计力学

2．3．3 聚合物溶液的简单模型

2．3．4 聚合物溶液的活度系数模型

2．3．5 聚合物溶液的状态方程模型

2．3．6 聚合物溶液的分子模拟

2．4 半晶体聚合物溶解模型

2．4．1 半晶体聚合物的物理模型

2．4．2 交联橡胶弹性理论

2．4．3 Flory-Rehner模型

2．4．4 Michaels-Hausslein模型

2．5 三元体系的溶解研究

2．5．1 三元体系的实验研究

2．5．2 三元体系的模型

2．6 小结

第三章 实验设备与方法

3．1 实验设备与材料物性

3．1．1 实验设备

3．1．2 实验材料的物性

3．2 实验方案与步骤

3．2．1 实验方案

3．2．2 准确性检验实验的步骤

3．2．3 粒子物性测定实验

3．2．4 溶解平衡实验的步骤

3．3 实验材料与操作条件的选择意义

3．4 小结

第四章 二元体系溶解平衡数据的分析

4．1 二元体系溶解平衡的实验数据

4．1．1 数据处理方法

4．1．2 实验数据

4．2 二元体系溶解平衡数据的分析

4．2．1 文献中的溶解平衡数据

4．2．2 实验数据与文献数据的比较

4．2．3 温度的影响

4．2．4 压力的影响

4．2．5 聚合物结晶度的影响

4．2．6 低分子有机物物性的影响

4．3 小结

第五章 二元体系溶解平衡的多重效应模型

5．1 理论分析

5．2 模型推导

5．2．1 活度

5．2．2 结晶度

5．2．3 模型计算过程

5．3 二元体系溶解模型的分析

5．3．1 结晶度预测

5．3．2 数据拟合

5．3．3 模型的比较

5．3．4 自由能的贡献

5．4 小结

第六章 三元体系溶解平衡数据的分析

6．1 三元体系的溶解实验数据及讨论

6．1．1 数据处理方法

6．1．2 实验数据

6．2 三元体系溶解平衡数据的分析

6．2．1 实验值与文献值的比较

6．2．2 分压的影响

6．2．3 温度的影响

6．2．4 低分子有机物的影响

6．3 三元体系溶解平衡数据的分析

6．3．1 实验现象概括

6．3．2 实验证明

6．4 小结

第七章 三元体系溶解平衡的共溶模型

7．1 三元体系溶解平衡的机理分析

7．1．1 分子间相互作用

7．1．2 增塑

7．1．3 共溶

7．2 三元体系共溶的物理模型

7．3 三元体系共溶的数学模型

7．4 共溶模型的应用

7．4．1 模型分析

7．4．2 模型的检验与比较

7．5 小结

第八章 结论与展望

8．1 结论

8．2 展望

发表论文

致谢

参考文献

发布时间: 2006-05-10

相关论文

- [1].有机/无机复合载体负载化催化剂及其乙烯聚合的研究[D]. 历伟.浙江大学2011

- [2].基于重量法和核磁共振法的聚乙烯中溶解扩散行为研究及其应用[D]. 陈美娟.浙江大学2014

- [3].移动床中固体颗粒运动与传热的研究[D]. 武锦涛.浙江大学2005

- [4].声波测量和流化床聚合反应器多尺度结构的研究[D]. 侯琳熙.浙江大学2005

- [5].乙烯基单体与氟硅氧烷二嵌段共聚物的活性阴离子聚合合成与表征[D]. 易玲敏.浙江大学2005

- [6].纳米碳酸钙的分散和聚合物包覆[D]. 史建明.浙江大学2005

- [7].双亚甲基芳香桥双核茂金属化合物的合成及其催化乙烯聚合研究[D]. 刘希杰.浙江大学2005

- [8].热解炭黑的表面特性及其资源化应用研究[D]. 周洁.浙江大学2006

- [9].双峰聚乙烯分子量分布及结构调控的若干途径研究[D]. 黄杏冰.浙江大学2007

- [10].核磁共振技术对固体高聚物及其复合材料结构非均匀性的研究[D]. 严小伟.浙江大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5e81e93515422064af34d6b3.html