# 纳米聚苯胺的合成、炭化及在超级电容器中的应用

### 论文摘要

超级电容器是近年来出现的一种能快速充／放电的储能器件,它兼具电容和电池的双重功能,具有高达千瓦数量级的比功率和万次以上的循环寿命。在超级电容器研究中,电极材料是影响超级电容器容量的决定因素,因此开发高比容量的电极材料具有重要的应用价值和理论意义。本文使用过硫酸铵（APS）为氧化剂,盐酸为掺杂剂,分别通过微乳液法、界面法和原位聚合法制备出具有不同纳米结构的聚苯胺,并以其中的聚苯胺纳米纤维作为前驱体,经过预氧化和高温炭化处理,将聚苯胺纳米纤维转化成含氮炭纳米纤维。考察了聚合工艺条件对聚苯胺形貌的影响和炭化处理温度对聚苯胺炭纤维的形貌和电化学性能的影响。实验结果表明：通过控制盐酸、过硫酸铵以及苯胺的浓度配比,使用微乳液法、界面法和原位聚合法可以获得球、空心管、纤维以及片状等不同形貌的聚苯胺。微乳液法制备的聚苯胺球团聚比较严重,直径为0.5-2μm；聚苯胺纤维的的直径约为100 nm,通过调节氧化剂的用量可以将聚苯胺纳米纤维的长度控制在在几纳米到几微米之间；片状聚苯胺厚度在2 nm左右,大小1-2μm。静态界面法制备的聚苯胺纤维直径为20-100 nm,通过控制油相中苯胺的浓度,可以得到长度不一的纤维。动态界面法制备的片层聚苯胺厚度在几个纳米至几个微米之间,大小3μm左右。原位氧化法制备的聚苯胺纤维直径约为50 nm,长度在100 nm左右。在中性条件下,可以制备出直径在100 nm左右的纳米管。经氧化、炭化处理后的聚苯胺炭纤维形貌保持很好,作为超级电容器电极材料时具有高的比容量和很好的循环性能,尤其是700℃炭化产物,在0.1 A·g-1的电流密度下具有158 F·g-1的比容量。在1 A·g-1的电流密度仍然保持110 F·gJ的比容量。大电流充放电容量衰减率很低,因而是一种理想的超级电容器电极材料。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 超级电容器

- 1.2.1 超级电容器的特点

- 1.2.2 超级电容器的分类

- 1.2.3 超级电容器的工作原理

- 1.2.4 超级电容器的电极材料

- 1.3 聚苯胺

- 1.3.1 聚苯胺的研究现状

- 1.3.2 聚苯胺的结构

- 1.3.3 聚苯胺导电机理

- 1.3.4 聚苯胺的应用

- 1.3.5 聚苯胺的制备方法

- 1.4 含氮炭电极材料的研究进展

- 1.4.1 含氮炭材料的研究现状

- 1.4.2 含氮炭材料的应用

- 1.5 选题的目的、意义及方案

- 1.5.1 实验目的和意义

- 1.5.2 实验方案

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验设备与试剂

- 2.1.2 超级电容器的制造原料

- 2.1.3 实验用的主要设备

- 2.2 实验样品的制备

- 2.2.1 不同形貌纳米形态聚苯胺（PANI）的制备

- 2.2.2 聚苯胺基含氮炭纤维的制备

- 2.3 电极和电容器组装

- 2.3.1 电极的制备

- 2.3.2 电容器的制备

- 2.4 测试与表征

- 2.4.1 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.4.2 热重分析

- 2.4.3 X射线衍射测试（XRD）

- 2.4.4 X射线光电子能谱（XPS）

- 2.4.5 充放电测试

- 2.4.6 循环伏安测试

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 纳米结构聚苯胺的合成

- 3.1.1 界面聚合法

- 3.1.2 原位氧化聚合法

- 3.1.3 微乳液聚合法

- 3.2 聚苯胺基纳米炭纤维的制备及电化学性能研究

- 3.2.1 聚苯胺基纳米炭纤维的制备

- 3.2.2 充放电测试

- 3.2.3 首次充放电和循环伏安测试

- 3.2.4 X光电子能谱（XPS）

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的专利

- 作者及导师简介

- 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5ea76b59c7ae7244562ac8d2.html