# 基于多处理器的剑杆织机主控系统研究

### 论文摘要

纺织业的飞速发展使得织机向高速、宽幅、高适应性方向发展。剑杆织机作为无梭织机的一种,以其灵活多变的品种适应性深受用户的青睐。在剑杆织机的研制过程中,控制系统的设计对于织机系统功能的实现有着非常大的影响。 高速织机对主控制系统数据处理的实时性要求较高,因此目前不少织机生产厂商采用比较昂贵的工控机作为控制核心。为了解决控制系统性能和价格之间的矛盾,本文在设计剑杆织机主控制系统时,借鉴了国内外先进高速织机控制系统的设计思路,提出了多处理器的控制方案。这种控制方案满足了实时控制的要求,提高了数据的综合处理速度,降低了控制软件的设计难度,减少了控制系统的制造成本。 本文的研究内容就是剑杆织机多处理器主控系统控制方案的设计、实现和测试。主控系统设计方案中使用了两片8位微处理器作为控制核心。根据两片微处理器在系统中的作用不同,将主控系统分为两个子系统:主处理器系统和协处理器系统。 主处理器系统包括主处理器同协处理器的接口电路、同送经卷曲部分的接口电路、同显控部分的接口电路、同接口板的数据传输电路等。其中主处理器同协处理器的接口电路实现了织机控制软件的并行运行,提高了系统控制能力。同显控部分的电路实现了生产参数的传输存储和织机状态的实时显示。同送经卷曲部分的电路实现了对织机送经卷曲动作的监控。同接口板的数据传输电路实现了织机各种状态的检测和动作的控制以及状态报警等功能。 协处理器系统包括电源监控电路、各接口板电源状态监控电路、主轴编码器接口电路和系统时间控制电路等。协处理器主要负责主轴位置的确定和各接口板状态监控及时间保持等辅助信息的处理。主控系统实现了状态数据的实时处理,满足了织机控制的高速、高精度要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 剑杆织机发展趋势

- 1.3 织机嵌入式系统研究背景及意义

- 1.4 本文主要研究内容

- 第二章 织机控制系统总体框图

- 2.1 织机控制系统总体框图

- 2.2 主控制系统原理框图

- 2.3 织机控制系统设计方法

- 第三章 主处理器系统硬件设计

- 3.1 主处理器系统功能

- 3.2 主处理器Z84C015简介

- 3.3 主处理器系统接口电路设计

- 3.3.1 主处理器同显示模块串行通讯接口电路设计

- 3.3.2 主处理器同PC机串行通讯接口电路设计

- 3.3.3 主处理器通过并口对不间断电源和 MCS的监控

- 3.3.4 主处理器同接口板数据接口电路设计

- 3.4 主处理器存储器系统设计

- 3.4.1 存储器分类

- 3.4.2 存储芯片的选型

- 3.4.3 存储器地址分配

- 3.5 多处理器之间的通讯电路设计

- 3.5.1 主处理器和协处理器通讯电路设计

- 3.5.2 主处理器同送经卷曲处理器通讯电路设计

- 第四章 协处理器系统硬件设计

- 4.1 协处理器系统功能

- 4.2 协处理器系统存储器及I/O口地址分配

- 4.3 协处理器系统接口电路设计

- 4.3.1 协处理器并行口对接口板电源监控电路设计

- 4.3.2 协处理器同主轴编码器接口电路设计

- 4.4 系统时间保持电路

- 4.4.1 时钟芯片寄存器设置

- 4.4.2 时钟芯片晶振的使用及负载电容的调节

- 4.5 主控系统电源监控

- 4.5.1 电源监控芯片MAX691简介

- 4.5.2 主控系统电源监控电路

- 第五章 多层印制板设计

- 5.1 印制板结构设计

- 5.2 印制板设计细节

- 5.2.1 导线宽度的确定

- 5.2.2 印制导线间距的确定

- 5.2.3 印制导线的屏蔽与接地

- 5.2.4 焊盘和内孔尺寸的确定

- 5.3 印制板板材和板厚

- 第六章 主控系统抗干扰设计

- 6.1 系统可靠性设计

- 6.1.1 系统可靠性设计措施

- 6.2 系统干扰源及干扰途径分析

- 6.2.1 系统电源抗干扰设计

- 6.2.2 系统硬件工作电路抗干扰设计

- 6.2.3 系统印制电路板布线抗干扰设计

- 第七章 主控制系统硬件调试

- 7.1 主控制系统静态调试

- 7.1.1 印制板检查和测试

- 7.1.2 主控制系统各功能模块调试

- 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].煤矿掘进机主控系统软硬件的设计[J]. 机械管理开发 2019(10)

- [2].关于光盘库嵌入式主控系统研究[J]. 南方农机 2018(14)

- [3].明阳风力发电机组主控系统调试过程中故障分析与处理[J]. 电气技术 2011(03)

- [4].基于SOPC的医用嵌入式主控系统设计方法的研究[J]. 现代科学仪器 2011(04)

- [5].提升机主控系统可靠性分析[J]. 煤矿机械 2010(09)

- [6].伽马暴偏振探测仪主控系统的设计和实现[J]. 原子能科学技术 2016(05)

- [7].基于SOPC技术的医用呼吸机主控系统设计[J]. 电子产品世界 2008(06)

- [8].600MW中速磨超临界锅炉主控系统改进及应用[J]. 中国电力 2008(06)

- [9].基于AC800M系列PLC的提升机主控系统的设计与实现[J]. 煤矿机械 2015(06)

- [10].IGCC装置主控系统的开发[J]. 大氮肥 2009(03)

- [11].风机主控系统SOE功能设计与实现[J]. 东方汽轮机 2018(03)

- [12].黑龙江广播电视台IP主控系统建设过程及应用感想[J]. 现代电视技术 2020(08)

- [13].主控系统的接口技术研究[J]. 智能城市 2018(12)

- [14].国际台新主控系统安装工艺(2)[J]. 音响技术 2013(04)

- [15].一种风力发电机组主控系统的设计[J]. 湖北农机化 2018(11)

- [16].基于FPGA的核信号采集主控系统设计[J]. 核电子学与探测技术 2014(04)

- [17].风力发电机主控系统状态码设计与应用[J]. 风机技术 2013(02)

- [18].大视野 透视“广州地铁五号线首期工程主控系统项目”[J]. 自动化博览 2010(06)

- [19].风电机组主控系统测试平台的设计与实现[J]. 电气制造 2012(10)

- [20].基于ARM9+FPGA方案的电视拼接墙主控系统设计[J]. 电视技术 2011(24)

- [21].新一代主控系统及其应用研究[J]. 自动化博览 2010(S1)

- [22].科凯前卫5兆瓦风电机组主控系统样机调试完毕[J]. 风能 2012(11)

- [23].地铁主控系统与机电设备监控系统接口分析[J]. 铁道工程企业管理 2008(02)

- [24].激光制导武器半实物仿真主控系统研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [25].基于建模的风电主控系统开发模式研究[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2014(07)

- [26].市级广播电台智能化主控系统设计与实现[J]. 广播与电视技术 2019(08)

- [27].基于建模的风电主控系统开发模式研究[J]. 自动化博览 2014(01)

- [28].基于RBFPID的火电机组协调主控系统[J]. 热力发电 2012(04)

- [29].基于MEN系列主控系统FEP机架电源模块维修方法探究[J]. 科技资讯 2019(20)

- [30].基于PIC单片机的便携式X线机主控系统设计与实现[J]. 中国医学物理学杂志 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5ed11a658703d6c395c4deb3.html