# 叶片冷辊轧本构模型研究与组织模拟

### 论文摘要

叶片辊轧是航空叶片制造的发展趋势之一,其工作过程平稳、所需设备吨位小、轧件力学性能好、生产效率高。由于叶片形状复杂、所使用的高温合金材料难变形,对其成形过程尚无深入的研究,缺乏规律性的认识。实际生产中,叶片辊轧工艺的制定和模具的设计主要凭借经验,叶片的抛光和修磨以及模具的修型主要依靠工人手工操作,生产效率低,且无法保证产品质量。因此研究叶片冷辊轧成形过程的金属流动规律和成形机理,对模具优化设计和工艺参数的选择具有指导意义。本文针对以上现状开展研究,目的是利用有限元软件DEFORM-3D建立叶片冷辊轧数值模拟的平台。为了保证数值模拟的可信度,需要获得准确的材料本构模型。本文针对叶片辊轧过程大塑性变形,几何、材料、边界条件非线性的特点,通过对本构理论的研究,找到了适合于叶片辊轧过程的Yoshida-Uemori本构模型。由于本文所研究的叶片材料为镍基变形高温合金GH4169,为了确定本构模型中的材料参数,设计了GH4169合金不同状态下的力学性能实验。通过实验所得数据,分析了GH4169合金的变形特点,确定了本构模型中的待定参数,并发现GH4169合金在不同状态下的力学性能具有明显差异。随后对DEFORM软件进行二次开发,将所得本构模型添加到软件的材料库中。通过对长方体压缩过程的数值模拟,将模拟结果与实际压缩实验结果进行对比,验证了本构模型的准确性,并采用二次开发的材料模型对叶片辊轧过程进行了模拟,得到了金属的流动规律。最后,对叶片在辊轧过程中的显微组织演化进行了模拟,得到了晶粒尺寸、位错密度和晶界的变化规律。航空叶片叶身形状复杂,截面不断变化。因此,叶片辊轧属于变截面轧制。本文对叶片辊轧过程的本构模型和显微组织的研究,为探索变截面轧制过程的金属变形规律、模具优化设计和工艺参数的选择提供了方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 选题背景

- 1.2.1 辊轧叶片的国外发展现状

- 1.2.2 辊轧叶片的国内发展现状

- 1.2.3 叶片辊轧工艺的技术特点

- 1.3 选题依据

- 1.4 研究内容

- 第2章 叶片冷辊轧本构模型的建立

- 2.1 材料本构模型对数值模拟的影响

- 2.2 统一塑性本构模型

- 2.3 Yoshida-Uemori模型描述

- 2.3.1 Yoshida-Uemod模型的主要内容

- 2.3.2 Yoshida-Uemori模型中的材料参数

- 2.4 本构模型参数识别

- 2.4.1 GH4169合金力学性能实验

- 2.4.2 Yoshida-Uemori模型参数识别

- 2.5 本章小结

- 第3章 DEFORM中材料模型的开发

- 3.1 DEFORM用户子程序

- 3.2 用户子程序的编写

- 3.2.1 需要开发的子程序

- 3.2.2 用户子程序的编写过程

- 3.3 用户子程序的实现过程

- 3.4 模型验证

- 3.5 叶片冷辊轧数值模拟

- 3.5.1 辊轧过程金属流动规律

- 3.5.2 叶片冷辊轧几何模型

- 3.5.3 叶片冷辊轧工艺参数

- 3.5.4 叶片冷辊轧仿真结果

- 3.6 本章小结

- 第4章 叶片冷辊轧显微组织模拟

- 4.1 GH4169显微组织演化模型

- 4.2 叶片冷辊轧组织模拟

- 4.2.1 DEFORM中的动态再结晶模型

- 4.2.2 DEFORM显微组织演化后处理模块

- 4.3 叶片辊轧组织模拟结果分析

- 4.3.1 晶粒尺寸分析

- 4.3.2 位错密度分析

- 4.3.3 晶界分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].叶片辊轧模具的设计方法[J]. 科技创新与应用 2017(10)

- [2].冰箱壳体成型线辊轧机成型轮组的设计与调试[J]. 机电产品开发与创新 2017(04)

- [3].无缝钢管三辊轧制荒管壁厚偏心分析[J]. 钢铁 2020(10)

- [4].ACS800多传在20辊轧机传动系统中的控制分析[J]. 中国高新区 2017(17)

- [5].辊轧机动力学模型的建立与分析[J]. 机械传动 2013(11)

- [6].20辊轧机与18辊轧机的比较[J]. 甘肃冶金 2019(04)

- [7].辊轧类零件精加工方法探讨[J]. 科技风 2016(22)

- [8].高精度联动辊轧生产线的设计与应用[J]. 锻压技术 2019(04)

- [9].辊轧成形中的自动化[J]. 工业设计 2013(03)

- [10].20辊轧机液压传动系统的技术改进[J]. 科技资讯 2011(14)

- [11].ACS800多传系统在20辊轧机上的应用[J]. 硅谷 2011(11)

- [12].森吉米尔20辊轧机薄带轧制工艺研究[J]. 中国新技术新产品 2020(18)

- [13].辊轧头在高温合金螺栓辊丝中的应用[J]. 汽轮机技术 2010(04)

- [14].20辊轧机背衬轴承的使用与维护[J]. 中国金属通报 2019(09)

- [15].叶片辊轧机辊系在准周期激励作用下的振动特性分析[J]. 锻压技术 2015(08)

- [16].轴类件的柔性辊轧成形工艺与实验研究[J]. 塑性工程学报 2008(02)

- [17].波纹辊轧机辊系垂直非线性参激振动特性分析[J]. 振动与冲击 2019(20)

- [18].激光拼焊板与连续变截面辊轧板成形性能及应用的对比研究[J]. 四川文理学院学报 2017(05)

- [19].20辊轧机板形调控能力研究[J]. 边疆经济与文化 2014(05)

- [20].某合金叶片冷辊轧有限元模拟分析[J]. 锻压技术 2014(08)

- [21].叶片辊轧机调整机构摩擦补偿控制策略[J]. 锻压技术 2020(07)

- [22].航空发动机叶段类静子辊轧叶片加工工艺[J]. 航空制造技术 2018(15)

- [23].冰箱侧板的辊轧成型设计方法[J]. 军民两用技术与产品 2010(09)

- [24].波纹辊轧机辊系垂直振动的仿真与分析[J]. 锻压技术 2020(09)

- [25].高频周期位移激励下的叶片辊轧机振动特性研究[J]. 机械设计 2016(03)

- [26].UPS在20辊轧机的应用[J]. 科技创新与应用 2016(24)

- [27].三角皮带轮辊轧成形轧制件缺陷的原因分析与对策[J]. 热加工工艺 2010(01)

- [28].玉米秸秆辊轧机的设计与研究[J]. 商场现代化 2008(28)

- [29].钛合金用两辊轧机孔型设计[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [30].波纹辊轧机辊系主共振时滞反馈控制[J]. 控制理论与应用 2020(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5ed7e41b4a2043bcc0f0e7be.html