# 白腐菌—细菌协同处理硝基苯类废水研究

### 论文摘要

硝基苯类化合物是一类高毒性的有机化合物,其性质稳定,极难被生化降解,因此,含有此类有机化合物废水的治理已成为人们研究的热点。本文利用白腐菌的典型菌种——黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)对硝基苯类有机化合物的非专一性降解作用来部分取代物化预处理,将难以被活性污泥降解的稳定有毒物质降解成易被污泥分解的小分子物质,部分改变硝基苯类化合物的分子结构,降低其浓度,减弱废水的毒性,提高废水的可生化性,再针对出水CODcr过高的问题结合活性污泥后处理,探索出白腐菌——细菌协同处理硝基苯类化合物废水的一条新路子。并从白腐真菌的工业化应用角度出发,在菌体细胞的固定化和反应器方面做了尝试,进一步验证白腐菌——细菌这种处理组合的可行性和高效性。在摇床实验中,采用培养驯化好的黄孢原毛平革菌,在最佳实验条件:废水硝基苯浓度800mg/L、菌体添加量30g/L、反应温度30℃和pH6.0情况下,生化降解废水72h,其中废水染菌的数量和速度都大幅提高,硝基苯类化合物降解率达到85%,极大地提高了废水的可生化性。而后针对处理后CODcr仍然偏高的情况,与驯化好的活性污泥混合液相结合,使废水CODcr在48h后去除率达到80%,处理后CODcr维持在110mg/L以下,基本达到排放标准。在反应器实验中,将黄孢原毛平革菌菌丝固定生长在碎木条上,而后将其填充入特制的玻璃反应柱中,在无需外加通气的情况下,使废水以一定流速通过填充柱到达下一级污泥处理柱,这种白腐菌和细菌降解系统的有机结合取得了较好的处理效果。在保持进水CODcr1000mg/L的情况下,出水CODcr最低值可以达到150mg/L,其降解率可达85%以上。利用该二级生物反应装置处理硝基苯类化工废水,无需添加外源营养物质,启动时间短,降解效率高,运行相当稳定。并且在保证出水CODcr的降解效果的情况下,日处理量可达36L;硝基苯类化合物的降解率可达90%以上。这种白腐菌与细菌处理系统的有机结合,相比较传统的物化预处理,即经济高效又减少了二次污染,并为以后的工业化应用奠定了坚实的理论基础。简单的开循环使整个的真菌——细菌处理系统的工业化应用成为可能,探索出了一种简单的反应器雏形,具有一定的实际应用价值。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- 1 文献综述

- 1.1 硝基苯类化工废水处理的研究现状

- 1.1.1 物理法

- 1.1.2 化学法

- 1.1.3 生物法

- 1.1.3.1 厌氧消化法

- 1.1.3.2 活性污泥法

- 1.2 白腐菌在废水治理中的应用

- 1.2.1 白腐菌的特点

- 1.2.2 白腐菌的降解机理

- 1.2.3 白腐菌的降解优势

- 1.2.4 白腐菌在废水治理中的应用

- 1.2.5 白腐菌的固定化

- 1.2.5.1 白腐菌细胞的固定化方法

- 1.2.5.2 固定化白腐菌技术在废水处理中的应用

- 1.2.5.3 固定化白腐菌的应用前景

- 1.2.6 白腐菌的反应器

- 1.3 本课题研究的目的和内容

- 1.3.1 本课题研究的目的和意义

- 1.3.2 研究的内容

- 2 材料与方法

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 菌种

- 2.1.2 活性污泥

- 2.1.3 水样

- 2.1.4 培养基

- 2.1.5 主要的化学药品及试剂

- 2.1.6 主要的实验仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 分析方法

- 2.2.1.1 废水染菌情况的测定

- 2.2.1.2 废水CODcr 的测定

- 2.2.1.3 废水硝基苯浓度的测定

- 2.2.2 孢子悬浮液的制备

- 2.2.3 黄孢原毛平革菌的驯化

- 2.2.4 菌种的扩大培养

- 2.2.5 试验条件对黄孢原毛平革菌降解的影响

- 2.2.6 黄孢原毛平革菌降解硝基苯类废水的试验

- 2.2.7 黄孢原毛平革菌——细菌协同降解硝基苯类废水的试验

- 2.2.7.1 活性污泥的驯化

- 2.2.7.2 活性污泥对经黄孢原毛平革菌处理后废水的降解试验

- 2.2.8 黄孢原毛平革菌——细菌协同处理的工艺试验

- 2.2.8.1 黄孢原毛平革菌作为前处理的工艺试验

- 2.2.8.2 黄孢原毛平革菌作为后处理的工艺试验

- 3. 结果与分析

- 3.1 黄孢原毛平革菌降解废水试验条件的确定

- 3.2 黄孢原毛平革菌对废水染菌情况的影响

- 3.3 黄孢原毛平革菌对废水 CODcr 的降解

- 3.4 黄孢原毛平革菌对废水硝基苯类化合物的降解

- 3.5 细菌（活性污泥）对经黄孢原毛平革菌处理后废水的降解

- 3.5.1 活性污泥的驯化结果

- 3.5.2 污泥对经黄孢原毛平革菌处理后废水CODcr 的降解

- 3.6 两种工艺对废水处理效果的比较

- 3.6.1 工艺一对废水处理效果的影响

- 3.6.2 工艺二对废水处理效果的影响

- 4 结论和讨论

- 4.1 结论

- 4.2 讨论

- 参考文献

- ABSTRACT

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5f004ee6d7b94218d82fe621.html