# 采用码分多址技术实现的光纤光栅自相关数字解调方法及传感网络

### 论文摘要

与传统的机电传感器相比,光纤光栅传感器具有质量轻、体积小、频带宽、信号衰减弱、抗电磁干扰能力强、耐腐蚀性能好、寿命长、易实现分布式测量、不受潮湿环境影响等特点,自问世以来一直受到人们的关注。过去20年间,光纤光栅传感器得到迅速发展,其测量范围从机械量到电子量、化学量,几乎无所不包。但是,因为光纤光栅传感器结构复杂,价格高昂,而且可维护性差,所以虽然其性能十分完备,并且通常被认为具有优势,但应用范围却极为有限,只能用于非常特殊的场合。在传感器市场上,它只占有很小的市场份额,经济效益并不令人满意。在文献综述的基础上,本文指出光纤光栅传感器在封装形式、解调方案和网络结构上的缺陷是造成上述问题的主要原因,具体表现为:(1)结构上采用一体化设计方案,敏感光栅与传导光纤制作在同一根光纤上,重复性差,安装维护困难;(2)解调方法上完全依赖昂贵的光学器件进行频域分析,技术复杂,分辨率低,价格高昂;(3)复用系统中使用串联结构,光源与测量信号沿同一根光纤双向传输,容量有限,可靠性低,灵活性差,难于维护。为了解决以上问题,本文进行了以下创新:(1)为降低光纤光栅传感器的成本,满足工程测试领域对光纤光栅传感波长漂移高分辨率测量的需要,推动光纤光栅传感器在工程测试领域的应用,本文提出一种基于信号自相关原理的新型光纤光栅数字解调方法。该方法在可调谐滤波法的基础上,通过对光电探测器输出信号采用自相关分析,将对传感光栅反射谱波长漂移的测量转换为对光电探测器输出准周期信号时间漂移的测量,不仅能够准确解调,而且具有识别传感光栅反射谱形状的特点,能够有效克服各种加性噪声对信号的影响。仿真结果表明,即使在传感光栅具有相同波长变化范围的情况下,自相关数字解调方法也可以准确解调传感光栅波长漂移,但测量结果存在时间延迟,而且精度较低。(2)由于自相关数字解调方法对系统初始参数敏感,且需要通过数值方法求解非线性方程组以得到测量结果,所以不容易实现,解调精度也很难提高。为解决这一问题,本文进一步引入码分多址(CDMA:Code Division MultipleAccess)技术,通过对光电探测器输出信号进行编码简化了自相关数字解调方法的数值求解过程。码分多址技术是光纤通信主流信道复用技术之一。它能通过分配给每一个用户的唯一的地址码对用户发送信息进行扩频处理,并在数据接收端通过相关运算和特定门限判决技术从来自多个用户的叠加信号中恢复指定用户的原始信号,实现数据接收。研究表明,通过使用不同中心波长的光纤光栅对测点进行二进制编码,不同测点的传感器反射谱形状有了明显差异,使自相关数字解调方法对系统初始参数的敏感性明显降低。同时,自相关数字解调方法需要求解的非线性方程组被转换为线性方程组,测量精度明显提高。仿真结果表明,在传感光栅具有相同波长变化范围的情况下,采用码分多址技术实现的自相关数字解调方法也可以准确解调,而且不存在时间延迟,测量精度也远高于不采用码分多址技术的自相关数字解调方法。(3)为了增加复用系统的容量,提高系统的可靠性、可维护性和可扩展性,降低系统成本,本文在自相关数字解调方法的基础上,提出两种类似现场总线结构的光纤光栅传感系统:梯形光纤光栅传感网络和星型光纤光栅传感网络。在采用自相关数字解调方法构成的梯形光纤光栅传感网络中,光源与光纤光栅传感器并联在两根彼此独立的光纤之间,可靠性好,容易扩展;同时,通过对光电二极管输出信号的自相关分析,系统可以区分中心波长相同但谱线形状不同的传感器,不仅使系统容量大幅增加,而且能够保证测量精度不受系统规模影响。理论分析和实验研究表明,即使在传感光栅中心波长相同的情况下,采用自相关数字解调方法构成的光纤光栅传感网络也能够正确解调,从而使系统复用传感器的数目增加,而且可靠性高,易于维护和扩展,但测量灵敏度较理论值低。在采用码分多址技术实现的星型光纤光栅自相关数字传感网络中,每一个测点都用多个编码/传感光栅进行二进制编码,并通过星型网络连接到自相关数字解调仪上。测量时,宽带光源发出的光被编码/传感光栅反射后形成一系列离散谱片,其位置由外界被测量大小决定,经星型耦合器叠加后同时进入自相关数字解调仪进行数字解调,实现测量目的。理论分析表明,与现在使用的光纤光栅传感系统相比,采用码分多址技术实现的星型光纤光栅传感网络具有良好的灵活性,扩展方便,容易维护,可靠性高。而且由于允许为每一个测点提供一个独立的光源,所以容易获得高信噪比,更易于远程测量。总而言之,在光纤光栅自相关数字传感网络中,由于采用光纤光栅反射谱形状对测点进行寻址,系统容量明显增加;同时,由于采用相互独立的光纤分别传输能量信号和测量信号,系统的灵活性、可靠性和可维护性都得到增强。因此,基于自相关数字解调方法的光纤光栅传感系统能够有效降低光纤光栅传感器的安装成本和使用成本,充分发挥光纤光栅传感器复用能力强、易实现大规模远距离测量的优势。(4)最后,为了克服光纤光栅传感器重复性差、安装维护困难、安装质量无法保证的缺陷,方便工程技术人员在测试现场实现CDMA编码,本文给出一种分体插接式通用型光纤光栅应变传感预制结构——光纤光栅应变片。光纤光栅应变片采用分体式设计,把敏感光栅和传导光纤分别封装于光连接器两个相互独立的基体内部,并通过两个基体相互之间的插入实现光纤光栅与测量光路的机械联接。这种设计方法不但保留了光纤光栅良好的应变测试特性,减小了温度误差,而且在保证抗剪切能力的同时实现了机械式连接,便于一般工程技术人员使用,易于在测试现场进行CDMA编码,有利于光纤光栅传感技术在工程应用中的推广。理论分析和实验研究表明,光纤光栅应变片具有与光纤光栅相同的反射谱,测量线性度好,测量灵敏度高,且当试件材料与基底材料一致时,温度误差可以忽略。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 1.光纤光栅传感技术综述

- 1.1.光纤传感技术

- 1.2.光纤光栅传感技术

- 1.2.1.工作原理

- 1.2.2.关键技术

- 1.2.3.光纤光栅传感器的应用

- 1.3.光纤光栅传感技术的发展历史

- 1.3.1.光纤光栅的发展历史

- 1.3.2.光纤光栅传感技术的发展历史

- 1.4.光纤光栅传感技术领域需要解决的问题

- 1.5.本文所做的主要工作

- 2.码分多址（CDMA）技术综述

- 2.1.CDMA基本概念

- 2.2.CDMA系统基本结构

- 2.2.1.接入网络拓扑结构

- 2.2.2.相干和非相干OCDMA系统

- 2.3.CDMA系统关键技术

- 2.3.1.光地址码

- 2.3.2.光编码器和光解码器

- 2.4.CDMA发展历史与现状

- 3.基于信号自相关原理的光纤光栅数字解调方法

- 3.1.引言

- 3.2.基于自相关原理的光纤光栅数字解调方法

- 3.2.1.自相关数字解调原理

- 3.2.2.仿真结果及分析

- 3.2.3.小结

- 3.3.采用码分多址技术的光纤光栅自相关数字解调方法

- 3.3.1.采用码分多址技术的自相关数字解调

- 3.3.2.仿真结果及分析

- 3.3.3.小结

- 4.采用码分多址（CDMA）技术的光纤传感网络

- 4.1.引言

- 4.2.采用自相关数字解调方法实现的梯形光纤传感网络

- 4.2.1.系统结构

- 4.2.2.工作原理

- 4.2.3.实验结果与分析

- 4.2.4.结论

- 4.3.采用码分多址（CDMA）技术的星型光纤光栅传感网络

- 4.3.1.系统结构

- 4.3.2.工作原理

- 4.3.3.结论

- 5.用于实现CDMA编码的光纤光栅应变片

- 5.1.引言

- 5.2.分体插接式光纤光栅应变片设计与实现

- 5.2.1.结构原理

- 5.2.2.实验结果与分析

- 5.2.3.结论

- 6.结束语

- 插图索引

- 表格索引

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表论文目录

- 学位论文评阅及答辩情况表

- 附件

### 相关论文文献

- [1].石油储罐光纤光栅感温检测装置设计[J]. 中国设备工程 2020(01)

- [2].光纤光栅传感器阵列在空间温度场测量中的应用[J]. 激光与红外 2020(06)

- [3].974nm双光纤光栅激光器随温度变化特性[J]. 中国激光 2020(07)

- [4].基于新型光纤光栅的加速度精确测量[J]. 电子世界 2017(12)

- [5].倾斜少模光纤光栅扭转传感研究[J]. 光通信技术 2017(08)

- [6].倾斜光纤光栅研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2016(07)

- [7].相移光纤光栅的制作和特性[J]. 大学物理实验 2014(06)

- [8].光纤光栅技术在矿建信息施工中的应用[J]. 能源与节能 2015(06)

- [9].微型光纤光栅土压力传感器量程及其过载能力分析研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(01)

- [10].高强度光纤光栅与碳纤维的复合及应变传感特性研究[J]. 半导体光电 2020(01)

- [11].柔体大变形参数的光纤光栅集成检测方法[J]. 仪表技术与传感器 2020(02)

- [12].光纤光栅温湿度检测系统研究[J]. 仪表技术与传感器 2019(11)

- [13].基于光纤光栅的轮胎-路面三向力测量传感器设计[J]. 仪表技术与传感器 2018(10)

- [14].耐高温再生光纤光栅的生长规律[J]. 激光与光电子学进展 2017(05)

- [15].基于电弧等离子体的光纤光栅快速退火的研究[J]. 激光技术 2017(05)

- [16].π相移光纤光栅的温度调谐特性[J]. 光学学报 2017(10)

- [17].配网供电系统中光纤光栅测温研究[J]. 电力电子技术 2017(10)

- [18].光纤光栅加速度传感器的研究进展[J]. 科技资讯 2015(02)

- [19].倾角对倾斜光纤光栅光谱特性的影响[J]. 光学仪器 2015(04)

- [20].表面浮雕式光纤光栅特性的进一步讨论[J]. 数学学习与研究 2020(05)

- [21].设计一款基于光纤光栅的脉搏测量传感器[J]. 数码世界 2018(06)

- [22].倾斜光纤光栅周期对其透射谱的影响[J]. 光学仪器 2014(01)

- [23].光纤光栅外腔半导体激光器锁模特性[J]. 半导体技术 2013(09)

- [24].双光纤光栅高频加速度传感器的研究[J]. 光电工程 2012(06)

- [25].香港理工大学研发光纤光栅监测技术试用于全国高铁[J]. 硅谷 2011(15)

- [26].光纤光栅感温火灾探测及报警系统在原油库的应用[J]. 安全、健康和环境 2010(09)

- [27].基于长周期塑料光纤光栅的温度传感系统[J]. 电工电气 2010(12)

- [28].相移光纤光栅透射光谱特性研究[J]. 中国计量学院学报 2009(04)

- [29].光纤光栅传感系统信号解调技术的研究[J]. 压电与声光 2008(06)

- [30].一种新型光纤光栅倾角传感器的研制[J]. 华中科技大学学报(城市科学版) 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5f058d158dea69734f6611b2.html