# 建筑机电工程设备安装技术实际应用分析王俨

深圳华侨城城市更新投资有限公司广东深圳518000

摘要：随着我国社会经济的迅速发展，建筑机电安装数量与日俱增。近年来，建筑行业开始大量运用现代化设备为提高建筑工程整体质量，减少了建筑成本，提高了建筑工程施工效率，机电工程设备在其中是重要组成部分，对于机电工程设备的安装和检修，会影响建筑工程质量以及工程竣工后续的使用，加强机电工程设备安装技术是推动我国建筑领域积极发展的重要动力。

关键词：建筑机电工程；设备安装技术；实际应用

引言

现如今，为了保障建筑工程中机电安装的质量安全，做好机电设备的监控工作，机电设备的好坏直接关联工程的质量。作为施工单位要选取质量达标的设备;生产企业要加大研发力度，创新产品，提高机电设备质量；作为政府机关，要做好建材市场的监督工作，严格制定设备质量要求，严厉打击不良生产企业，维护建材市场的秩序。我们必须正视并寻找到切实可行的解决对策，本文针对建筑机电工程设备安装技术实际应用进行了分析。

1概述

当今社会随着时代发展，社会进步，建筑施工技术取得了巨大成就。近年来，建筑行业开始大量运用现代化设备为提高建筑工程整体质量，减少了建筑成本，提高了建筑工程施工效率，机电工程设备在其中是重要组成部分，对于机电工程设备的安装和检修，会影响建筑工程质量以及工程竣工后续的使用，加强机电工程设备安装技术是推动我国建筑领域积极发展的重要动力。

2建筑机电安装技术具体应用

2.1钢管敷设

机电安装工程中经常涉及到钢管的定型和敷设，特别是在大体积混凝土中进行钢管敷设施工时，更应考虑到钢管的弯曲程度有限等限制因素。而传统的煨弯方式容易造成钢管裂纹，甚至出现混凝土漏浆堵塞主管等情况。具体的钢管煨弯方案应结合施工周期和现场条件而确定，施工时还需注意保持钢管的有效固定状态，避免在进行混凝土浇筑时因振捣产生震动造成钢管移位，进而使得混凝土的外露部分垂直高度和排列整齐程度降低，在后续的施工和使用过程中带来不利因素。为此，可采取三角支撑法将钢管固定牢靠，用顺三角和倒三角联合支撑，互相结合固定，保证钢管暗敷设施工的良好效果。另一方面，当需要在同一位置敷设多根钢管且要安装配电箱时，施工过程中可在同一部位穿梁引上引下进入配电箱。这一过程中须保证建筑结构的顶梁主筋结构完好，并且钢筋之间的相对位置和间距不能发生改变。在进行钢管的敷设施工时还要求钢管与钢筋之间的间距不会影响正常土建施工中的混凝土下料、浇筑和振捣等施工操作，能够实现不同施工工序的同步开展。结合以往的建设经验，机电施工人员可以根据主梁的主筋间距、箍筋间距、管径和钢管间距以及钢管的弯曲半径等参数指标综合确定钢管穿梁排布的方案。并采用特定的钢管煨弯处理方式，将钢管按照同一弯曲程度依次排列。

2.2改进震动与噪声问题

安装机电设备时，应选择合适的安放位置，及时进行消声处理，此时，可以安装隔声消音门，以达到削弱噪声传播的目的，此类噪声处理主要表现在室内方面。若在商场中需要安装冷风机，利用隔音来达到降低噪声分贝的效果。若一些机组设备在室外，可在内部安装消声器，以此来降低噪声。若使用中央空调，可以在外部使用消声器或消声箱来达到消音效果，以解决噪声问题。在震动问题的处理上，应寻找震动的主要源头，在固定大型设备时，应利用隔震元件来进行调节，合理调整安放的位置与方式，旨在使隔震元件最大程度地进行能量的合理分解，以实现作用力的均衡性，提升设备的稳定性，实现对震动的有效缓解。

2.3合理分配布线

安装机电设备时，应将设备放置在合理的位置，并合理分配好设备线路的结构层次，保证合理用料是提升设备稳定状态的重要途径。合理布线是实现机电设备稳定、安全运行的重要途径，能达到理想的改进效果。布线前应严格控制好施工图纸，获取精确的图纸信息，根据图纸信息来开展布线分布设计，制订科学计划，与此同时还要加强对质量的合理管理与控制，禁止在施工中出现偷工减料的情况，还要充分考虑一些外界因素，如设备间的兼容性与抗干扰性等。

3建筑机电设备安装质量控制措施

3.1BIM技术在建筑机电安装工程中的应用

3.1.1碰撞检查

安装前，应用BIM技术将管线安装空间进行三维模型显示，针对管线交点及建筑结构间的交叉点，进行碰撞检查，设计人员与施工人员可以对整个建筑空间中的任何位置进行直观推断，从而保证管线安装的位置最为恰当，避免安装过程中出现问题。

3.1.2布局设计

传统的管线设计方式不能够直观地对工程内部结构进行查看，从而导致实际的施工中经常出现各种问题。而通过应用BIM技术，不仅能够提高设计的准确性，还能够保证施工的效率，因为通过这种技术，能够将平面的设计图纸进行三维模型转换，从而使设计人员以一种直观的方式进行设计检测，能够保证每一处的管线设计都更加科学、合理。为了使设计符合标准，需要用BIM软件建立一个建筑机电安装工程的三维模型，利用这种三维模型来解决实际安装过程中的问题。

3.2把控施工中的技术管理

技术人员必须按照现行的国家标准、技术规范、技术标准认真进行图纸自审和会审，对于图纸出现的问题认真汇总，及时联系设计单位解决。制订正确合理的施工方案。施工方案涉及到以下几点要求：施工措施科学有效。施工设备性能完好、施工次序安排得当、施工组织合理高效。施工的进度和成本会受到施工方案的影响。所以，合理的采取施工方案是缩减成本费用的核心举措。技术管理人员在施工中要反复的整理和归纳经验和教训，采集相关资料，对频繁出现的质量问题要给出行之有效的处理措施，避免相似问题在后续环节与流程中再次出现。

3.3提高机电安装施工人员的责任感，加强管理

外界环境因素对建筑机电设备安装的影响是不可避免的，但主要是人为原因造成的，这对建筑机电设备安装的施工人员提出了更高的要求，不仅需要安装施工人员有高水平的专业安装技术，还需要其具备更高的工作责任感，对其所从事的工作负责。需要定期对建筑机电设备安装施工的工作人员进行素质教育培训，提高他们的综合素质，增强他们的责任心和事业心，良好的品德素质能有效提高工作质量和效率。管理人员可以明确分配每个人的岗位职责，明确责任范围，对建筑机电设备安装施工质量进行严格的监督检查。

结语

总而言之，建筑机电工程设备安装的优劣关系到整个建筑工程质量，企业要加强资金投入，引入先进科学技术、人才和施工设备，提高施工技术操作人员的综合素质和安全意识，确保技术和设备革新，采取具有针对性的安装措施和手段，加强审核机电工程设备安装技术图纸，进行实地勘察安装环境，合理分析探讨，提出相应可能出现问题的解决对策。建立健全建筑机电工程设备安装的监督检验体制，确保设备的使用质量和性能，促进我国建筑业发展。

参考文献

[1]吴冰松.建筑机电工程设备安装技术及其应用探讨[J].居舍，2018（22）：101.

[2]杨龙.浅谈管线综合布置技术在建筑机电设备安装工程中的应用[J].河南建材，2018（04）：332-333.

[3]侯君.建筑机电工程设备安装技术的应用及影响研究[J].居业，2018（06）：159-160.

[4]韦华.探讨机电安装施工技术在建筑中的实际应用[J].中华民居(下旬刊),2013,21(03):165-166．

[5]陈锋．建筑工程机电安装施工技术的实际应用[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2014,25(08):272-273．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5f6e61bc8f5a2a3ab6053adf.html