# pH敏感水凝胶的制备及其吸附性能研究

### 论文摘要

环糊精分子是外沿亲水内腔疏水的锥形中空圆筒立体环状分子,它的疏水性空腔内可嵌入各种尺寸合适的有机化合物,形成包合物,并改变被包络物的物理和化学性质；除此之外还可以在环糊精分子上交联官能团,进行化学改性或者以环糊精为单体聚合。近年来,环糊精在环保方面的广泛应用是利用其能与污染物形成稳定的包络物,从而减少环境污染,其特有的分子结构可用于处理工业废水,将改性环糊精的聚合物应用于环保方面的研究成为热点,本文先用马来酸酐改性β-环糊精,然后使其分别和丙烯酸、丙烯酰胺单体共聚制备丙烯酸系及丙烯酰胺系的β-环糊精聚合物水凝胶作为新型的吸附材料,用于水体污染中染料分子和酚类物质的吸附处理。环糊精聚合物水凝胶在吸附污染物后经过处理,可以再生利用。论文包括以下五个部分：1.论文首先对β-环糊精和水凝胶的基本情况进行了介绍,从其常见的反应类型和应用方面,概括了水凝胶和环糊精聚合物的研究进展。2.以过硫酸铵作为引发剂,通过马来酸酐改性β-环糊精和丙烯酸单体共聚制备pH敏感的丙烯酸系β-环糊精聚合物水凝胶P（MAH-β-CD-AA）,用红外和热重对水凝胶进行表征。论文考察了水凝胶在不同pH条件下的溶胀性能和吸附性能,并将水凝胶作为吸附材料用来处理水体中的碱性染料分子,研究了水凝胶吸附碱性染料的最佳吸附条件和材料的吸附性能。3.聚丙烯酰胺本身就可用于水的净化处理。文中以过硫酸铵作为引发剂,通过马来酸酐改性环糊精和丙烯酰胺共聚制备pH敏感的丙烯酰胺系聚合物水凝胶P（MAH-β-CD-AM）,对材料进行表征后考察其溶胀性能以及pH值的影响,将合成的水凝胶作为新型的吸附材料用来处理水体中的酸性染料分子,并考察了最佳吸附条件和吸附性能。4.在前面已经考察了水凝胶P（MAH-β-CD-AA）和P（MAH-β-CD-AM）在不同pH值条件下的溶胀性能以及其对染料废水的吸附性能的基础上,进一步研究两种水凝胶对酚类的吸附性能。5.目前,在现有的水处理方法中,对于吸附材料在使用后的再生利用研究比较少。我们希望合成的新型水凝胶在吸附后进行处理可以再次利用,尽量避免对环境造成二次伤害。论文考察了几种洗脱染料的方法,对比其效果后,发现光降解是一种比较有效的处理方法。结果表明,合成的两种pH敏感水凝胶可以用于水体中染料分子和酚类污染物的吸附,在吸附后可以从水中分离。经过洗脱或光降解,水凝胶可以再次用于污水处理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 环糊精的研究概况

- 1.1.1 环糊精聚合物的合成

- 1.1.2 环糊精聚合物的研究进展

- 1.2 水凝胶的研究现状

- 1.2.1 水凝胶的分类

- 1.2.2 水凝胶的制备

- 1.2.3 水凝胶的应用

- 1.3 选题意义

- 第二章 丙烯酸系共聚水凝胶的合成及对染料吸附性能的研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂与仪器

- 2.2.2 聚合物水凝胶P（MAH-β-CD-AA）的制备

- 2.2.3 水凝胶P（MAH-β-CD-AA）溶胀性能测试

- 2.2.4 标准曲线的绘制

- 2.2.5 吸附容量的测定

- 2.2.6 水凝胶P（MAH-β-CD-AA）的结构表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 MAH-β-CD的飞行质谱图

- 2.3.2 水凝胶的热重分析

- 2.3.3 FTIR图分析

- 2.3.4 水凝胶P（MAH-β-CD-AA）的pH敏感性分析

- 2.3.5 水凝胶P（MAH-β-CD-AA）溶胀性能测试

- 2.3.6 标准曲线的绘制

- 2.3.7 水凝胶P（MAH-β-CD-AA）对碱性染料的吸附性能研究

- 2.4 结论

- 第三章 丙烯酰胺系共聚水凝胶的合成及对染料吸附性能的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂与仪器

- 3.2.2 聚合物水凝胶P（MAH-β-CD-AM）的制备

- 3.2.3 水凝胶P（MAH-β-CD-AM）溶胀性能测试

- 3.2.4 凝胶的结构表征

- 3.2.5 吸附容量的测定

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 红外图谱分析

- 3.3.2 水凝胶P（MAH-β-CD-AM）的pH敏感性分析

- 3.3.3 水凝胶P（MAH-β-CD-AM）的溶胀性能测试

- 3.3.4 水凝胶P（MAH-β-CD-AM）对酸性染料的吸附性能研究

- 3.4 结论

- 第四章 环糊精水凝胶对酚类吸附的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂与仪器

- 4.2.2 标准曲线的绘制

- 4.2.3 吸附容量的测定

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 pH对酚类吸附的影响

- 4.3.2 酚类的吸附动力学曲线

- 4.3.3 温度对酚类吸附量的影响

- 4.4 结论

- 第五章 水凝胶的循环再生研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 试剂与仪器

- 5.2.2 水凝胶共混物的制备

- 5.2.3 共混水凝胶的光降解

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 酸碱洗脱

- 5.3.2 共混水凝胶的光降解

- 5.4 结论

- 参考文献

- 硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于动态可逆非共价体系的自愈合水凝胶构建方法研究进展[J]. 材料导报 2020(05)

- [2].高强超拉伸新型水凝胶的制备及性能研究[J]. 合成技术及应用 2019(04)

- [3].壳聚糖-柠檬酸/聚丙烯酰胺双网络水凝胶的构筑与性能研究[J]. 轻工学报 2020(01)

- [4].温敏性抗菌水凝胶的制备与控释技术研究进展[J]. 化学通报 2020(01)

- [5].中科院纳米能源所李舟研究员课题组在导电水凝胶传感领域取得新进展[J]. 塑料科技 2020(02)

- [6].高强度和自修复PAA-co-PAM/Gelatin双物理网络水凝胶的制备及性能研究[J]. 西安工业大学学报 2020(01)

- [7].聚天冬氨酸基纤维水凝胶的制备及其释药性能[J]. 纺织学报 2020(02)

- [8].基于动态共价键的自愈性水凝胶及其在医学领域的应用[J]. 高分子学报 2020(01)

- [9].超吸水性纤维素基水凝胶的制备及其性能研究[J]. 纺织科学与工程学报 2020(01)

- [10].生物黏合水凝胶研究进展[J]. 功能高分子学报 2020(02)

- [11].基于二芳基四氮唑修饰短肽的光敏超分子水凝胶[J]. 中国科学:化学 2020(05)

- [12].导电水凝胶的研究进展[J]. 胶体与聚合物 2020(02)

- [13].会变形的水凝胶[J]. 大学化学 2020(04)

- [14].可注射水凝胶的研究进展[J]. 蛇志 2020(02)

- [15].可拉伸超韧水凝胶的制备和应用[J]. 高等学校化学学报 2020(06)

- [16].丝素蛋白基复合水凝胶的研究进展[J]. 丝绸 2020(06)

- [17].基于D型氨基酸超分子水凝胶的制备和在癌症治疗方面的研究进展[J]. 江汉大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].水凝胶的低溶胀性能及其应用[J]. 新材料产业 2020(04)

- [19].明胶/聚丙烯酸/聚N-异丙基丙烯酰胺高强度形状记忆水凝胶的辐射合成及其性能[J]. 辐射研究与辐射工艺学报 2020(04)

- [20].北京师范大学教授汪辉亮:苦研十五载 专注高强度水凝胶[J]. 中国高新科技 2020(11)

- [21].可注射封闭性水凝胶力学性质与其止血性能的相关性[J]. 医用生物力学 2020(04)

- [22].温敏水凝胶的研究进展[J]. 西部皮革 2020(17)

- [23].双网络互穿结构导电水凝胶的构建及其应变传感性能[J]. 化工技术与开发 2020(09)

- [24].负载白藜芦醇自组装多肽水凝胶的抗菌性能研究[J]. 生物技术 2020(04)

- [25].两种氨基酸衍生物水凝胶用于亚甲基蓝吸附性能的研究[J]. 离子交换与吸附 2020(03)

- [26].导电水凝胶的构筑设计及应用[J]. 高分子材料科学与工程 2019(07)

- [27].自愈合水凝胶的合成机理及生物医学应用[J]. 材料导报 2019(19)

- [28].水凝胶的结构与应用[J]. 当代化工研究 2017(08)

- [29].层状壳聚糖水凝胶的制备与性能[J]. 辐射研究与辐射工艺学报 2017(01)

- [30].利用天然核酸制备的多层水凝胶球及其性能研究[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5f6f46df55925087b1b45b59.html