# 高性能沥青混合料配合比设计研究

### 论文摘要

自80年代以来，我国的高速公路建设已经经过二十多年的高速发展，公路的建设基本上能满足经济发展的需求。但交通量不断增长，给沥青路面带来了严峻的考验。根据近几年的观察，沥青路面在使用过程中破损程度逐年加剧，沥青路面的使用寿命与设计时大相径庭，在刚施工完的几年内就相继出现车辙、裂缝等病害。究其原因，主要是经济发展速度快，交通量急剧增加，再加上高等级公路管理不善，一些超重车量行驶频繁。这给我们设计沥青路面提出了更严格的要求.为得到优良性能的沥青路面，必须重视沥青混合料的组成设计。本文对Superpave沥青混合料设计方法设计过程中的相关细节进行研究。验证理论所作的试验是以内蒙古京藏高速公路维修项目为主要对象，以沥青AC-16混合料配合比设计来研究沥青配合比设计方法。概述了确定沥青混合料级配的理论，对“S”型沥青混合料级配形式，进行马歇尔试验，证明了S型级配沥青混合料性能良好。分析了影响隔离膜厚度的主要因素。当沥青用量增大时，隔离油膜厚度会随着合成体积的增加而逐渐增加，关系曲线呈弧线变化。随着合成毛体积密度的增加，隔离油膜厚度增加，沥青用量较低的情况下，基本呈现线性的变化，但是对于沥青用量较大的情况，随着合成毛体积密度逐步增加，隔离油膜厚度也逐渐增加。确定了基于矿料间隙率确定最小沥青用量的方法，并按照预估的VMA是混合料空隙率4%时，计算AC系列最小沥青用量。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的背景意义

- 1.2 国内外研究状况

- 1.2.1 国外状况

- 1.2.2 国内状况

- 1.3 主要研究内容

- 第二章 沥青混合料配合比设计

- 2.1 SUPERPVE 沥青混合料配比设计方法

- 2.1.1 沥青 PG 等级确定

- 2.1.2 控制点与限制区

- 2.2 级配分析

- 2.2.1 级配范围

- 2.2.2 “S”型级配

- 2.2.3 “S”型级配混合料性能研究

- 2.3 本章小结

- 第三章 级配评价方法

- 3.1 矿料间隙率预估

- 3.1.1 矿料间隙率 VMA 概述

- 3.1.2 VMA 预估公式

- 3.1.3 “S”型级配 VMA 标准

- 3.2 贝雷法评价

- 3.2.1 贝雷法原理

- 3.2.2 集料重量确定

- 3.2.3 粗集料 CA 比

- 3.2.4 细集料评价

- 3.2.5 贝雷法修正

- 第四章 油膜厚度和最小沥青用量

- 4.1 传统油膜

- 4.1.1 计算模型

- 4.1.2 表面积因子

- 4.1.3 厚度标准

- 4.2 隔离膜厚度

- 4.2.1 隔离膜定义

- 4.2.2 隔离膜厚度计算

- 4.3 油膜和隔离膜区别计算示例

- 4.4 隔离膜厚度影响分析

- 4.4.1 VMA 对隔离膜的影响

- 4.4.2 GSb 对隔离膜的影响

- 4.4.3 吸收沥青用量对隔离膜的影响

- 4.5 最小沥青用量

- 4.5.1 最小沥青用量推导

- 4.5.2 AC 系列最小沥青用量

- 4.6 本章小结

- 第五章 高性能混合料设计示例

- 5.1 工程基本情况

- 5.2 确定沥青混合料级配

- 5.3 VMA 预估和最小沥青用量确定

- 5.4 级配评价

- 5.5 贝雷法评价

- 5.6 最佳沥青用量确定

- 5.7 隔离膜厚度

- 5.8 性能评价

- 5.9 小结

- 第六章 结论和展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].对沥青混合料最佳沥青用量预测方法的分析[J]. 山西建筑 2017(06)

- [2].大粒径透水性沥青混合料沥青用量确定方法研究[J]. 福建交通科技 2015(05)

- [3].聚酯纤维对排水性沥青混合料最佳沥青用量的影响[J]. 硅酸盐通报 2014(08)

- [4].马歇尔试验中最佳沥青用量的计算方法研究[J]. 路基工程 2014(04)

- [5].基于比表面积和油膜厚度的初始沥青用量确定方法研究[J]. 公路与汽运 2012(03)

- [6].沥青路面的沥青用量分析[J]. 交通世界(建养.机械) 2011(04)

- [7].最佳沥青用量确定方法的探讨[J]. 山西建筑 2011(16)

- [8].大粒径透水性沥青混合料最佳沥青用量的确定[J]. 中外公路 2014(02)

- [9].沥青混合料最佳沥青用量确定方法的试验研究[J]. 路基工程 2014(04)

- [10].开级配沥青稳定碎石最佳沥青用量确定方法研究[J]. 中外公路 2011(03)

- [11].沥青稳定碎石基层混合料最佳沥青用量的确定[J]. 交通标准化 2009(01)

- [12].沥青用量对沥青混合料高温车辙的影响[J]. 河北交通科技 2009(01)

- [13].沥青稳定碎石沥青用量确定方法的比较[J]. 吉林交通科技 2009(03)

- [14].微表处混合料在设计中的应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2010(02)

- [15].如何用GTM法确定沥青稳定碎石最佳沥青用量[J]. 交通世界(建养.机械) 2010(09)

- [16].同步封层施工中碎石与沥青用量探讨[J]. 筑路机械与施工机械化 2009(01)

- [17].应力吸收层混合料最小沥青用量确定方法分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2009(03)

- [18].厂拌热再生沥青混合料最佳新沥青用量范围估算[J]. 中外公路 2018(06)

- [19].LSPM最佳沥青用量的确定方法探讨[J]. 交通科技 2015(04)

- [20].中国与法国沥青混合料设计方法中最佳沥青用量的确定及比较[J]. 山东交通科技 2013(03)

- [21].AC-25型沥青混合料最佳沥青用量确定与分析[J]. 山西建筑 2017(01)

- [22].基于路用性能的沥青混合料的最佳沥青用量[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [23].沥青混凝土结构表征与参数构建[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(03)

- [24].LSPM沥青用量与水稳定性的关系探讨[J]. 建材技术与应用 2015(03)

- [25].燃烧法在检测沥青混合料中的应用[J]. 山西建筑 2014(14)

- [26].国内外排水沥青混合料最佳沥青用量确定方法分析[J]. 四川建材 2012(03)

- [27].沥青用量对混合料剪切模量的影响性探究[J]. 山西建筑 2012(28)

- [28].沥青混凝土配合比设计在道路改建中的应用[J]. 广东建材 2009(04)

- [29].用体积参数控制法计算SMA初试沥青用量[J]. 河北交通职业技术学院学报 2010(04)

- [30].从沥青用量看亚洲道路建设市场[J]. 建设机械技术与管理 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5f775a2f2998e1bc237cae6f.html