# 煤矿井下封闭火区状况评价方法研究

### 论文摘要

煤炭自燃是矿井防灭火工作的治理重点。国内外在处理自燃发火时,常常采用封闭法灭火。火区形成后,需要对火区中的火灾发展状况进行评价,从而了解各种灭火措施的防治效果,防止火灾的扩大和不必要的经济损失。因此,正确分析与评价封闭火区状况,对火区的灭火和启封具有重要的意义。本文通过对封闭火区状况的分析及各种火灾指标对封闭火区分析评价的研究后,利用多种火灾指标建立综合的评价体系,通过该评价体系对封闭火区进行综合的评价。在该评价体系中,用火灾指标的值随时间的变化趋势及各种火灾气体成份在变化中的相互关系来综合评价封闭火区的状况。并且运用该评价体系对孔集煤矿-140mW1封闭火区状况进行评价。将计算机技术应用到封闭火区状况评价研究中。基于综合评价体系,利用VB和ACCESS软件开发分析评价系统,使评价过程实现了软件化,减少了评价的工作量。图[39]表[1]参[74]

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 矿井火灾预测预报技术研究现状

- 1.2.2 封闭火区评价方法研究现状

- 1.3 论文的主要研究内容

- 2 封闭火区评价指标

- 2.1 封闭火区气体状态变化

- 2.1.1 火区封闭后气体的化学反应

- 2.1.2 封闭火区气体的爆炸性

- 2.1.3 封闭火区的环境条件对爆炸可能性的影响

- 2.2 火灾指标

- 2.2.1 火灾气体

- 2.2.2 特里克特比率Tr

- 2'>2.2.3 二氧化碳指数（扬系数）ICO2

- 2'>2.2.4 氧化碳比率CO/CO2

- 2.2.5 格雷厄姆系数（Graham's Ratio）

- 2.2.6 C/H

- 2.2.7 贝斯特龙系数F

- 2浓度指标BO2'>2.2.8 报警指标L和O2浓度指标BO2

- 2.2.9 贝斯特龙指标B和莫里斯指标M

- 2.2.10 WP1、WP2、WP3

- 2.3 封闭火区评价指标存在的问题

- 2.4 本章小结

- 3 封闭火区气体变化趋势分析方法

- 3.1 封闭火区气体组分

- 3.2 封闭火区气体分析方法

- 3.3 本章小结

- 4 煤炭低温氧化特性研究

- 4.1 概述

- 4.2 实验装置简介

- 4.2.1 氧化热解实验装置组成

- 4.2.2 供氧系统

- 4.2.3 气体分析系统

- 4.2.4 热解实验系统

- 4.3 实验操作程序

- 4.4 实验结果及分析

- 4.5 本章小结

- 5. 煤矿封闭火区状况评价

- 5.1 矿井概况

- 5.2 火区处理

- 5.3 封闭火区气样的采集

- 5.4 封闭火区状况评价

- 5.4.1 封闭火区内火势的发展状况

- 5.4.2 气样的可靠性及燃烧种类

- 5.4.3 气体的爆炸性

- 5.5 本章小结

- 6. 封闭火区评价系统的设计与开发应用

- 6.1 系统结构

- 6.2 功能模块

- 6.2.1 原始数据模块

- 6.2.2 分析评价模块

- 6.2.3 图形输出模块

- 6.2.4 人机界面模块

- 6.3 评价系统主体结构及功能模块的实现

- 6.4 分析评价系统的应用

- 6.4.1 登录界面

- 6.4.2 主窗体

- 6.4.3 建立项目

- 6.4.4 数据录入

- 6.4.5 分析评价

- 6.5 本章小结

- 7. 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介及读研期间主要科研成果

### 相关论文文献

- [1].钻孔监测在乌达煤田火区治理中的应用[J]. 能源与环保 2019(12)

- [2].呼吸效应对矿井封闭火区氧浓度的影响分析[J]. 中国安全生产科学技术 2020(04)

- [3].煤田火区烧变岩成岩机理与利用[J]. 科学技术与工程 2020(15)

- [4].基于钻探法的浅埋房采区火区综合探测研究[J]. 煤炭技术 2020(08)

- [5].封闭火区气体紊乱时期火源位置的判别技术[J]. 煤炭技术 2017(01)

- [6].井下活火区探测技术及应用[J]. 陕西煤炭 2017(03)

- [7].山西某矿老空区自燃发火的隔离火区注浆防灭火方案[J]. 现代矿业 2017(07)

- [8].矿井火灾时期火区阻力与火区风量影响关系的实验研究[J]. 矿业安全与环保 2015(06)

- [9].隐蔽老火区立体式综合治理研究[J]. 山东煤炭科技 2015(01)

- [10].防火墙漏风对矿井封闭火区气体运移的影响[J]. 化工矿物与加工 2020(10)

- [11].新疆硫磺沟煤矿火区治理浅析[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(07)

- [12].大气低压下煤矿火区气体分布规律模拟[J]. 采矿技术 2018(05)

- [13].板定梁塔煤矿井田边界火区隔离工程技术[J]. 煤矿安全 2017(06)

- [14].封闭顺序对煤矿火区气体分布规律的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2016(09)

- [15].煤矿井下火区治理技术探讨[J]. 山东工业技术 2014(22)

- [16].露天矿火区内3类爆破钻孔快速灭火降温方法[J]. 露天采矿技术 2015(11)

- [17].关于煤矿火区封闭与管理的探讨[J]. 山西焦煤科技 2013(09)

- [18].注氮防灭火在启封火区中的应用[J]. 现代商贸工业 2013(23)

- [19].液态二氧化碳治理封闭火区实践[J]. 中外企业家 2011(12)

- [20].安全快速封闭和启封发火区的方法[J]. 煤矿安全 2010(10)

- [21].关于封闭火区启封条件在实践应用中的探讨[J]. 煤矿安全 2009(12)

- [22].粉煤灰胶体隔离控制技术在花山矿复杂火区中的应用[J]. 煤矿安全 2020(08)

- [23].改良型复合浆液在地表渣台火区的应用[J]. 煤矿安全 2020(07)

- [24].近距离煤层群外延火区灭火技术[J]. 煤矿安全 2019(11)

- [25].煤田火区气态污染物扩散影响区域模拟研究[J]. 煤矿安全 2017(02)

- [26].航空热红外技术在煤田火区勘探中的应用研究[J]. 地质论评 2017(S1)

- [27].露天矿火区内三类爆破钻孔快速灭火降温方法研究[J]. 中国矿业 2016(01)

- [28].纵向通风地下道路火区风压损失分析及应用[J]. 北京工业大学学报 2016(01)

- [29].注浆灭火技术在煤矿火区灭火中的应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(17)

- [30].临近隐蔽老火区开采孤岛工作面防灭火研究与实践[J]. 山东煤炭科技 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5f78c6dfbed61ea37d925373.html