# 新型微纤结构化Ni基复合催化剂的氨分解制氢

### 论文摘要

本文采用烧结金属微纤结构化细粒子技术，发展了一种新型薄层整体式高效氨分解制氢复合床反应器，考察了载体、助剂对微纤结构化催化剂催化氨分解反应的影响，并验证了微纤结构化复合催化剂对反应过程具有强化效能。在微纤结构化的AC、SiO2和Al2O3复合材料负载的Ni基催化剂中，以微纤结构化的Al2O3复合材料负载的Ni基催化剂表现出最好的催化活性。催化剂的最佳焙烧温度为250℃，Ni的最佳负载量为10wt％。与共浸渍法制备的微纤结构化10wt％Ni／CeO2-Al2O3催化剂相比，分步浸渍法制备的催化剂表现出较好的活性，Ni和助剂CeO2最佳负载量为10wt％。反应温度600℃，氨流速145 sccm，催化剂体积0.5 mL时，微纤结构化10wt％Ni／CeO2-Al2O3催化剂连续运行100 h，氨分解转化率基本稳定在99％。在相同反应条件下，与2 mm大颗粒固定床相比，整体式微纤结构化细粒子催化剂复合床可以使催化剂的体积减小4倍，催化剂的质量减小5倍（去除微纤的质量，催化剂用量可减小9倍）。加入稀土氧化物助剂能提高催化剂表面Ni的分散度，提高催化剂的氨分解活性。微纤结构化Ni／REO-Al2O3催化剂的活性顺序为：Ni／CeO2-Al2O3＞Ni／La2O3-Al2O3～Ni／Pr6O11-Al2O3＞Ni／Sm2O3-Al2O3＞Ni／Y2O3-Al2O3。Ni微纤在Ce（NO3）3·6H2O和Al（NO3）3·6H2O（CeO2：Al2O3=1：9，质量比）混合溶液中化学改性后，催化剂表现出最高的催化活性，延长Ni微纤在Ce／Al溶液中的改性时间，氨分解转化率基本不变。Ni微纤催化剂经化学改性后，显著提高了其表面暴露的Ni原子数，但对反应表观活化能的降低作用不大。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第1章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 氢能

- 1.2.1 氢能的优越性

- 1.2.2 氢能的生产方法

- 1.2.3 氢能的存储

- 1.2.4 氢能的利用

- 1.2.5 氨分解制氢作为燃料电池氢源的可能性

- 1.3 国内常用的反应床类型及存在的问题

- 1.3.1 固定床反应器的类型及特点

- 1.3.2 滴流床反应器的特点

- 1.3.3 微反应器的特点

- 1.3.4 流化床反应器和蜂窝陶瓷整体结构反应器

- 1.4 国外反应器的发展

- 1.5 氨分解催化剂的发展现状

- 1.6 本文工作设想

- 第2章 实验部分

- 2.1 微纤结构化氨分解催化剂的制备

- 2.1.1 化学试剂

- 2.1.2 Ni微纤结构化复合载体的制备

- 2.1.3 Ni微纤结构化细粒子复合材料空隙率和粒子载持率计算

- 2.1.4 烧结Ni微纤结构化负载型金属催化剂的制备

- 2.2 氨分解实验装置及转化率计算方法

- 2.3 催化剂的表征

- 第3章 载体对微纤结构化Ni基催化剂氨分解活性的影响

- 3.1 引言

- 2O3细粒子复合催化剂'>3.2 微纤结构化Ni/Al2O3细粒子复合催化剂

- 2O3催化剂氨分解活性的影响'>3.2.1 Ni盐前驱体对微纤结构化Ni/Al2O3催化剂氨分解活性的影响

- 2O3催化剂氨分解活性的影响'>3.2.2 焙烧温度对微纤结构化Ni/Al2O3催化剂氨分解活性的影响

- 2O3催化剂氨分解活性的影响'>3.2.3 Ni负载量对微纤结构化Ni/Al2O3催化剂氨分解活性的影响

- 2O3催化剂的稳定性'>3.2.4 微纤结构化10wt% Ni/Al2O3催化剂的稳定性

- 2细粒子复合催化剂'>3.3 微纤结构化Ni/SiO2细粒子复合催化剂

- 2催化剂氨分解活性的影响'>3.3.1 焙烧温度对微纤结构化Ni/SiO2催化剂氨分解活性的影响

- 2催化剂氨分解活性的影响'>3.3.2 Ni负载量对微纤结构化Ni/SiO2催化剂氨分解活性的影响

- 3.4 微纤结构化Ni（Ru）/AC（活性碳）复合催化剂

- 3.4.1 微纤结构化10wt% Ni/AC催化剂的氨分解活性

- 3.4.2 微纤结构化10wt% Ru/AC催化剂的氨分解活性

- 3.5 载体对微纤结构化Ni基催化剂氨分解活性的影响

- 3.6 催化剂粒径对氨分解转化率的影响

- 3.7 微纤结构化细粒子催化剂复合床的过程强化效能

- 3.8 本章小结

- 2O3催化剂的氨分解性能'>第4章 微纤结构化Ni/REO-Al2O3催化剂的氨分解性能

- 4.1 引言

- 2O3复合催化剂的制备'>4.2 微纤结构化Ni/REO-Al2O3复合催化剂的制备

- 2-Al2O3催化剂的氨分解活性'>4.3 微纤结构化Ni/CeO2-Al2O3催化剂的氨分解活性

- 2-Al2O3催化剂活性的影响'>4.3.1 制备方法对微纤结构化Ni/CeO2-Al2O3催化剂活性的影响

- 2-Al2O3改性载体焙烧温度对微纤结构化Ni/CeO2-Al2O3催化剂活性影响'>4.3.2 CeO2-Al2O3改性载体焙烧温度对微纤结构化Ni/CeO2-Al2O3催化剂活性影响

- 2-Al2O3催化剂活性的影响'>4.3.3 焙烧温度对微纤结构化Ni/CeO2-Al2O3催化剂活性的影响

- 2负载量对微纤结构化Ni/CeO2-Al2O3催化剂活性影响'>4.3.4 CeO2负载量对微纤结构化Ni/CeO2-Al2O3催化剂活性影响

- 2-Al2O3催化剂活性的影响'>4.3.5 Ni负载量对微纤结构化Ni/CeO2-Al2O3催化剂活性的影响

- 2-Al2O3催化剂活性的影响'>4.3.6 还原条件对微纤结构化Ni/CeO2-Al2O3催化剂活性的影响

- 2-Al2O3复合床反应器与Ru微通道反应器的比较'>4.3.7 微纤结构化10wt% Ni/CeO2-Al2O3复合床反应器与Ru微通道反应器的比较

- 4.4 微纤结构化细粒子催化剂复合床与填充床反应性能的比较

- 4.5 整体式微纤结构化细粒子催化剂复合床的压降测定

- 4.6 微纤结构化细粒子催化剂反应床层间传质系数的计算

- 2O3催化剂活性的影响'>4.7 稀土氧化物助剂种类对微纤结构化Ni/REO-Al2O3催化剂活性的影响

- 4.8 本章小结

- 第5章 化学改性纯Ni纤维催化剂上氨分解制氢

- 5.1 引言

- 5.2 化学改性Ni纤维催化剂的氨分解活性

- 5.2.1 化学改性Ni纤维催化剂的制备

- 5.2.2 化学改性Ni纤维催化剂的氨分解活性

- 5.2.3 Ni微纤化学改性时间与氨分解转化率的关系

- 5.2.4 化学改性Ni微纤催化剂氨分解活化能测定

- 5.3 本章小结

- 第6章 总结论和展望

- 参考文献

- 硕士期间发表的论文

- 硕士期间申请的专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Ni掺杂TiO_2光催化合成氨性能研究[J]. 山东化工 2019(23)

- [2].Ni基催化剂处理甲基橙废水动力学及机理研究[J]. 当代化工 2020(05)

- [3].中子辐照后镍靶件中~(63)Ni分离提纯技术研究[J]. 核动力工程 2020(03)

- [4].美国NI控制器在页岩气超高压压裂车中的应用[J]. 石化技术 2016(10)

- [5].C、Ni含量对9Ni钢逆转变奥氏体量及稳定性的影响[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [6].NI机器人起步包实时编程模块避障应用[J]. 山西科技 2017(05)

- [7].Ni(Ⅳ)-鲁米诺化学发光体系测定磺胺噻唑[J]. 化学研究与应用 2016(02)

- [8].Ni~(2+)掺杂对锰锌铁氧体结构和性能的影响[J]. 应用化工 2016(11)

- [9].基于美国NI的多通道数据采集系统[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2014(12)

- [10].膨润土对废水中Ni~(2+)的吸附特性研究[J]. 金属矿山 2015(10)

- [11].微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法准确测定原油中S、Ni和V[J]. 化学试剂 2020(03)

- [12].基于NI平台的电子皮带秤计量误差分析[J]. 衡器 2016(01)

- [13].用([Ni(L)_2])催化氧化对丙烯基茴香醚的研究[J]. 化工管理 2016(26)

- [14].基于废陶瓷的多孔陶瓷研制及其对Ni~(2+)的吸附性能[J]. 环境科学 2013(07)

- [15].Ni对金刚石磨具陶瓷结合剂性能的影响[J]. 材料导报 2012(04)

- [16].液化天然气储罐用9%Ni钢设计许用应力分析[J]. 石油化工设备 2012(06)

- [17].Ni对过共晶铝硅合金组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2012(22)

- [18].Ni含量对0Cr17Ni4Cu4Nb钢中逆转变奥氏体的影响[J]. 热加工工艺 2010(20)

- [19].负载Ni炭气凝胶的制备及结构性能研究[J]. 功能材料 2009(06)

- [20].浅谈陶瓷金属化电镀Ni的质量控制[J]. 真空电子技术 2009(05)

- [21].Ni~(2+)对槐叶苹叶片生理特征及亚显微结构的影响[J]. 环境科学 2008(08)

- [22].9%Ni钢亚温淬火处理工艺参数试验研究[J]. 材料热处理学报 2017(02)

- [23].交联羧甲基壳聚糖小球对水体中Ni~(2+)的去除研究[J]. 环境污染与防治 2017(08)

- [24].Ni~(25+)离子1s~2nd-1s~2n'f(n≤9)偶极跃迁振子强度的理论计算[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [25].荔枝皮对重金属Ni~(2+)的吸附性能[J]. 环境工程学报 2014(06)

- [26].导电辊用Ni基非晶镀层的电沉积制备及其腐蚀与力学性能[J]. 中国科技论文 2013(02)

- [27].铬黑T流动注射法在线测定水样中的微量Ni(Ⅱ)[J]. 化学研究与应用 2013(04)

- [28].竹炭对废水中Ni(Ⅱ)的吸附性能研究[J]. 非金属矿 2012(02)

- [29].Ni基CeO_2复合镀层性能的研究[J]. 电镀与环保 2012(05)

- [30].华蟾素联合NI方案治疗中晚期非小细胞肺癌临床观察[J]. 山东医药 2011(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5f7fccc1599c82270a49760e.html