# 双目立体视觉稠密视差算法研究

### 论文摘要

立体视觉主要是运用两个或多个摄像机对同一景物从不同位置成像并根据几何原理实现三维场景信息的恢复。随着计算机技术的发展,立体视觉理论将被广泛地应用在生产自动化、自动导航、医学、信息安全以及反恐防盗等领域,是计算机视觉领域的一个研究热点。立体匹配是立体视觉中最重要和最关键的一步,本文就立体视觉中的立体匹配理论进行了相关的研究,因此开展本课题研究具有重要的理论意义和实用价值。论文在分析现有遮挡检测方法的基础上,采用多窗口法得到优化的视差空间,结合遮挡检测完整性好的视差一致性约束求取视差图,得到较好的立体匹配效果。首先利用快速归一化协方差区域相关法建立初始视差空间,为了在视差不连续区域得到正确的视差,引入多窗口法进一步优化视差空间,并详细给出了多窗口法的具体实现方法;在用视差一致性约束求取获取视差图像时,引入连续性约束优化视差图像。实验结果表明,算法能完成正确的遮挡检测;多窗口法的使用,只需在已有视差空间进行简单的计算就能达到优化视差图质量的目的。在不增加算法计算时间和牺牲存储空间的情况下,将通过视差一致性约束检验的匹配点作为控制点引入基于扫描线优化的动态规划法中求取视差图时获得了较好的匹配效果,与未引入控制点的扫描线优化算法相比,能消除瑕疵。通过对现有区域增长算法的研究,提出了改进的区域增长算法,该算法克服了原有算法依赖种子点精度,在平滑区域停止传播,在纹理区域易产生误匹配的缺陷,得到了良好的视差图质量。论文首先通过对提取的特征点进行匹配,实现对视差空间的采样。然后在视差空间中建立种子点新的传播方式。实验证明,该算法能遍历整个视差空间,算法鲁棒,在整个传播过程中能自动从匹配错误中恢复,在平滑区域和重复纹理区域也能得到良好的匹配效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 计算机视觉理论概述

- 1.2 国内外的研究现状

- 1.2.1 常用三维信息的获取技术

- 1.2.2 立体视觉的研究现状

- 1.2.3 立体匹配的关键技术

- 1.3 论文的选题背景和研究内容

- 1.3.1 选题背景

- 1.3.2 内容安排

- 2 立体视觉的成像和立体匹配的计算方法

- 2.1 摄像机成像模型和深度信息的计算

- 2.1.1 摄像机成像模型

- 2.1.2 深度信息的计算

- 2.2 立体匹配的计算方法

- 2.2.1 立体匹配的一般假设

- 2.2.2 立体匹配的表示

- 2.2.3 立体匹配的计算步骤

- 2.2.4 立体匹配结果的表示

- 2.3 本章小结

- 3 基于遮挡检测的稠密立体匹配算法

- 3.1 现有遮挡检测方法介绍

- 3.2 视差空间中的遮掩分析

- 3.2.1 视差梯度与视差梯度极限

- 3.2.2 遮掩分析

- 3.3 视差空间的计算

- 3.3.1 区域相关匹配建立初始视差空间

- 3.3.2 视差空间的优化

- 3.4 视差图的求取

- 3.4.1 方法一：WTA+连续性约束+ 视差一致性约束

- 3.4.2 方法二：扫描线优化

- 3.5 实验结果与本章小结

- 4 基于视差空间采样的区域增长稠密立体匹配算法

- 4.1 区域增长算法原理

- 4.2 改进的区域增长算法的实现

- 4.2.1 harris 角点提取算法

- 4.2.2 角点匹配算法

- 4.2.3 区域增长策略的实现

- 4.2.4 视差图的求取

- 4.3 实验结果与本章小结

- 5 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].齐泽克论视差分裂[J]. 理论界 2020(01)

- [2].测量仪器视差产生原因及处置方法的研究[J]. 科技资讯 2016(28)

- [3].西方文论关键词:视差[J]. 外国文学 2016(01)

- [4].立体图像视差线性调整算法[J]. 哈尔滨工业大学学报 2016(05)

- [5].基于稳定树的立体匹配视差优化算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2016(12)

- [6].3-D视频的视差优化调整方法[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2014(10)

- [7].视差[J]. 老同志之友 2011(14)

- [8].论齐泽克的视差辩证法——康德、黑格尔与拉康的视差解读[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) 2020(04)

- [9].一种改进的相邻块视差矢量快速获取方法[J]. 西安邮电大学学报 2019(06)

- [10].基于V-视差的障碍物检测算法的研究[J]. 电子世界 2017(11)

- [11].基于视差变化连续性调节的3D视频舒适度增强[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2016(01)

- [12].三维视频通信中视差技术的改进[J]. 广州航海学院学报 2016(01)

- [13].快速视差范围估计算法及其应用[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2015(01)

- [14].视差滚动设计的审美价值研究[J]. 艺术与设计(理论) 2015(08)

- [15].左派辩证法视域下的视差——从柄谷行人到齐泽克[J]. 中外文化与文论 2019(01)

- [16].小视差交叉视差认知过程研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [17].立体内容舒适视差范围研究[J]. 吉林大学学报(工学版) 2013(S1)

- [18].视差滚动网页布局的用户体验[J]. 装饰 2013(09)

- [19].视差计算的层级模型[J]. 中国科学:信息科学 2013(09)

- [20].语言视差的多维理据及其翻译策略[J]. 遵义师范学院学报 2012(05)

- [21].认同与抵触——韩剧热背后的文化视差[J]. 戏剧文学 2008(09)

- [22].一种大视差场景下的实时视频拼接系统[J]. 计算机与现代化 2020(04)

- [23].基于分割导向滤波的亚像素精度立体匹配视差优化算法[J]. 模式识别与人工智能 2016(10)

- [24].面向三维立体动画制作的视差可视化调节方法设计与实现[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2017(07)

- [25].浅析手机拟物化视差界面设计[J]. 明日风尚 2018(03)

- [26].3D显示方式与视差对视觉疲劳的影响研究[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [27].基于纵向视差的铁路危树检测[J]. 计算机工程与应用 2020(21)

- [28].无形变视差调节快速算法[J]. 光电子.激光 2014(05)

- [29].空情导引中视差修正技术[J]. 兵工自动化 2012(09)

- [30].静态立体图视差图形与立体视锐度相关关系探讨[J]. 山东医药 2011(26)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5f850fefae136ac693801906.html