# Yb2-xAlxMo3O12系列材料的合成及负热膨胀性能的研究

### 论文摘要

近年来,由于人们对材料膨胀性能要求的提高,使负热膨胀（Negative thermal expansion,简称NTE）材料受到广泛的关注。其中通式为A2M3012的钨（钼）酸盐负热膨胀材料因其较大的各向异性负热膨胀系数,而且在较广的温度范围内都显示负热膨胀特性,使其在光学、电子、医学、器械等诸多领域有着很大的潜在应用价值。A2M3012化合物主要有正交相,单斜相,四方相三种晶体结构。一般只有正交结构的A2M3012材料才具有负热膨胀效应。它的晶体结构与A3+,M6+有关,对于A2（WO4）3系列材料,当A3+离子半径位于La3+到Dy3+之间时为单斜相结构,A3+离子半径位于Ho3+到Al3+之间时为正交相结构。而对于A2（MoO4）3材料,当A3+离子半径介于La3+离子半径到Gd3+离子半径之间时,材料结晶于四面体结构；A3+离子半径介于Y3+到Lu3+之间时材料结晶于正交相结构。据报道,A2M3012系列负热膨胀材料中,随着A3+半径的变大,材料的负热膨胀系数也越大。但A3+离子的半径大于一定程度后,会使材料的结构变的疏散,水分子容易材料晶格中,影响材料负热膨胀性能。目前对于A2M3012系列负热膨胀材料的研究还不够完善,已发现的A2M3012系列负热膨胀材料还不多,而且已发现的A2M3012系列负热膨胀材料存在一些缺陷,如相变温度高,常温下吸水等问题,不利于材料的广泛应用。为了寻找新的负热膨胀材料,进一步探讨负热膨胀机理,研究其基本的物理性能,得到负热膨胀系数可控的材料,本文利用高温快速烧结法合成了Yb2-xAlx（MoO4）3系列材料,并利用常温X-ray粉末衍射、常温和高温拉曼光谱分析,热分析等分析手段对制得样品进行分析,研究其热膨胀,相变,吸水性等基本物理性能。A2M3012系列负热膨胀材料的负热膨胀机理可以用基于桥氧原子低能横向热振动的“准刚性单元模式”来加以解释。本文主要研究内容为：合成了Yb2-xAlx（MoO4）3系列的固溶体。利用拉曼光谱分析发现,（1）Yb2-xAlx（MoO4）3（x=0-0.4）与纯Yb2Mo3O12样品晶体结构一样,都是正交相结构,空间群为Pnca。样品Yb2-xAlx（MoO4）3（x=0-0.4）在常温下具有很强的吸水性,随着温度的升高,有两次释放水分子过程。在变温拉曼谱图上显示为三个Yb2M3O12的特征拉曼峰随温度的上升,变得越来越尖锐并有分裂的现象。常温下,材料吸收的水分子会阻碍晶体内部声子的振动模式,使材料失去负热膨胀性质。（2） Yb2-xAlx（MoO4）3（x= 1.8-2.0）与纯Al2Mo3O12样品晶体结构一样,常温下是单斜相结构,不显示负热膨胀效应,但是随着温度的升高,样品从单斜相转向正交相转变,显示负热膨胀效应。研究发现,通过掺杂Yb3+,能有效的降低Al2Mo3O12的相变温度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 研究概况和发展趋势

- 1.2.1 研究概况

- 1.2.2 研究趋势

- 1.3 负膨胀材料的热膨胀机理

- 1.3.1 热膨胀本质

- 1.3.2 桥氧原子低能横向热振动模式

- 1.3.3 刚性（准刚性）多面体的旋转耦合模式

- 1.3.4 相转变机理

- 1.3.5 均相变化

- 1.3.6 阳离子的迁移

- 1.3.7 固体内压转变

- 1.4 负热膨胀材料类型

- 1.5 负膨胀材料的制备方法

- 1.5.1 固相法

- 1.5.2 液相反应法

- 1.5.3 激光快速反应合成法

- 1.5.4 高温快速烧结合成法

- 1.6 负膨胀材料的应用

- 1.6.1 精密机械

- 1.6.2 光学

- 1.6.3 电子

- 1.7 选题依据和选题内容

- 2 样品的制备与测试表征

- 2.1 样品制备

- 2.2 材料样品的表征方法和测试手段

- 2.2.1 X射线衍射分析（XRD）

- 2.2.2 Raman光谱分析

- 2.2.3 热分析

- 2-xAlx（MO4）3系列材料的合成、相变及吸水性研究'>3 Yb2-xAlx（MO4）3系列材料的合成、相变及吸水性研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验

- 3.3 实验结果与分析

- 3.3.1 样品吸水性能分析

- 3.3.2 样品相变分析

- 2-xAlx（MoO4）3材料的热膨胀分析'>3.3.3 Yb2-xAlx（MoO4）3材料的热膨胀分析

- 3.4 本章小结

- 4 总结

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].掺Yb~(3+)双包层光纤激光器的实验分析[J]. 电子制作 2013(23)

- [2].Y~(3+)掺杂对CaGdAlO_4:Pr~(3+),Yb~(3+)荧光粉的微结构及其量子剪裁发光的影响[J]. 光子学报 2020(05)

- [3].退火工艺对变形高纯Yb微观组织的影响[J]. 金属热处理 2020(05)

- [4].高功率掺Yb~(3+)双包层光纤激光器热过程分析[J]. 激光杂志 2017(09)

- [5].YB系列升级版泥浆泵[J]. 地质装备 2015(01)

- [6].Yb~(3+)浓度对掺铥碲酸盐玻璃的热稳定性及光谱性能的影响[J]. 人工晶体学报 2017(07)

- [7].新型Yb~(2+)掺杂微晶玻璃光谱特性分析[J]. 上海理工大学学报 2010(04)

- [8].掺Yb~(3+)光纤放大器的自发辐射噪声分析[J]. 激光技术 2009(06)

- [9].双端抽运的掺Yb~(3+)双包层光纤激光器中合作发光效应[J]. 光学与光电技术 2008(02)

- [10].浅析商业银行财务风险控制——以YB分行为例[J]. 新经济 2016(30)

- [11].YB地区非常规页岩气藏测试评价技术探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(03)

- [12].大模面积掺Yb~(3+)七芯光子晶体光纤的设计[J]. 光学学报 2010(09)

- [13].超短脉冲掺Yb~(3+)光纤放大器实验研究[J]. 光子学报 2008(03)

- [14].掺Yb~(3+)双包层光纤激光器的研究进展[J]. 激光技术 2014(02)

- [15].YB公司财会人员绩效考核方案设计[J]. 国际商务财会 2013(02)

- [16].YB系列防爆电机抱轴故障原因分析[J]. 设备管理与维修 2013(04)

- [17].稀土元素Yb在镁合金中的改性作用[J]. 铸造 2014(05)

- [18].Yb~(3+)掺杂磷酸盐玻璃光纤与1.06μm单频激光器的研制[J]. 光学学报 2010(07)

- [19].同步分泌高效纤维素酶和木聚糖酶菌株YB的鉴定及其酶学性质研究[J]. 生物技术通报 2020(02)

- [20].Yb~(2+)掺杂对荧光粉BaMgSiO_4:Eu~(2+)发光性能的影响[J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [21].BaMgF_4:Er~(3+),Yb~(3+)上转换纳米晶的合成及其发光性能研究[J]. 物理学报 2014(15)

- [22].基于偏振滤波原理的宽可调谐掺Yb~(3+)环形光纤激光器[J]. 中国激光 2010(04)

- [23].30W连续波掺Yb~(3+)光纤激光器的研制[J]. 山东科学 2009(06)

- [24].一种基于增益调制技术的全光纤化脉冲Yb光纤激光器[J]. 光子学报 2013(01)

- [25].被动调Q掺Yb~(3+)激光材料固体微片激光器的研究进展[J]. 中国激光 2010(09)

- [26].掺Yb~(3+)铝硅酸盐玻璃纤芯的光子晶体光纤[J]. 激光技术 2017(05)

- [27].YB菌株生化需氧量的测定及对河豚毒素毒性的响应[J]. 安徽农业科学 2012(09)

- [28].掺Yb~(3+)双包层大模场面积微结构光纤光谱特性的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2011(09)

- [29].闪锌矿结构YB的半金属性的第一性原理研究[J]. 材料导报 2017(S1)

- [30].YB地区古近系地层套管变形原因探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5fb976640a0587521a41aaf3.html