# 微型汽车离合器摩擦磨损性能及其机理的研究

### 论文摘要

微型汽车是一种价格低廉、低油耗、低污染、投资少、回报快、小排量的经济实惠型汽车,近年来已成为中国汽车工业发展速度最快的行业之一。离合器是保证汽车起步平稳、换档平顺以及操纵轻便等功能的重要部件。对微型汽车摩擦式离合器而言,摩擦片的摩擦材料是影响其摩擦学性能的主要因素,摩擦材料的好坏直接反应到摩擦副的摩擦系数和磨损量上。树脂基复合摩擦材料具有较高的摩擦系数,已成为微型汽车离合器摩擦片的主用摩擦材料,然而在高温环境中使用热衰退严重,导致摩擦系数降低、磨损量增大,严重影响离合器的使用寿命和微型汽车传动系统的稳定性。因此,根据摩擦学理论和摩擦磨损性能试验,分析微型汽车离合器的摩擦磨损性能及其机理是本论文研究的主要任务。本论文的重点有三个方面的内容:一是摩擦磨损性能试验;二是摩擦磨损性能分析;三是磨损机理研究。首先,分析了微型汽车的发展状况及摩擦式离合器的国内外研究现状,并提出本文的研究内容、目的和意义。其次,介绍了微型汽车离合器的结构和摩擦材料,分析了磨损的主要形式、磨损的过程及影响因素,结合干摩擦状态的主要理论,针对微型汽车离合器的早期磨损,提出微型汽车离合器摩擦磨损的主要研究思路。接着,进行摩擦磨损性能试验,主要考察工作条件对摩擦系数和磨损量两个重要参数的影响,分析试验数据,比较微型汽车三种常用离合器摩擦磨损性能的优劣,选取最适合微型汽车使用的一种离合器。最后,结合前面的理论分析、试验数据以及摩擦表面的形貌和元素观察,对微型汽车离合器的摩擦磨损性能进行分析,研究微型汽车离合器的磨损机理。本文从微型汽车离合器的早期磨损出发,研究树脂基复合摩擦材料的摩擦磨损性能及其机理,为增强离合器的抗磨性能,减轻离合器打滑、分离不彻底、起步发抖等故障提供了重要的理论指导和实践支持,具有重要的研究和现实意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 微型汽车及其干摩擦式离合器

- 1.2.1 微型汽车简介

- 1.2.2 摩擦式离合器简介

- 1.3 本文研究的目的和意义

- 1.4 本文的主要任务和组织

- 1.4.1 主要任务

- 1.4.2 主要组织

- 第2章 微型汽车离合器及摩擦磨损简介

- 2.1 微型汽车离合器简介

- 2.1.1 微型汽车离合器结构

- 2.1.2 微型汽车离合器摩擦材料

- 2.1.3 微型汽车离合器故障统计

- 2.2 摩擦磨损简介

- 2.2.1 磨损的实质及其分类

- 2.2.2 磨损主要形式及其转化

- 2.2.3 磨损的过程及影响因素

- 2.2.4 干摩擦状态所涉及的主要磨损理论

- 2.3 本章小结

- 第3章 离合器摩擦磨损性能试验及数据分析

- 3.1 摩擦磨损性能试验简介

- 3.1.1 试验材料及试样制备

- 3.1.2 试验设备

- 3.1.3 摩擦片抗磨性能测量方法

- 3.2 常温摩擦磨损性能试验测试

- 3.2.1 试验条件

- 3.2.2 试验数据分析

- 3.3 高温摩擦磨损性能试验测试

- 3.3.1 试验条件

- 3.3.2 数据分析

- 3.4 载荷对离合器摩擦磨损性能的影响

- 3.4.1 试验条件

- 3.4.2 数据分析

- 3.5 转速对离合器摩擦磨损性能的影响

- 3.5.1 试验条件

- 3.5.2 数据分析

- 3.6 三种离合器综合性能的评价

- 3.7 本章小结

- 第4章 离合器摩擦磨损性能及机理分析

- 4.1 离合器摩擦磨损性能分析

- 4.1.1 温度对离合器摩擦磨损性能的影响

- 4.1.2 载荷对离合器摩擦磨损性能的影响

- 4.1.3 转速对离合器摩擦磨损性能的影响

- 4.1.4 工作条件对摩擦磨损性能影响程度的评价

- 4.2 离合器磨损机理研究

- 4.2.1 载荷和转速对离合器磨损率的影响

- 4.2.2 摩擦材料的热衰退

- 4.2.3 摩擦表面元素的变化

- 4.2.4 磨损机理探究

- 4.3 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 本文总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录一 研究生期间发表的论文

- 附录二 研究生期间参与的项目

### 相关论文文献

- [1].汽车离合器金属材料摩擦片的研究与应用[J]. 中国金属通报 2019(12)

- [2].汽车离合器设计思考[J]. 中国新技术新产品 2019(08)

- [3].汽车离合器压盘铸造数值模拟及工艺优化[J]. 热加工工艺 2016(19)

- [4].基于微粒群算法的汽车离合器优化设计[J]. 无线互联科技 2017(02)

- [5].汽车离合器耐久性能检测平台设计[J]. 机械设计与制造 2016(11)

- [6].汽车离合器结构优化的研究[J]. 机械工程师 2017(10)

- [7].混合动力汽车离合器专利技术现状研究[J]. 汽车工业研究 2015(03)

- [8].汽车离合器结构优化的研究[J]. 科技风 2017(24)

- [9].汽车离合器的认知与检修[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2018(11)

- [10].汽车离合器使用常识及故障分析处理[J]. 科技经济导刊 2016(08)

- [11].汽车离合器壳体泄漏测试站的设计[J]. 农业科技与装备 2013(10)

- [12].浅谈汽车离合器的发展与作用[J]. 企业导报 2014(07)

- [13].重型汽车离合器的安装调试及故障排除[J]. 汽车实用技术 2013(05)

- [14].汽车离合器试验台设计[J]. 机械 2012(03)

- [15].刍议汽车离合器膜片弹簧设计[J]. 科技创新与应用 2012(06)

- [16].汽车离合器检测与维修[J]. 哈尔滨轴承 2011(04)

- [17].微型汽车离合器摩擦副瞬态温度场分析与验证[J]. 武汉理工大学学报 2010(06)

- [18].现代汽车离合器技术拓展新天地[J]. 城市车辆 2009(04)

- [19].汽车离合器设计中的虚拟技术探讨[J]. 科技资讯 2008(20)

- [20].全自动汽车离合器盖总成综合性能检测试验台数据融合方法[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [21].汽车离合器的故障检测与排除[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2015(12)

- [22].汽车离合器盖总成检测试验台关键零部件有限元分析[J]. 吉林农业 2015(01)

- [23].载货汽车离合器故障分析和维修探讨[J]. 机电技术 2014(01)

- [24].汽车离合器质量索赔问题鉴别及分析[J]. 包头职业技术学院学报 2012(02)

- [25].汽车离合器管气密性检测设备的设计[J]. 润滑与密封 2011(07)

- [26].微型汽车离合器摩擦副温度场的有限元分析[J]. 机械研究与应用 2009(03)

- [27].微型汽车离合器故障原因推测分析[J]. 装备制造 2009(09)

- [28].汽车离合器盖总成检测试验台设计[J]. 制造业自动化 2012(10)

- [29].汽车离合器常见故障分析[J]. 中国科技信息 2012(19)

- [30].浅谈汽车离合器的设计与优化[J]. 科技传播 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5fbd7ed4d2ca5d468b5b3710.html