# 基于四叉树阵列的三轴铣削仿真几何建模方法研究

### 论文摘要

数控加工仿真利用计算机技术对实际的加工过程进行模拟和评价,是CAD/CAM技术的一个重要组成部分。在数控加工仿真中,工件的几何建模方法直接影响着仿真精度和速度,合理的工件建模方法不仅能够高速地仿真加工过程,而且可以精确地反映加工表面的细节,保证铣削仿真过程的高效性和仿真结果的可用性。论文主要进行如下研究工作:工件几何建模算法的研究。为了解决仿真精度和效率之间的矛盾,根据三轴铣削仿真的特殊性,运用离散单元模型和层次细节思想(LOD),提出四叉树阵列结构及面向三轴铣削仿真基于四叉树阵列的几何建模方法,并详细研究了建模方法中的关键技术。工件模型优化算法的研究。为了保证铣削仿真运算效率,提出了一种基于不完全四叉树阵列结构模型的动态优化算法。该算法按照给定的表示精度,在铣削仿真过程中,实时地对模型数据进行优化处理,保留工件的细节几何特征,降低了模型的数据量,提高了仿真速度。铣削仿真原型系统的开发和建模方法性能的测试。采用OpenGL图形开发环境,开发了基于四叉树阵列建模方法的铣削仿真原型系统,设计了铣削参数切宽ae和切深ap的实时提取算法,并且应用该系统,对不同规模的四叉树阵列进行不同表面特征的仿真性能对比测试。测试结果表明:基于四叉树阵列的几何建模方法对仿真综合性能有显著的提高,并存在合理的阵列划分单元数。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 铣削仿真的几何建模方法

- 1.2.2 铣削仿真系统的发展

- 1.3 论文的主要内容

- 第2章 三轴铣削工件建模方法的研究

- 2.1 四叉树结构概述

- 2.2 四叉树阵列结构基本原理

- 2.3 四叉树阵列几何建模算法

- 2.3.1 数据结构的定义

- 2.3.2 几何建模算法的设计

- 2.3.3 工件模型的建立

- 2.4 四叉树结构的实时优化算法

- 2.4.1 叶节点的处理

- 2.4.2 中间节点的处理

- 2.4.3 优化算法的实现

- 2.4.4 优化前后的性能分析

- 2.5 四叉树阵列模型表示的性能分析

- 2.6 本章小结

- 第3章 铣削仿真系统开发及切削参数的计算算法研究

- 3.1 开发方案的确定

- 3.2 OPENGL的开发环境

- 3.2.1 OpenGL概述

- 3.2.2 仿真动画的实现

- 3.3 仿真系统的设计

- E、AP的提取算法'>3.4 铣削仿真加工参数AE、AP的提取算法

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于四叉树阵列的几何建模方法性能分析

- 4.1 复杂曲面铣削仿真性能

- 4.2 平面铣削仿真性能测试

- 4.2.1 平面铣削仿真性能测试1

- 4.2.2 平面铣削仿真性能测试2

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种可扩展的线性可排序四叉树空间索引[J]. 测绘信息与工程 2010(05)

- [2].基于四叉树分解与图割的彩色图像快速分割[J]. 计算机工程与科学 2015(02)

- [3].四叉树分解的图像插值[J]. 计算机工程与应用 2011(20)

- [4].基于四叉树的多边形处理技术研究[J]. 系统仿真学报 2008(S1)

- [5].一种基于四叉树分解的图像压缩方法[J]. 计算机工程与应用 2008(09)

- [6].一种改进的四叉树RFID防碰撞算法[J]. 计算机工程与应用 2014(04)

- [7].基于小波分析的四叉树算法的遥感图像压缩[J]. 科技信息 2012(23)

- [8].面向影像金字塔的四叉树空间索引算法[J]. 计算机工程 2011(10)

- [9].一种基于类四叉树的位置K-匿名算法[J]. 北京理工大学学报 2014(01)

- [10].一种随机化递增的压缩四叉树形数据结构的构建算法[J]. 电脑编程技巧与维护 2011(02)

- [11].一种基于四叉树分离合并的道路损害评估方法[J]. 计算机应用与软件 2010(07)

- [12].线性四叉树的邻域寻找的新算法[J]. 数字技术与应用 2010(04)

- [13].提高仿真效率的四叉树阵列的几何建模方法研究[J]. 机械工程师 2009(08)

- [14].基于四叉树的分形图像压缩编码算法的C++实现[J]. 电脑知识与技术 2008(35)

- [15].一种面要素的层次四叉树聚类方法[J]. 地理空间信息 2015(05)

- [16].基于四叉树理论的人造地物遥感图像超分辨率技术方法[J]. 信息与电脑(理论版) 2010(08)

- [17].基于限制四叉树的网格递进算法[J]. 现代计算机(专业版) 2008(03)

- [18].基于四叉树和R+树复合索引时空数据查询研究[J]. 新疆大学学报(自然科学版)(中英文) 2020(01)

- [19].一种新的基于线性四叉树的图像分割算法[J]. 系统仿真学报 2009(S1)

- [20].四叉树网格下水动力及物质输运数值模拟研究进展[J]. 水电能源科学 2014(11)

- [21].实时地形绘制的两级瓦片四叉树索引[J]. 系统仿真学报 2012(09)

- [22].基于自适应四叉树的地形简化[J]. 地理空间信息 2008(01)

- [23].基于高程—四叉树模型和改进蚁群算法的路径规划[J]. 信息工程大学学报 2014(06)

- [24].多源影像的线性四叉树场景生成方法及其在智慧城市中的应用[J]. 智能建筑与智慧城市 2017(12)

- [25].基于隐式限制四叉树的大规模动态地形建模与仿真方法[J]. 中国体视学与图像分析 2010(03)

- [26].差量分析和四叉树结合的分形图像编码算法[J]. 计算机工程与应用 2014(04)

- [27].四叉树分解的图像认证水印算法[J]. 信息网络安全 2012(11)

- [28].一种四叉树地形渲染裂缝的改进消除算法[J]. 系统仿真学报 2015(07)

- [29].基于枚举四叉树的多分辨率几何图像绘制方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2013(07)

- [30].基于四叉树的网格划分在马赛克线拼作品中的应用[J]. 工业控制计算机 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5fc368e9c5ac3bbc371639ad.html