# GH907合金耐蚀涂层研究

### 论文摘要

本文以镍基高温合金GH907为基体，通过低压等离子喷涂和超音速火焰喷涂技术制备了NiCoCrAlY涂层和NiCr涂层，并对样品进行了热处理。着重研究了涂层的显微组织和抗中性盐雾腐蚀性能。并对涂层的抗热震性能和结合强度进行了分析，得到如下结论：1．喷涂态的涂层可以看到典型的片层状结构，呈现出在沉积过程中形成的层状河流花纹。涂层中存在一些孔洞和空隙，其余地方结合紧密。经过热处理后，涂层的缺陷（如空隙）减少了很多，涂层与基体之间的界面变得模糊，说明热处理过程促进了涂层组织的均匀化。2．喷涂态的NiCoCrAlY涂层，主要是由γ-Ni相、β-NiAl相、少量γ’-Ni3Al和过饱和的α-Cr相组成的，热处理后，涂层中的相组成发生了变化，γ’-Ni3Al相增多，并且涂层表面有Al2O3生成。喷涂态的NiCr涂层是由γ-Ni和Cr1．12Ni2．88两个相组成的；热处理后，涂层和基体之间产生了互扩散，涂层是由Cr3Ni2和Fe0．64Ni0．36组成的。3．从中性盐雾腐蚀实验结果来看，NiCoCrAlY涂层的抗腐蚀性能优于NiCr涂层。热处理后NiCoCrAlY涂层和NiCr涂层的腐蚀等级都有提高，大部分都可以提高3个等级左右．说明经过热处理的涂层抗腐蚀性能都有提高，且仍是NiCoCrAlY涂层的抗腐蚀性能优于NiCr涂层。EDS分析得知NiCoCrAlY涂层的腐蚀产物是Al、Fe、Ni、Co和Cr等的氧化物和氯化物，NiCr涂层的腐蚀产物主要为Ni、Fe、Co等的氧化物。基体材料的腐蚀产物经过EDS分析知其主要是Fe的氧化物，及少量Ni、Co等的氧化物。经过XRD进一步分析，得出基体腐蚀后的产物主要是Fe的各种复杂的氧化物、NiO、NiCl2、Al2O3等各种氧化物和氯化物。4．喷涂态的NiCoCrAlY样品经过10次热震后，大部分样品都可以观察到裂纹的产生，涂层最厚的5#还发生了涂层大面积的剥落。NiCr系的涂层看不到裂纹，涂层表面有黄色纹路形成的沟壑，这是涂层在热震过程中发生了氧化造成的。热处理态的样品经过50次热震后，跟喷涂态相比，涂层的抗热震性能有了大幅度提高，主要表现在热处理后的样品表面基本上观察不到裂纹，即使是把涂层表面放大到较大倍数，涂层表面仍然观察不到裂纹。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 概述

- 1.2 MCrAlY涂层及高温防护涂层研究

- 1.2.1 MCrAlY涂层的相组成

- 1.2.2 MCrAlY中合金元素的作用

- 1.2.3 高温防护涂层的抗腐蚀性能研究

- 1.2.4 涂层结合性能的研究

- 1.2.5 涂层的抗热震性能研究

- 1.3 MCrAlY涂层的制备方法

- 1.3.1 低压等离子喷涂（LPPS）

- 1.3.2 超音速火焰喷涂（HVOF）

- 1.4 本论文研究目的和主要内容

- 1.4.1 本论文的研究目的及意义

- 1.4.2 本论文研究内容

- 1.4.3 本论文的创新之处

- 第二章 实验方法与表征

- 2.1 样品制备

- 2.1.1 基体及喷涂粉末

- 2.1.2 喷涂设备

- 2.1.3 实验工艺流程及工艺参数

- 2.2 样品分析表征

- 2.2.1 结构分析

- 2.2.2 相分析

- 2.2.3 粗糙度测量

- 2.2.4 孔隙率测量

- 2.2.5 涂层耐腐蚀性能

- 2.2.6 结合强度

- 2.2.7 抗热震性能

- 第三章 热处理对涂层组织结构的影响

- 3.1 NiCoCrAlY涂层

- 3.1.1 喷涂态NiCoCrAlY涂层的显微组织分析

- 3.1.2 热处理态NiCoCrAlY涂层的显微组织分析

- 3.1.3 热处理后元素扩散

- 3.2 NiCr涂层

- 3.2.1 喷涂态NiCr显微组织

- 3.2.2 热处理态NiCr显微组织

- 3.2.3 热处理后元素扩散

- 3.3 涂层孔隙率分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 涂层抗中性盐雾腐蚀性能研究

- 4.1 喷涂态涂层盐雾腐蚀分析

- 4.1.1 涂层表面宏观形貌盐雾腐蚀

- 4.1.2 盐雾腐蚀评级

- 4.1.3 涂层盐雾腐蚀腐蚀表面微观形貌及机理分析

- 4.1.4 涂层盐雾腐蚀横截面微观形貌

- 4.2 热处理态涂层盐雾腐蚀分析

- 4.2.1 涂层表面宏观形貌盐雾腐蚀

- 4.2.2 涂层盐雾腐蚀表面微观形貌分析

- 4.2.3 涂层盐雾腐蚀横截面微观形貌分析

- 4.3 涂层的电化学分析

- 4.4 腐蚀机理讨论

- 4.5 本章小结

- 第五章 涂层的结合强度及抗热震性能研究

- 5.1 涂层结合强度及分析

- 5.2 涂层热震实验及分析

- 5.2.1 热震实验后涂层形貌及分析

- 5.2.2 热震实验后涂层横截面显微组织及分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间主要的研究成果

- 附件

### 相关论文文献

- [1].硅酸盐保温节能涂层最新研究进展[J]. 中外企业家 2017(09)

- [2].二维材料调控阻氢涂层研究进展[J]. 化工学报 2017(S1)

- [3].高速电弧喷涂铝基涂层在模拟深水环境下的腐蚀行为及改进研究[J]. 天津科技 2017(10)

- [4].阻氢渗透涂层的研究现状及进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [5].基于内聚力单元的弹性涂层多颗粒冲蚀机理[J]. 中国民航大学学报 2020(01)

- [6].多弧离子镀制备氮化铬基涂层及其摩擦学性能研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].氧化物陶瓷阻氚涂层的研究进展[J]. 表面技术 2020(04)

- [8].合金化元素对微弧氧化涂层的影响[J]. 科技创新与应用 2020(12)

- [9].高耐磨甲板防滑涂层的制备及其性能研究[J]. 中国舰船研究 2020(04)

- [10].阴极保护对管道涂层腐蚀的影响[J]. 科技视界 2017(07)

- [11].涂层纺织品研究进展[J]. 纺织科技进展 2015(01)

- [12].高速电弧喷涂FeMnCrAl/Cr_3C_2涂层的组织及抗高温氧化性能[J]. 材料热处理学报 2010(12)

- [13].两种电弧离子镀Ni-Co-Cr-Al-Si-Y涂层的高温氧化行为[J]. 金属学报 2009(08)

- [14].封严涂层材料及应用[J]. 材料开发与应用 2008(04)

- [15].海洋环境设备涂层老化和失效的影响因素研究[J]. 装备环境工程 2020(02)

- [16].降低等离子喷涂涂层孔隙率的研究进展[J]. 机械工程材料 2020(05)

- [17].硅钢涂层机的改进与涂层膜厚的控制[J]. 轧钢 2016(06)

- [18].激光熔覆涂层的研究现状[J]. 中国陶瓷 2017(04)

- [19].示范快堆涂层的应用[J]. 电镀与涂饰 2020(20)

- [20].铱涂层的制备及性能[J]. 稀有金属材料与工程 2014(10)

- [21].微胶囊自修复技术及其在粘接涂层中的应用[J]. 中国胶粘剂 2010(07)

- [22].我国3LPE涂层的发展前景[J]. 油气储运 2009(05)

- [23].涂层缓释BB肥在棉花生产中的应用[J]. 磷肥与复肥 2008(05)

- [24].价值涂层、政治正确与自我规训[J]. 广州大学学报(社会科学版) 2019(06)

- [25].锆合金表面耐事故涂层研究进展[J]. 核科学与工程 2020(02)

- [26].新型内防涂层在胜利油田的适应性研究[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [27].超疏水自清洁涂层的研究进展[J]. 现代涂料与涂装 2017(03)

- [28].铜铝镍石墨可磨耗涂层热稳定性试验研究[J]. 热喷涂技术 2017(01)

- [29].零件表面耐磨耐蚀多层涂层的结构设计[J]. 企业导报 2015(05)

- [30].温度对三种含缺陷涂层耐腐性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5fd125b61c77fea838871560.html