# 水利渠道与渠系施工管理方法探讨

身份证号码：41050319751001XXXX河南省安阳市455000

摘要：当我国经济水平不断提升后，我国各项基础设施建设力度越来越大，投资也在不断增多。近几年来，水利工程项目越来越多，由于这一工项目关乎人民群众生命财产安全，因此，需要高度重视。水利渠道与渠系施工是水利工程的施工重点，其目的在于解决排水问题，提高排水泄洪水平。文章主要对水利渠道与渠系施工管理方法进行探讨。

关键词：水利渠道与渠系；施工管理；方法

引言：水利工程施工的重要性不言而喻，在施工中，要加强水利渠道与渠系施工管理。水利渠道与渠系施工管理涉及到多个内容，其管理水平将直接关系到灌溉系统的运行效果和效益，与水利工程质量同样息息相关。因此，要高度重视水利渠道施工管理，采取有效的措施保证施工质量，使各项管理工作能够得到落实，这样才能有效保证水利工程质量。

一、水利渠道施工开挖

进行水利起到施工开挖时，要重视开挖方法。在开挖时，一般有三种方式，人工开挖、机械开挖以及爆破开挖。

1、人工开挖

人工开挖是一种非常常见的水利渠道施工开挖方式，适合用于尺寸较小的断面渠道开挖工程。开挖时，需要遵循一定的开挖原则和顺序，一般会从中心开始，逐渐向外部扩大，逐步进行开挖。先深后宽，明确施工要求，通过精确的计算后，合理控制边坡的厚度。进行开挖时，要保证挖填一致。需提前对堆土区域进行规划，营造良好的施工环境，减少环境污染。横断面方向需做到远挖近倒、先平后高。渠道开挖前，可以结合当地土质、地形地貌及地下水条件等因素采取不同的施工方法。根据不同排水方式，可以采用2种开挖方法：一是对于一些土质较好、地下水量小且开挖深度在1-2m左右的渠道，可采用龙沟一次到底法进行施工，其主要是一次性将龙沟开挖到设计高程以下的一定高度，并将龙沟向左右扩大。第二种方式是面对的渠道的深度比较深，而且土质不好的情况下，这样就会增大开挖难度，因此可采用分层开挖的方式。在分层开挖中，还包括两种方法，一是中心龙沟法，二是侧龙沟法。前者适用于工期短、地下水量小及平地开挖的工地，后者适用于挖方一侧靠近高岗或滩地的工地。滚龙沟法也是分层开挖中比较常见的一种方法，适用于开挖深度大、土质差、地下水量大及可双面出土的工地，这种开挖方式可以提高开挖效率，形成的断面比较小，保证开挖的进度。如果通过一次开挖就可以形成坡面，就会耽误开挖的进度，因此，通常会根据设计要求，对边坡进行科学处理，使之成为台阶，保证宽度符合要求。进行削坡处理，尽量减少不必要的工作量，节省时间。在施工过程中，必须要严格按照施工的要求进行处理，重视细节，减少不必要的误差。

2、机械开挖

采用机械开挖渠道时，需要考虑到断面的尺寸和工程量，如果面临的工程量大，断面尺寸较大时，就不能采用人工开挖的方式，宜用机械开挖。首先，应用推土机进行渠道开挖时，要合理控制好开挖的深度，保证渠道顺利开挖。要科学控制填筑渠道的高度，充分利用推土机的功能，起到平整渠底、修整边坡、压实渠堤等作用。第二，选择铲运机开挖渠道时，要遵循挖近填远、挖远填近的施工原则，铲土时应从填土区的近端开始，即由近及远；填土则从最远端开始，即由远及近。这种开挖方式能够保证施工顺利进行，提高施工效率。

二、渠堤填筑

首先，要对基面进行清理，保证基面整洁，没有杂质，提高基面的平整度。第二，进行铺土操作，保证厚度合理，实现均匀铺设。要采取分层铺设的方式，实际铺筑宽度应大于设计宽度，避免削坡后断面不足。渠堤顶部位置应做出一个具有良好排水功能的坡度。由于极有可能会出现沉降问题，因此要提前填土，提高填筑质量。第三，进行施工时，要保证土料符合要求，根据填筑的实际情况，保证条中有一定成分的砂子。如果土料种类较多，就要保证渗透性能较差的土料填筑在迎水坡，渗透性能好的土料填筑在背水坡。如果土料质量不合格，就会影响填筑效果。需要保证土料不含有其他杂质和成分，含水量符合要求，这样就可以保证顺利压实。第四，要合理控制土坑与堤脚之间的距离，将开挖的深度保持在合理的范围内，并在其中间部位预留土埂。第五，进行填土时，需要采取先远后近的顺序，这样就可以实现对土料的正常运输。

三、水利渠道的防渗衬护施工

在水利渠道施工中，要重视防渗衬护施工。这一部分的使用可以有效提高灌溉质量，扩大灌溉的覆盖面，保证水资源得到充分利用，避免农田盐渍化。当前，水利渠道防渗衬护的主要类型包括灰土、砌石、混凝土、沥青材料及塑料薄膜等。进行水利渠道防渗衬护施工时，要采取因地制宜的原则，选择合适的材料，减少成本。要提高防渗的性能，保证施工操作简单方便，进一步提高渠道的抗冲击能力。以减少断面尺寸为前提，降低施工成本，提高渠道的使用寿命。加大管理和养护力度，有效保证施工质量。

1、灰土衬护

灰土衬护主要是利用石灰和土料进行施工，其优势在于成本低，防渗效果良好。要保证衬砌的厚度控制在合理范围内，由于南方和北方地区存在诸多差异，因此，其厚度的控制有所差异。如果工程在北方，就要结合气候条件，在冰冻情况下需加设砌石保护层。灰土衬护施工前，需先将细土料与生石灰混合搅拌均匀，再加水搅拌后放置一定时间，使石灰充分熟化，待稍干后进行分层夯实，施工过程中要注意拍打坡面，避免裂缝产生。

2、砌石衬护

砌石衬护的材料大多就地取材，选择当地的卵石，在开展施工时，不仅成本低，而且很容易操作，便于养护。砌石衬护施工适合于砂质土壤及小型水利渠道，可以起到有效的抗冲作用。其具体的施工步骤包括：第一，需清基并铺设垫层，渠道砌筑前，需将基层内的杂质清除干净，在卵石下铺设垫层，避免水流冲刷基础土层。第二，砌筑过程中要注意选砌渠底，后砌渠坡，确保渠道底部衬砌质量，这样便于底部衔接和石料运输，减少对施工作业的干扰和影响。第三，渠道填筑完毕后，要采取有效的养护措施进行养护，这样才能保证填筑质量。养护时需在砌体表层铺设一层砂砾，并洒少量的水进行放淤，边放水边投放碎土和砂砾，直至石缝被碎土和砂砾完全填实。

3、混凝土衬护

进行混凝土衬护施工时，主要是由于混凝土材料性能优越，能够提高工程的适应性和耐用性。由于混凝土材料防渗性能良好，强度高，因此在施工中应用十分广泛。在水利渠道施工中，混凝土衬护施工可以分为现浇式和预制装配式。现浇式施工主要是在开挖工程和压实操作完毕后，通过设置必要的排水措施和垫层后，再进行浇筑。混凝土浇筑要有严格的顺序，先浇筑渠道底部，后浇筑渠堤和边坡，根据伸缩缝进行分块浇筑。预制装配式施工需要预制合适的混凝土模板，将其输送到施工现场，按照要求进行安装，选择合适的材料进行填缝和灌筑。预制板的尺寸应与起吊运输设备的能力相适应。这种方式的防渗性能比较差，不过不会轻易受到气候的影响，施工比较粗糙，会产生许多接缝，因此不适合应用在大型水利渠道施工之中。

综上所述，为了有效提高水利工程建设的质量，就要积极开展水利渠道施工管理，保证渠道的性能，实现安全运行。为要加强对水利渠道的设计，优化设计方案，保证施工时严格按照设计的要求进行，这样才能提高水利渠道施工管理水平，保证水利工程整体质量，造福百姓。

参考文献：

[1]刘伟.水利渠道及渠系施工管理分析[J].科技展望，2015，25（20）：110.

[2]杨家颖.浅析水利渠道及渠系施工管理技术[J].农业科技与信息，2015（03）：89-90.

[3]周利光，谢银明，冯英.水利渠道及渠系施工管理分析[J].河南水利与南水北调，2014（10）：53-54.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5fd387da4c9d23b336ba6035.html