# 液相微萃取-GC/MS法测定水中残留农药的研究

### 论文摘要

样品的前处理在分析过程中占有重要的地位。液相微萃取技术是20世纪90年代在液-液萃取基础上发展起来的一种新型的样品前处理技术。该技术克服了传统萃取技术的许多缺点,仅仅用几微升的有机溶剂进行萃取,萃取装置较简单,成本低廉,易与气相色谱、高效液相色谱、毛细管电泳等能够微量进样的分析仪器联用,适应了现代分析科学的发展要求,是一种集采样、萃取和浓缩于一体,环境友好的样品前处理新技术,尤其适合于环境样品中痕量、超痕量污染物的测定。具有中空纤维膜保护的液相微萃取技术,它克服了悬滴微萃取中液滴容易脱落的缺点,同时还具有良好的样品净化功能。经过十三年的发展液相微萃取,在环境、食品、生物、药物、烟草等领域已广泛应用。但是在国内,该技术的相关报道还较少。本论文主要研究内容如下:1.研究了静态中空纤维膜液相微萃取与气相色谱-质谱联用技术（GC-MS）分析水样中的拟除虫菊酯。考察了萃取剂种类、萃取模式、萃取剂体积、萃取时间、萃取温度、搅拌速率、及离子强度对萃取效果的影响。在最优化条件下,该方法对拟除虫菊酯的富集倍数达到了63-292倍;线性范围为0.3-100μg/L;检测限为0.09-0.41μg/L;对加标水样的回收率为92.4%-95.8%,相对标准偏差小于8.6%。2.研究中空纤维膜液相微萃取-气相色谱质谱法测定水中的两种杀真菌剂（乙烯菌核利、腐霉利）。通过试验确定最佳萃取条件为:2.5μL甲苯作为萃取剂;水样体积10 mL;萃取温度为25℃;萃取时间为15分钟;搅拌速率为500 rpm;萃取后取1μL有机溶剂直接进气相色谱质谱分离检测。在此条件下,两种杀菌剂的富集倍数分别为乙烯菌核利134倍、腐霉利209倍,方法的线性范围为0.50-100μg/L,检出限为0.05μg/L和0.08μg/L。测定实际水样的加标回收率分别为87.1%和86.3%。结果证明,该方法简单、快速、成本低廉,可以用于水中两种杀菌剂的快速检测。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 样品前处理技术概述

- 1.1.1 液-液萃取（LLE）

- 1.1.2 液相微萃取（LPME）

- 1.1.3 固相萃取（SPE）

- 1.1.4 固相微萃取（SPME）

- 1.1.5 微波辅助萃取（MAE）

- 1.1.6 超临界流体萃取（SFE）

- 1.2 液相微萃取技术的发展历程

- 1.3 液相微萃取的萃取模式

- 1.3.1 静态液相微萃取

- 1.3.2 动态液相微萃取

- 1.4 液相微萃取基本理论

- 1.4.1 平衡萃取理论

- 1.4.2 萃取动力学理论

- 1.5 中空纤维膜液相微萃取的影响因素

- 1.5.1 膜材料对萃取效率的影响

- 1.5.2 有机萃取溶剂种类和体积对萃取效率的影响

- 1.5.3 搅拌速率对萃取效率的影响

- 1.5.4 温度对萃取效率的影响

- 1.5.5 时间对萃取效率的影响

- 1.5.6 离子强度对萃取效率的影响

- 1.5.7 pH 值对萃取效率的影响

- 1.5.8 水样的体积

- 1.5.9 动态中空纤维液相微萃取中停留时间对萃取效率的影响

- 1.6 液相微萃取的应用及发展前景

- 1.7 研究背景和研究意义

- 第二章 中空纤维膜液相微萃取-GC/MS 测定水中拟除虫菊酯

- 2.1 拟除虫菊酯分析综述

- 2.1.1 拟除虫菊酯的理化性质、来源及危害

- 2.1.2 用于拟除虫菊酯分析的现有前处理方法

- 2.1.3 现有的拟除虫菊酯分析检测方法

- 2.2 试验部分

- 2.2.1 试验仪器、材料及所用试剂

- 2.2.2 静态中孔纤维膜液相微萃取过程

- 2.2.3 GC/MS 操作条件

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 萃取剂和萃取模式的选择

- 2.3.2 萃取剂体积的选择

- 2.3.3 萃取时间的选择

- 2.3.4 萃取温度的选择

- 2.3.5 搅拌速率的选择

- 2.3.6 离子强度的影响

- 2.3.7 方法评价

- 2.4 本章小结

- 第三章 中空纤维膜液相微萃取-GC/MS 测定水中两种杀菌剂

- 3.1 前言

- 3.2 试验部分

- 3.2.1 仪器与试剂

- 3.2.2 中空纤维膜液相微萃取

- 3.2.3 仪器操作条件

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 萃取剂的选择

- 3.3.2 萃取剂体积的影响

- 3.3.3 萃取温度的影响

- 3.3.4 搅拌速率的影响

- 3.3.5 萃取时间的影响

- 3.3.6 方法评价

- 3.4 本章小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].加速溶剂萃取-GC/MS法测定土壤中多环芳烃[J]. 资源环境与工程 2019(04)

- [2].液液萃取-GC/MS检测饮用水中33种半挥发性有机物[J]. 食品工业 2019(12)

- [3].GC/MS快速测定射击残留物中二号中定剂二甲基二苯脲2例[J]. 中国刑警学院学报 2016(04)

- [4].GC/MS定量检测皂角种子不同部位脂肪酸组成[J]. 中国林副特产 2017(04)

- [5].电子舌结合GC/MS分析黑糯米酒中风味物质[J]. 酿酒科技 2017(09)

- [6].GC/MS法测定全血中的甲苯噻嗪[J]. 刑事技术 2017(05)

- [7].元宝草挥发性成分GC/MS分析[J]. 解放军药学学报 2016(01)

- [8].顶空进样-GC/MS法测定食品级润滑油中6种苯系物[J]. 食品工业 2015(11)

- [9].固相萃取GC/MS法快速检验尿中曲马多[J]. 现代养生 2015(22)

- [10].自动固相萃取GC/MS测定水中半挥发性有机物方法探讨[J]. 干旱环境监测 2013(03)

- [11].氯硝柳胺的GC/MS检验[J]. 刑事技术 2013(06)

- [12].溶剂萃取-GC/MS法测定梗丝与叶丝中的致香成分[J]. 广东化工 2020(04)

- [13].啶虫脒GC/MS检验分析[J]. 化学工程与装备 2017(05)

- [14].GC/MS法结合保留指数分析橙叶油中挥发性成分[J]. 浙江农业学报 2016(04)

- [15].GC/MS法结合保留指数分析留兰香油成分[J]. 中国测试 2016(04)

- [16].血中非那西丁的GC/MS检测[J]. 广州化工 2014(24)

- [17].三甲基硅烷衍生化-GC/MS法检验尿中去甲西泮[J]. 中国刑警学院学报 2008(02)

- [18].梁山慈竹挥发油成分的GC/MS分析及抑菌活性评价[J]. 光谱实验室 2013(05)

- [19].GC/MS测定淀粉制品中顺丁烯二酸[J]. 中国卫生检验杂志 2014(05)

- [20].超声萃取GC/MS法测定电子电气产品中12种邻苯二甲酸酯的含量[J]. 环境技术 2014(04)

- [21].七叶莲挥发油的GC/MS分析和抗炎镇痛作用研究[J]. 安徽农业科学 2014(23)

- [22].三种生物柴油中脂肪酸甲酯的GC/MS分析[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [23].固相萃取-GC/MS法测定食品级润滑油中的多环芳烃[J]. 食品工业 2014(10)

- [24].GC/MS法测定人血中钩吻碱甲[J]. 微量元素与健康研究 2014(06)

- [25].金嗓子喉片GC/MS快速定性定量测定[J]. 中成药 2014(11)

- [26].水蒸气法提取黑皮油松松针挥发油及GC/MS分析[J]. 黑龙江农业科学 2013(05)

- [27].GC/MS测定白兰地中氨基甲酸乙酯[J]. 酿酒 2013(04)

- [28].GC/MS法测定大米中精噁唑禾草灵和氰氟草酯残留量[J]. 分析试验室 2012(03)

- [29].涉毒案件中甲基麻黄碱的GC/MS检验[J]. 刑事技术 2012(01)

- [30].五氟苄基羟胺衍生与GC/MS联用分析大气中的单羰基化合物和多羰基化合物[J]. 环境科学学报 2012(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5fd8b1dc2bce85b8694556cc.html