# 多自由度关节直接驱动系统的非线性控制技术研究

### 论文摘要

多自由度关节直接驱动系统是近几年来发展的一种新型的多自由度超声电机,它主要由定子、转子以及激励电源等部件所组成,把交变电压加在压电陶瓷上可以在定子表面产生超声振动,通过定子与转子之间的摩擦力驱动转子运动。与传统电磁电机相比,多自由度电机具有低速大转矩、无电磁干扰、动作响应快、定位精度高、结构多样化/无输入自锁等优点。所以,多自由度关节直接驱动系统是一种很有前途的多自由度超声电机,是新型电机的一个发展趋势。本文系统介绍了多自由度电机的发展历史、特点、分类、应用以及研究多自由度电机及其驱动控制技术的重要意义,结合国内外超声波电机技术的发展趋势,我国多自由度电机及其控制技术研究面临的主要问题,明确本文的研究内容。以圆柱定子三自由度驱动系统为例,运用压电学理论和Hamilton原理,通过分析定、转子的特性建立了系统的动力学模型。利用神经网络方法建立了多自由度关节直接驱动系统的传递函数,在MATLAB模型分析软件的Simulink模块中建立整个系统的控制模型,并对其进行了动态特性及稳定性分析。针对多自由度驱动系统运行中存在的一些非线性因素,本文对定子进行了非线性分析。本课题所研究的多自由度关节直接驱动系统涉及到振动学、波动学、摩擦学、电力电子学、现代控制技术等众多领域,它以独特的运动方式在机器人和仿生学等方面有着广阔的应用前景。对它的研究可使我国的新型电机的理论、设计、制造、控制上一个新的台阶,社会效益显著,经济效益巨大,填补国内在此方面的空白,具有十分重要的理论意义和实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Summary

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 多自由度关节直接驱动系统的发展状况及其控制特点

- 1.2.1 多自由度关节直接驱动系统在国内外的发展状况

- 1.2.2 多自由度关节直接驱动系统的控制特点

- 1.3 课题来源、研究意义和主要内容

- 1.4 多自由度关节直接驱动系统的主要应用

- 1.5 本章小结

- 第二章 多自由度关节直接驱动系统的结构及其驱动控制特点

- 2.1 多自由度关节直接驱动系统简介

- 2.2 多自由度关节直接驱动系统的结构

- 2.3 多自由度关节直接驱动系统的驱动控制特点

- 2.4 本章小结

- 第三章 多自由度关节直接驱动系统的原理及压电振子等效电路

- 3.1 压电陶瓷

- 3.1.1 压电陶瓷的物理性质

- 3.1.2 压电效应的相关参数

- 3.1.3 压电方程式

- 3.2 压电振子及其等效电路

- 3.2.1 压电振子

- 3.2.2 压电振子等效电路

- 3.3 本章小结

- 第四章 多自由度关节直接驱动系统的数学建模

- 4.1 定子的运动方程及其数学模型的建立

- 4.1.1 多自由度电机的几何运动机理

- 4.1.2 定子的动力学模型及分析

- 4.2 定、转子的接触面模型分析

- 4.3 转子的运动方程

- 4.4 多自由度电机系统的数学模型及其传递函数的建立

- 4.4.1 多自由度电机系统数学模型的建立

- 4.4.2 多自由度电机系统传递函数的建立

- 4.5 本章小结

- 第五章 多自由度关节直接驱动控制系统的研究

- 5.1 多自由度关节直接驱动系统定子的非线性分析

- 5.1.1 压电陶瓷激励力的非线性特性

- 5.1.2 定、转子接触力的非线性特性

- 5.1.3 定子所受的非线性力对电机性能的影响

- 5.2 多自由度关节直接驱动系统的控制方法分析

- 5.2.1 多自由度关节直接驱动系统常规控制存在的缺点

- 5.2.2 多自由度关节驱动系统的控制策略

- 5.3 基于神经网络的多自由度关节驱动系统控制策略研究

- 5.3.1 神经网络概述

- 5.3.2 BP神经网络模型

- 5.3.3 基于神经网络控制的多自由电机数学模型的分析

- 5.4 多自由度关节直接驱动控制系统的仿真及分析

- 5.4.1 仿真技术概述及应用软件介绍

- 5.4.2 基于Simulink的神经网络控制系统仿真

- 5.5 本章小结

- 第六章 全文总结

- 致谢

- 参考文献

- 硕士期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].经济统计中自由度概念的产生背景及应用分析[J]. 山西青年 2015(24)

- [2].中国投资自由度何时升温[J]. 法人 2013(12)

- [3].课堂之外的较量[J]. 初中生学习(初一) 2009(10)

- [4].全球国家经济自由度排名 2014年[J]. 综合运输 2014(10)

- [5].多自由度超声电机的研究现状与展望[J]. 物理 2009(01)

- [6].有关“工程变自由度机构”的几个问题[J]. 装备制造技术 2009(06)

- [7].机构消极自由度的判别与引入方法[J]. 上海交通大学学报 2008(04)

- [8].非洲国家经济自由度排名[J]. 西亚非洲 2008(06)

- [9].怎样看待孩子的自由度[J]. 基础教育论坛 2013(02)

- [10].伸缩杆式二自由度并联机构及应用[J]. 新技术新工艺 2013(12)

- [11].怎样看待孩子的自由度[J]. 河南教育(基教版) 2012(12)

- [12].多自由度检测机械装置的研制[J]. 自动化与仪器仪表 2014(06)

- [13].少自由度并联机构研究进展[J]. 燕山大学学报 2011(05)

- [14].平面变自由度机构的形成方法与实现形式[J]. 河北科技大学学报 2010(03)

- [15].我国经济自由度的现状及分析[J]. 西南科技大学学报(哲学社会科学版) 2008(01)

- [16].多自由度绘图黑板的设计[J]. 科技创新与应用 2014(26)

- [17].高管认知与企业创新投入——管理自由度的调节作用[J]. 科学学研究 2012(11)

- [18].处理梁单元端部自由度释放的附加自由度法[J]. 重庆大学学报 2011(02)

- [19].子结构分析中主自由度选取方法研究[J]. 机械 2009(04)

- [20].二自由度扭转系统的线性二次型最优控制[J]. 实验技术与管理 2009(05)

- [21].拓宽学生能力提升的自由度[J]. 科普童话 2015(14)

- [22].一种多自由度可伸缩剪枝机的设计[J]. 农业机械 2013(19)

- [23].四自由度机器人的建模和仿真[J]. 组合机床与自动化加工技术 2012(03)

- [24].组合定位时自由度判定的研究与应用[J]. 湖南工业职业技术学院学报 2012(04)

- [25].多自由度大型装配工艺装备虚拟建模与仿真[J]. 航空制造技术 2011(22)

- [26].机构结构新旧自由度计算公式对比之理论研究[J]. 中国机械工程 2010(24)

- [27].基于螺旋理论的少自由度并联机构运动分析[J]. 制造业自动化 2009(07)

- [28].二自由度机器人轨迹控制的研究[J]. 实验技术与管理 2009(08)

- [29].多自由度超声波电机的研究进展和展望[J]. 振动与冲击 2013(15)

- [30].并联6自由度电动实验教学平台[J]. 实验室研究与探索 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5fdc02fc5f42af8f69dce065.html