# 黄原酸及含氮杂环衍生物润滑油添加剂的合成与性能研究

### 论文摘要

摩擦磨损会使机械设备的可靠性、耐久性和能量利用率受到很大影响,因此极压抗磨润滑油添加剂在现代工业中显得越来越重要。随着人们环保意识的日益增强,控制排放,降低金属、磷、氯的使用成为普遍关注的问题,因此,润滑油添加剂向着低灰分、多功能、减少环境污染等方向发展。许多研究表明,含氮杂环化合物及其衍生物都具有较好的抗氧化、抗腐蚀、抗磨减摩性能及良好的热稳定性能中的一种或多种,并且对环境污染少,是一类人们熟知的可以在内燃机润滑油中替代ZDDP的良好多功能添加剂。本文设计合成了一系列30个新型无灰硫-氮型润滑油添加剂,其中26个未见文献报道,并且探讨了其合成优化条件。采用核磁共振氢谱、核磁共振碳谱、红外光谱、紫外光谱、质谱和元素分析对其进行了表征,确证了其结构。考察了它们在各种常用溶剂中的溶解性能,并采用热重分析对它们的热稳定性能进行了评价。它们当中有21种添加剂的起始分解温度达到了290℃以上,其第2分解温度均超过了330℃,说明它们的热稳定性能都很好,可以满足一般工业的要求。在四球摩擦磨损试验机上初步考察了其极压性能和抗磨性能。结果表明,这些添加剂都能极大地提高液体石蜡的承载能力,并且大部分承载能力都与ZDDP接近或超过ZDDP。它们都表现出很好的抗磨性能,其中噻二唑类衍生物添加剂的性能尤其突出,这主要是因为在摩擦过程中噻二唑环起了主要抗磨作用。我们研究还发现,烷基链长对承载能力和抗磨性能都有影响,链长在4～10之间时承载能力较大,长链和支链烷烃的抗磨性能比较好。分析表明,含氮、硫杂原子的杂环衍生物在摩擦过程中发生了分解或部分分解,和与金属表面的化学反应,形成了富碳和硫的表面膜,从而起到润滑作用,但摩擦过程是一种极为复杂的化学物理过程,关于其机理方面有待作更为深入的研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 润滑油及添加剂市场现状

- 1.2 极压抗磨剂概况

- 1.2.1 含氯极压抗磨剂

- 1.2.2 含硫极压抗磨剂

- 1.2.3 含磷极压抗磨剂

- 1.2.4 有机金属盐类极压抗磨剂

- 1.2.5 含硼极压抗磨剂

- 1.2.6 稀土化合物极压抗磨剂

- 1.2.7 钼系极压抗磨剂

- 1.2.8 纳米粒子极压抗磨剂

- 1.3 含氮杂环类润滑油添加剂的研究概况

- 1.3.1 噻二唑及其衍生物

- 1.3.2 苯并噻唑衍生物

- 1.3.3 苯并三氮唑衍生物

- 1.3.4 三嗪衍生物

- 1.3.5 其它一些杂环化合物

- 1.4 本论文的研究思路及研究内容

- 1.4.1 含哌嗪衍生物的合成及其摩擦学性能研究

- 1.4.2 含苯并噻唑类衍生物的合成及其摩擦学性能研究

- 1.4.3 含噻二唑类衍生物的合成及其摩擦学性能研究

- 1.4.4 含烷基黄原酸衍生物的合成及其摩擦学性能研究

- 第2章 添加剂的合成与表征

- 2.1 试剂和仪器

- 2.1.1 试剂

- 2.1.2 仪器

- 2.2 添加剂的合成

- 2.2.1 1,4-双（二硫代甲酸乙酸酯）哌嗪的合成

- 2.2.2 S-（（苯并噻唑-2-基）甲基）烷基黄原酸的合成

- 2.2.3 2,5-二（烷氧基乙酰基硫醚）-1,3,4-噻二唑的合成

- 2.2.4 烷基黄原酸乙酸酯的合成

- 2.3 添加剂的表征结果

- 2.4 合成化合物的结构解析

- 2.5 合成路线的选择

- 2.5.1 添加剂2a～2k的合成路线

- 2.5.2 添加剂 2l～2q 的合成路线

- 2.5.3 添加剂 2r～2d’的合成路线

- 2.6 反应条件的优化

- 2.6.1 氯乙酸酯的合成

- 2.6.2 催化剂对酯化反应的影响

- 2.6.3 润滑油添加剂的合成

- 第3章 添加剂的理化性质

- 3.1 添加剂的溶解性能

- 3.1.1 添加剂的溶解性实验

- 3.1.2 添加剂的油溶性能

- 3.2 添加剂的热稳定性分析

- 第4章 添加剂的摩擦学性能

- 4.1 摩擦磨损测试条件

- 4.2 摩擦磨损性能评价

- 4.2.1 添加剂的承载能力

- 4.2.2 添加剂的抗磨性能评价

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].氨基葡萄糖及其衍生物制备关键技术研究进展[J]. 广东化工 2016(24)

- [2].香豆素及其衍生物的合成及应用研究[J]. 广东化工 2019(24)

- [3].白藜芦醇及其衍生物的抗菌谱及作用机理[J]. 黑龙江医药 2016(06)

- [4].基于点击反应的单宁衍生物的合成及其性能[J]. 化工进展 2019(12)

- [5].壳聚糖含磷衍生物的合成、表征及其应用研究[J]. 化学进展 2010(05)

- [6].咔啉类衍生物的研究现状[J]. 海峡药学 2008(04)

- [7].α-糜蛋白酶催化合成喹啉衍生物[J]. 有机化学 2016(11)

- [8].苯并噻吩衍生物的应用与合成研究进展[J]. 广州化工 2017(14)

- [9].两种组氨酸酰胺衍生物的合成及其与人血清白蛋白的结合[J]. 应用化学 2017(10)

- [10].高效液相色谱-串联质谱法测定谷物中呕吐毒素及其衍生物[J]. 实用预防医学 2016(10)

- [11].2-乙酰氧甲基吡咯衍生物和醇钠的醚化反应研究[J]. 有机化学 2012(10)

- [12].茚类衍生物的合成研究进展[J]. 广州化工 2015(21)

- [13].KH_2PO_4催化Hantzsch反应合成4H-色烯衍生物(英文)[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [14].1,8-萘啶衍生物的结构、光物理性质及其应用[J]. 影像科学与光化学 2013(04)

- [15].浅谈金融衍生物的特点及其监管措施[J]. 创新科技 2013(09)

- [16].咔唑及其衍生物的应用研究进展[J]. 化学工程与装备 2018(08)

- [17].花烯及其衍生物的合成研究进展[J]. 广东化工 2017(05)

- [18].三唑并嘧啶衍生物抑菌活性的定量构效关系模型[J]. 武汉大学学报(理学版) 2017(04)

- [19].废水中金刚烷胺及其衍生物的测定[J]. 辽宁化工 2020(10)

- [20].取代的乙酰肼衍生物及其制备方法和用途[J]. 乙醛醋酸化工 2020(02)

- [21].取代的乙酰肼衍生物及其制备方法和用途[J]. 乙醛醋酸化工 2020(05)

- [22].吲哚并[3,2-j]菲啶衍生物的合成[J]. 化学与黏合 2018(03)

- [23].新型哌嗪类衍生物的设计及合成[J]. 临床合理用药杂志 2017(13)

- [24].Guerbet醇及其衍生物的研究进展[J]. 日用化学品科学 2015(06)

- [25].多糖及多糖衍生物水处理剂的研究进展[J]. 广州化学 2008(01)

- [26].槲皮素衍生物抗癌活性研究新进展[J]. 精细化工中间体 2020(03)

- [27].六氢-1H-吡咯并[3,4-d]嘧啶衍生物的合成及抗肿瘤活性[J]. 应用化学 2017(05)

- [28].光催化法合成喹啉及其衍生物的研究进展[J]. 化工时刊 2017(08)

- [29].金刚烷类衍生物研究新进展[J]. 化学试剂 2016(03)

- [30].新型X-型四硫富瓦烯衍生物的合成及其电化学行为[J]. 淮北师范大学学报(自然科学版) 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5fe780644b2b5a9d2230081e.html