# CFRP与钢板复合加固钢筋混凝土梁抗震性能有限元分析

### 论文摘要

由于社会需求的变化、设计标准的提高、原结构设计的更改、施工中的错误、使用环境的变化、自然灾害(风灾、火灾、地震)意外损害等等,很多建筑和桥梁都需要一定程度的维修和加固才能继续服役。近年来,随着科技水平的提高和新型材料的出现,加固技术得到了迅猛的发展。外粘钢板加固技术和粘贴CFRP加固技术可以说是现在最为流行的加固方法,但两者在改善结构受力性能和实际使用中都有一定的不足之处。为了更好的利用材料,基于两者的互补性,本文考虑采用CFRP和钢板对钢筋混凝土结构的复合加固进行理论分析和研究。通过对复合加固梁正截面受弯性能的非线性分析和对比研究,发现复合加固梁的性能明显优于用单一材料(CFRP或钢板)加固的梁。本文根据钢筋混凝土结构有限元分析的理论和非线性方程组的解法及单元开裂和屈服后的处理。根据结构的受力特点和有限单元法的知识,合理选用了不同的单元和对应材料的本构关系,建立了符合实际的CFRP与钢板复合加固梁的ANSYS有限元模型。在此基础上,通过对六根简支梁的有限元非线性分析和对比研究。在不同的CFRP用量、钢板用量的情况下对复合加固梁的破坏特征、滞回曲线、延性系数、骨架曲线、刚度退化以及应变变化情况做了进一步的研究,并将有限元分析结果与相应的试验数据进行了比较。研究表明有限元分析能较好的模拟复合加固梁的力学性能,有限元分析结果与试验数据相差不大。CFRP与钢板复合加固梁能有效地提高梁的极限承载力、延性和变形能力,减缓刚度退化,改善钢筋混凝土梁的抗震性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究的意义

- 1.2 加固技术简介

- 1.3 外粘钢加固技术

- 1.4 外粘碳纤维布（CFRP）加固技术

- 1.5 CFRP 与钢板复合加固技术

- 1.6 CFRP 与钢板复合加固技术的研究现状

- 1.7 本文研究的目的和主要内容

- 2 CFRP 与钢板复合加固粱有限元分析方法简介

- 2.1 结构非线性问题

- 2.2 材料非线性问题求解

- 2.3 单元开裂和屈服后的处理

- 2.4 小结

- 3 CFRP 与钢板复合加固梁材料的本构关系

- 3.1 混凝土的本构关系

- 3.2 钢筋和钢板的本构关系

- 3.3 CFRP 的本构关系

- 3.4 小结

- 4 CFRP 与钢板复合加固梁的有限元模型

- 4.1 分析对象简介

- 4.2 有限元分析所选取的单元

- 4.3 单元之间的连接情况

- 4.4 CFRP 与钢板复合加固钢筋混凝土结构的有限元模型

- 4.5 非线性求解

- 4.6 小结

- 5 CFRP 与钢板复合加固梁有限元结果分析

- 5.1 承载力对比分析

- 5.2 抗震性能分析

- 5.3 小结

- 6 总结和展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].大厚度13CrMo4-5钢板的研制开发[J]. 宽厚板 2019(06)

- [2].外侧锁定钢板与内侧支持钢板联合对胫骨平台骨折患者膝关节功能的影响[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(A5)

- [3].锈钢板施工技术在某场馆项目中的应用[J]. 中外建筑 2020(01)

- [4].耐低温冲击性能超厚15CrMoR钢板的研制开发[J]. 宽厚板 2020(01)

- [5].改进轧钢工艺提升钢板表面耐腐蚀性[J]. 中国金属通报 2019(12)

- [6].新型防屈曲钢板墙设计与仿真研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(01)

- [7].厚宽钢板弯曲的轻型门式压弯机及其模具设计[J]. 工程质量 2020(03)

- [8].支撑钢板联合水平带状钢板在单纯胫骨平台后外侧骨折治疗中的应用[J]. 医学信息 2020(07)

- [9].支撑钢板与锁定钢板治疗胫骨平台骨折的疗效观察[J]. 中国实用医药 2020(13)

- [10].垂直双钢板与平行双钢板治疗肱骨髁间粉碎性骨折的临床效果对比[J]. 心理月刊 2020(13)

- [11].多次水下爆炸作用下钢板与焊接钢板冲击损伤特性[J]. 振动与冲击 2020(07)

- [12].锁定钢板的应用进展[J]. 实用骨科杂志 2020(06)

- [13].热高压分离器用12Cr2Mo1VR钢板的研制开发[J]. 宽厚板 2020(03)

- [14].一种新型骶骨蝶形钢板的研制[J]. 现代实用医学 2020(08)

- [15].一种稀土钇改性的高硅钢板及其制备方法[J]. 稀土信息 2020(07)

- [16].金属钢板材料的加工使用寿命及发展研究[J]. 中国金属通报 2020(07)

- [17].大型钢板简易起吊卡具的设计与应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(09)

- [18].内侧支撑钢板辅助固定治疗青壮年股骨颈骨折的研究进展[J]. 中国修复重建外科杂志 2020(11)

- [19].双钢板对高能量胫骨平台骨折患者的临床研究[J]. 中国实用医药 2019(03)

- [20].锁定钢板治疗老年性肱骨近端骨折疗效观察[J]. 临床医药文献电子杂志 2019(53)

- [21].垂直双钢板与平行双钢板治疗肱骨髁间粉碎性骨折的临床效果对比[J]. 吉林医学 2019(10)

- [22].锁定钢板与非锁定钢板内固定治疗跟骨骨折的对比分析[J]. 双足与保健 2019(19)

- [23].锁定钢板在肱骨外科颈粉碎性骨折治疗中的效果观察[J]. 中外医学研究 2018(08)

- [24].解剖型钢板与锁定型钢板治疗跟骨关节内粉碎性骨折疗效比较[J]. 长江大学学报(自科版) 2018(20)

- [25].锁定钢板与重建钢板治疗锁骨骨折的临床效果分析[J]. 中国社区医师 2016(34)

- [26].后外侧入路T型锁定钢板固定后踝骨折的疗效分析[J]. 南通大学学报(医学版) 2016(06)

- [27].平行钢板技术在肱骨髁间骨折的临床应用及疗效评析[J]. 中外医疗 2017(02)

- [28].微创经皮钢板与交锁髓内钉固定在胫骨下端骨折的应用效果分析[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(77)

- [29].锁定钢板治疗骨折的临床效果分析[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(63)

- [30].单侧与双侧钢板治疗粉碎性股骨远端骨折的疗效比较[J]. 生物骨科材料与临床研究 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6004acd600e755804cb36b5d.html