# 水泥行业电气故障分析及排除

聊城山水水泥有限公司山东聊城252033

摘要：本文主要针对水泥行业的电气故障展开探讨，分析了目前在水泥行业里面比较常见的几种电气故障问题，并针对这些问题也进行了进一步的分析，提出了一些排除的方法和措施，希望能够为今后水泥行业电气故障处理工作提供参考。

关键词：水泥行业；电气；故障；排除

前言

水泥行业的发展离不开电气技术和相关设备，但是目前水泥行业电气故障依然会经常出现，这些故障的出现不仅会影响设备本身，也会影响水泥行业的整体发展，所以必须要找出故障根源并进行有效排除。

1水泥厂常见电气故障分析

在水泥厂的生产经营当中，比较常见的电气故障便是电路故障及设备故障。从故障范围的理论角度来说，二者均属于局部性故障，影响范围相对狭小，但是从整个电气工程的生产运行角度来说，任何一个故障都是整体性故障，如若故障得不到及时的发现及处理，就会直接影响水泥生产工作的安全有序进行。由于水泥厂的电路相对复杂，电气设备也具有容量大、电压高的特点，因此，大多数故障均带有极高的危险性，查找工作更加难以开展。电路线路是确保电气设备得以正常运转的根本，如若线路断路，设备将无法运行，由此可见，确保水泥厂电气设备稳定运行的前提便是保障电源及电路的通行质量。

2电气故障处理原则

处理电气故障，首先要十分熟悉电气原理图、电气元件动作顺序以及每个元器件的作用，对常见故障要心中有数；其次，要根据电气故障现象，分析故障可能范围，按照由大到小，逐步缩小的原则确定范围，切不可心中无数，盲目处理，导致故障扩大或引起灾难性故障；第三，测量或代换可能损坏的元器件，短路疑似断路回路，断路疑似短路回路；第四，对拿不准的问题要向同行和厂家请教，不可不懂装懂；第五，要逆向思维，若常规方法不行，可考虑其他方法，如不易损坏的元件也可能损坏，有时测量数据不一定可靠等；最后，注重总结、提高，对处理好的问题要做好笔记，分析故障现象、原因和处理方法，对不懂的问题一定要搞清楚，对原因的分析要找到理论支持。

3水泥厂电气设备常见故障查找及处理措施

设备及元件是水泥厂电气设备装置的核心构成部分，电气设备通过发送、接收、处理、转换、输出等功能来满足企业的生产经营需求。

对电气设备运行当中存在的常见故障进行及时的、准确的查找，并采取合理的、有效的措施加以处理是设备维护工作的核心内容。水泥厂电气设备种类繁多，且各个设备的结构、性能、功能等也大不相同，故障查找难度较大，因此，对设备维护人员的专业性也提出了更高的要求。在故障查找及处理的过程当中，维护人员往往要根据不同的设备情况，采取有针对性的方式进行故障排除工作。

3.1DCS系统干扰故障的查找及处理

水泥厂当中的电气设备均来自不同的生产厂家，控制设备与DCS系统接口也因此难以全面统一，由于厂内电控设备较多，桥架及地沟控制柜之间的磁场干扰较大，严重影响变频器的正常运转，甚至导致仪表和DCS系统发生紊乱。针对DCS系统干扰故障，维护人员通常采取屏蔽干扰的措施加以预防及处理。其具体的过程包括，在地沟处穿插蛇皮管，沿墙处穿插铁管，将电源线与信号线进行分层布置，并延长二者间的间距，同时，尽量使用高压受控继电器，以防止磁场感应带电，接地、接零、仪表等要与中控室分别进行接地，防雷接地要远离DCS系统，从而减少故障干扰。

3.2信号故障的查找及处理

在水泥厂当中，电气设备的运行不可避免的会受到各种不良环境因素的影响，导致现场信号中断或者不清楚现象时有发生。信号故障是电气设备故障问题十分常见的一种，信号故障通常主要包括数字量信号故障及模拟量信号故障。针对数字量信号故障，维护人员在查找的过程当中，要首先检查供电电源及控制电源是否正常，依据故障产生现象及中控室提供的故障信息分析，侧重检查设备的软硬件是否具备连锁条件，查看控制柜内元件的各触点、接点及控制回路是否正常，现场控制站内的端口接线是否松动，测试控制信号是否能够顺利发出，加强对现场智能设备及仪表的故障检测及排查，留意是否有报警信息发出，确保设备各项安全设置准确无误，还要查看保护装置，全方位排除设备故障隐患。由于信号反应不够准确，因此，模拟量信号故障的查找更为困难，维护人员不仅要对设备运行温度、位置等进行检查，还要对热阻、热偶的插入深度进行查看，针对流量信号，还需检查测量管路是否遭到堵塞及变送器是否良好运作；针对重量、速度等信号，则需加强对传感器及接线的检查，确保接线紧固及各项参数设置准确。

3.3现场电气设备常见故障查找及处理

电动机是现场应用范围最广的一种电气设备。由于电动机的外部设备种类较多，故障问题在很大程度上将导致电机启动困难、运行负载过重、设备发热，严重的甚至直接造成线路被烧坏。因此在电动机设备故障的查找及处理当中，维护人员要根据实际故障表现情况，加强对设备电机本身的检查，确保电机没有损坏。此外，水泥厂生产环境恶劣，粉尘量及灰尘量较大，极易引发电接触故障，而这也是电气设备日常维护工作的难点所在。比如，在针对主触点虚接故障的查找及处理当中，维护人员要加强对现场各电气设备及电路元件的实时检查，防止电机缺相运行导致温度过高，确保电机系统的安全运行。

3.4电气设备安装故障的查找及处理

除了电气设备自身的质量之外，安装是否合理也是影响整个电气设备稳定运行的重要因素。水泥厂的电力线路往往要输送大量的电能，因此，电力线路的导线截面积、绝缘强度和机械强度都必须达到相应的标准，从而才能够降低各类外部不良因素的干扰，维持电力线路的安全稳定运行，减少电气设备故障。

4水泥行业电气设备发展趋势

4.1加快设备更新

从目前我国水泥企业生产技术水平来看，大部分企业沿用上个世纪80年代及90年代传统工艺模式，直接影响水泥生产效率难以保证水泥生产质量，而加快生产工艺及生产设备革新是企业发展进程中所面临的主要挑战。由此可见，水泥生产应用电气自动化技术能大大提高水泥生产效率，实现生产现场数据全面采集目标，而利用中央控制室能合理控制生产工艺线上各个生产设备，满足各个设备间信息间相互交流的要求。同时，集散控制技术应运而生，一定程度上提高设备操作准确性，大大降低操作失误发生率。总而言之，电气自动化技术应用无法脱离水泥生产设备革新的支持，有助于保证水泥生产质量及生产效率。

4.2保证生产安全

由于水泥生产应用电气自动化技术能有效控制生产期间风险，尤其是预警系统应用能及时发现潜在风险，为保证技术人员操作合理性提供强有力的支持，避免出现大范围的生产停运事故，大大降低事故出现概率。由此可见，水泥生产应用电气自动化技术能保证生产安全性，大大增强生产系统的集成化水平。同时，设计水泥电气自动化生产控制系统时，以保证安全性及合理性为前提条件，于机电设备中配置相应的集中控制系统及机旁控制系统，实现有效控制电气自动化生产系统的目标，并且设备旁边设置相应的控制箱或按钮盒，选择科学合理的控制模式。

结束语：

综上所述，水泥行业电气故障的出现，是有很多原因的，所以我们所需要做的就是针对这些故障进行分析，提出排除的措施，本文对相关的故障进行了分析，也提出了比较好的排除方案，能够为今后的相关工作提供一些参考。

参考文献：

[1]董梅.浅谈水泥电气自动化控制技术分析[J].四川水泥，2018（10）：4.

[2]贾焦仁.水泥企业电气自动化控制技术分析[J].中国建材科技，2018，27（04）：45-46.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/60385232c8f2228321e59e9b.html