# 基于ARM的嵌入式GUI的应用研究

### 论文摘要

嵌入式GUI(图形用户界面)是嵌入式实时操作系统的重要组成部分,对于一些高端的嵌入式设备终端,采用嵌入式GUI进行人机交互界面设计能够充分的提高系统效率、节约系统成本、使人机交互信息更加直观、让嵌入式产品更加人性化。本文首先详细地阐明了课题研究的目的和意义,叙述了嵌入式系统及图形用户界面的相关概念与特点,分析了嵌入式GUI的发展现状和发展前景。然后详细阐述了嵌入式GUI的整体设计思想,分别介绍了基于S3C2440的嵌入式硬件平台mini2440,以及以Linux操作系统为基础的嵌入式软件平台,并成功地完成了嵌入式Linux系统开发环境的搭建和配置。根据嵌入式硬件平台的特点和嵌入式GUI的整体设计要求,完成了嵌入式Linux在mini2440上的移植,选用Supervivi作为嵌入式硬件平台mini2440的引导加载程序并完成了该引导加载程序在mini2440上的移植;结合Linux2.6.29内核的特性和嵌入式GUI的整体设计需求,实现了Linux2.6.29内核的配置、编译与移植;完成了YAFFS2文件系统的制作与移植以及LCD、触摸屏和网卡的驱动的移植。通过对嵌入式GUI的比较和分析,采用Qt/Embedded4.5作为嵌入式图形用户界面开发工具,分别在Windows平台和Linux平台建立图形用户界面的开发环境,并实现了Qt/E4.5在mini2440上的移植;最后,在详细分析了手机GUI的设计准则的基础上,结合Qt/E4.5的新特性,跨平台的实现了手机GUI应用程序的设计与开发,经过交叉编译与移植最终在mini2440上通过带有触摸屏的液晶显示器实现了基于ARM的嵌入式GUI的设计。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 嵌入式系统概述

- 1.2.1 嵌入式系统的概念

- 1.2.2 嵌入式微处理器——S3C2440

- 1.2.3 嵌入式操作系统——Linux

- 1.3 嵌入式图形用户界面

- 1.3.1 嵌入式图形用户界面的特点

- 1.3.2 嵌入式图形用户界的应用现状与发展前景

- 1.4 论文的主要内容与组织结构

- 第2章 基于ARM 的嵌入式GUI 的总体设计方案

- 2.1 嵌入式GUI 的设计原理及总体设计方案

- 2.1.1 嵌入式硬件系统的介绍

- 2.1.2 嵌入式软件系统的介绍

- 2.2 嵌入式Linux 开发环境的配置

- 2.2.1 嵌入式软件系统的开发模式

- 2.2.2 宿主机开发环境的配置

- 2.3 本章小结

- 第3章 基于S3C2440 的Linux 操作系统的移植

- 3.1 Bootloader 的移植

- 3.2 Linux2.6.29 内核的移植

- 3.2.1 移植Linux 内核的准备工作

- 3.2.2 修改Linux 内核源码中的参数

- 3.2.3 配置Linux 内核

- 3.2.4 编译Linux 内核

- 3.3 制作yaffs2 根文件系统

- 3.3.1 建立根文件系目录和库

- 3.3.2 建立根文件系统shell

- 3.3.3 编辑根文件系统的配置文件

- 3.3.4 制作根文件系统映像文件

- 3.4 在目标机上安装Linux

- 3.5 本章小结

- 第4章 嵌入式系统硬件设备的驱动移植

- 4.1 LCD 驱动移植

- 4.2 触摸屏的驱动移植

- 4.3 DM9000E 网卡的驱动移植

- 4.4 本章小结

- 第5章 嵌入式GUI 的开发与应用

- 5.1 在mini2440 上移植Qt/Embedded-4.5.2

- 5.2 手机GUI 的设计准则

- 5.3 手机GUI 的实现

- 5.3.1 手机GUI 在Windows 下的实现

- 5.3.2 手机GUI 在mini2440 上的实现

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于ARM的塔康和中波导航机模拟训练系统设计与实现[J]. 实验室研究与探索 2019(12)

- [2].基于ARM的液压支架监测系统设计[J]. 机电工程技术 2019(12)

- [3].基于ARM单片机的无线涡轮流量计的设计[J]. 仪表技术 2020(01)

- [4].基于ARM的智能能耗管理终端设计[J]. 电工技术 2020(01)

- [5].基于ARM的触摸计算器的设计与实现[J]. 甘肃科技 2019(23)

- [6].ARM处理器在舰船压力容器超声波检测系统的应用[J]. 舰船科学技术 2020(04)

- [7].基于异常图谱特征和嵌入式ARM的光纤网络异常监测系统设计[J]. 激光杂志 2020(03)

- [8].基于ARM的自动扶梯超载保护系统设计[J]. 科技传播 2020(07)

- [9].基于ARM的电子警察摄像系统的设计与实现探究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(03)

- [10].基于ARM的机器人舵机组控制与实现[J]. 机电产品开发与创新 2020(03)

- [11].一款基于ARM嵌入式的机械臂的设计与实现[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [12].基于ARM的矿井地面配电柜监测系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [13].基于ARM的矿用低压馈电开关保护装置的设计[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

- [14].基于ARM平台的智慧社区网络视频监控系统设计[J]. 电子设计工程 2020(17)

- [15].基于ARM的电动叉车控制器设计及称重算法实现[J]. 传感器与微系统 2020(10)

- [16].基于ARM嵌入式的智能小车控制系统设计研究[J]. 河南科技 2019(29)

- [17].基于ARM的电子黑板设计[J]. 现代信息科技 2019(19)

- [18].基于ARM的智能家居控制系统开发及实现[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [19].ARM平台的高精度滑动测频法[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(11)

- [20].基于ARM的精密逆变电阻点焊电源[J]. 电焊机 2016(11)

- [21].基于数传电台和ARM的气动造浪测压系统的研究[J]. 机电工程技术 2016(10)

- [22].基于FPGA和ARM的便携式γ谱仪研制[J]. 核电子学与探测技术 2016(10)

- [23].基于ARM的电梯轿厢环保节能系统设计[J]. 电子设计工程 2017(05)

- [24].基于ARM嵌入式的免耕播种机盘刀轴承故障诊断[J]. 农机化研究 2017(12)

- [25].基于CPLD和ARM完成短波发射机自动调谐控制的设计与实现[J]. 信息通信 2017(02)

- [26].基于ARM微处理器的船用发动机示功图测试系统开发[J]. 柴油机 2017(01)

- [27].基于ARM的多通道电荷放大器的设计与测试[J]. 压电与声光 2017(02)

- [28].基于ARM和FPGA的多通道步进电机控制系统[J]. 装备制造技术 2017(03)

- [29].基于ARM的简易数字示波器设计[J]. 信息通信 2017(04)

- [30].基于ARM平台的视频监控系统[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6038df1ee840b3b145ab210a.html