# 反相离子对色谱法及高效毛细管电泳法测定脱氧精胍菌素及其有关物质

### 论文摘要

免疫抑制剂是一类具有免疫抑制作用的药物,可抑制机体异常的免疫反应,目前已广泛用于器官移植抗排斥反应和自身免疫性疾病的治疗。免疫抑制剂的不断更新及在临床的实际应用,使当今的器官移植取得了巨大的成功。脱氧精胍菌素（Deoxyspergualin,DSG）是一种全新的免疫抑制剂,不仅能有效地阻止移植器官排异,而且能逆转急性排异反应,由于DSG的免疫抑制作用强,毒性较低,特别是对肝、肾以及神经几乎没有毒副作用,因此,该新药为临床免疫抑制剂的应用提供了又一新的选择。为了研究开发脱氧精胍菌素,将该新药尽快推向临床,必须建立准确、可靠的分析方法,为合成工艺研究、制剂研究、质量研究和稳定性研究打下基础,本文建立了脱氧精胍菌素的反相离子对色谱分离分析方法,有效的解决了脱氧精胍菌素在反相色谱柱上不保留的问题,为脱氧精胍菌素的含量及有关物质测定提供了一个简便有效的分析手段。同时,本文还建立了脱氧精胍菌素的高效毛细管电泳分离分析方法,该法简便快速,灵敏度高,特异性好,可作为该药物高效液相分析方法的补充和完善,为该药物提供了一种新的分离分析手段。目的:建立脱氧精胍菌素及其有关物质的高效液相色谱分析方法和高效毛细管电泳分析方法,并对新方法进行方法学研究,分析测定实际样品中的有关物质和含量,为脱氧精胍菌素的研究开发提供可靠的分析方法。方法:1反相离子对色谱法。（1）通过对不同色谱柱,不同流动相的组成、配比、流速及柱温的优化选择,确定最佳的色谱分离条件,并对所建立的新方法进行方法学验证。（2）系统适用性试验:在已确定的反相液相色谱条件下,考察脱氧精胍菌素主峰的理论板数,并计算拖尾因子。（3）专属性试验:在合适的条件下,对脱氧精胍菌素样品进行热、碱、酸、氧化、光的破坏,考察加速破坏所产生的杂质与主峰的分离。（4）线性与范围:配制一系列浓度的脱氧精胍菌素对照品溶液,测定峰面积;以浓度为横坐标,以脱氧精胍菌素主峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。（5）精密度试验:取一份对照品溶液,重复进样6次,记录峰面积,计算峰面积的RSD值。（6）稳定性试验:取脱氧精胍菌素供试品溶液适量,室温下放置,分别于0、2、4、6、8小时,取样注入液相色谱仪,记录色谱图,计算峰面积的RSD值。（7）回收率:取同一批脱氧精胍菌素供试品适量,按供试品溶液浓度的80%、100%、120%分别配制低、中、高3种浓度的溶液各3份,作为供试品溶液。分别取上述溶液各20μL注入液相色谱仪,记录色谱图及峰面积,计算回收率。（8）最低检测限:将脱氧精胍菌素对照品溶液逐步稀释,使峰高为噪音峰高的3倍,此时对应的脱氧精胍菌素的量即为最低检测限。（9）样品测定:对三批脱氧精胍菌素样品按照已确定的色谱条件进行测定。2.高效毛细管电泳法。（1）通过对不同缓冲液浓度、pH值、温度及电压的选择,确定最佳的高效毛细管电泳分离分析条件。（2）系统适用性试验:在已确定的高效毛细管电泳色谱条件下,以脱氧精胍菌素主峰面积考察系统理论板数,并计算拖尾因子。（3）专属性试验:在合适的条件下,对脱氧精胍菌素样品进行热、碱、酸、氧化、光的破坏,考察加速破坏所产生的杂质与主峰的分离情况。（4）线性与范围:配制一系列浓度的脱氧精胍菌素对照品溶液,测定峰面积;以浓度为横坐标,以脱氧精胍菌素主峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。（5）精密度试验:取一份对照品溶液,重复进样6次,记录峰面积,计算峰面积的RSD值。（6）稳定性试验:取脱氧精胍菌素供试品溶液适量,室温下放置,分别于0、2、4、6、8小时,取样注入液相色谱仪,记录色谱图,计算峰面积的RSD值。（7）检测限的确定:将脱氧精胍菌素对照品溶液逐步稀释,测量最高噪音峰的峰高,使样品峰高为噪音峰高的3倍,此时对应的脱氧精胍菌素的量即为最低检测限。（8）样品测定:对三批脱氧精胍菌素样品按照已确定的色谱条件进行测定。结果:1反相离子对色谱法。（1）色谱条件:色谱柱:Gemini C18色谱柱（250×4.60mm,5μm Phenomenex公司）;流动相: 5mmol/L磷酸氢二钾水溶液（内含5mmol/L戊烷磺酸钠,用磷酸调pH3.6±0.3）-乙腈（90:10）;检测波长:210nm;柱温:30℃;进样量:20μl;流速:1.0ml/min。（2）系统适用性试验:以脱氧精胍菌素峰计算的理论板数为8000,拖尾因子为1.05。（3）专属性试验:脱氧精胍菌素样品进行热、碱、酸、氧化、光破坏,降解产物可与主成分峰达基线分离,表明该方法专属性良好。（4）线性与范围:脱氧精胍菌素浓度在0.05-2mg/ml范围内与峰面积呈良好的线性关系,线性方程为Y=5.7×106X+27336,相关系数r2为1.000（n=5）。（5）精密度:按上述条件平行测定6次,脱氧精胍菌素峰面积的RSD为0.26%,表明方法精密度良好。（6）溶液稳定性:供试品溶液室温下放置0、2、4、6、8小时,脱氧精胍菌素峰面积的RSD为0.40%,表明样品溶液在8 h内稳定。（7）回收率:低、中、高三个浓度的平均回收率分别为98.5%、99.8%和98.2%,RSD%值分别为0.32%、0.35%和0.29%。试验结果表明,该方法回收率高。（8）最低检测限:当S/N=3时,测得本方法的最低检测浓度为0.5μg/mL,计算最低检测量为10ng。（9）样品测定:三批供试品含量分别为98.8%、98.5%和98.9%;有关物质分别为1.3%、1.4%和1.3%。2.高效毛细管电泳法。（1）色谱条件:未涂层石英毛细管67cm×50μm（有效长度60cm）;缓冲液为75mmol/L磷酸氢二钠缓冲液（用5%磷酸调节pH 2.5）;检测波长为214nm;电压为25kV;温度为30℃;压力进样5s。（2）系统适用性:理论板数按脱氧精胍菌素峰计算为200000,拖尾因子为1.01。（3）线性与范围:浓度在0.1-2.0mg/mL范围内脱氧精胍菌素峰面积与浓度值之间呈良好的线性关系,回归方程为:Y=0.8116X+0.07141,相关系数r为0.9996（n=5）。（4）精密度:按上述条件平行测定6次,脱氧精胍菌素峰面积的RSD为0.47%,表明方法精密度良好。（5）溶液稳定性:供试品溶液室温下放置0、2、4、6、8小时,脱氧精胍菌素峰面积的RSD为0.45%,表明样品溶液在8 h内稳定。（6）最低检测限:当S/N=3时,测得本方法的最低检测浓度为3μg/mL,计算最低检测限为0.19%。（7）样品测定:对三批脱氧精胍菌素在已确定的色谱条件下进行了测定,测得脱氧精胍菌素含量分别98.7%、98.6%和98.8%;有关物质分别为1.3%、1.4%和1.3%。结论:本文建立了脱氧精胍菌素的反相离子对色谱和高效毛细管电泳测定方法,并进行了方法学研究,对脱氧精胍菌素进行了含量和有关物质测定。为该药的稳定性研究、质量控制研究及质量标准的建立提供了可靠、有效的分析手段。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 研究论文 反相离子对色谱法及高效毛细管电泳法测定脱氧精胍菌素及其有关物质

- 引言

- 第一部分 脱氧精胍菌素及其有关物质的反相离子对色谱分离方法研究

- 前言

- 材料与方法

- 结果

- 附图

- 附表

- 讨论

- 小结

- 参考文献

- 第二部分 脱氧精胍菌素及其有关物质高效毛细管电泳的分析方法研究

- 前言

- 材料与方法

- 结果

- 附图

- 附表

- 讨论

- 小结

- 参考文献

- 综述 反相离子对色谱法应用研究进展

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].反相离子对色谱法测定复方利血平片中硫酸双肼屈嗪的含量[J]. 中国当代医药 2009(16)

- [2].反相离子对色谱法测定双氯芬酸二乙胺中的杂质[J]. 沈阳药科大学学报 2020(10)

- [3].离子对色谱法在氨基酸分析中的应用[J]. 药学与临床研究 2014(05)

- [4].反相离子对色谱法同时测定左金丸中7个生物碱的含量[J]. 药物分析杂志 2008(10)

- [5].反相离子对色谱法检测无水奶油中三聚氰胺方法的建立[J]. 中国卫生检验杂志 2009(01)

- [6].离子对色谱法测定咳速停颗粒中吗啡的含量[J]. 中国医院药学杂志 2008(06)

- [7].反相离子对色谱法检测奶酪中的三聚氰胺[J]. 中国卫生检验杂志 2009(10)

- [8].反相离子对色谱法对寡核苷酸药物分析的进展[J]. 中国生化药物杂志 2015(07)

- [9].柱温和流速对反相离子对色谱法分析寡核苷酸的影响[J]. 分析化学 2008(05)

- [10].反相离子对色谱法测定替卡西林钠中的有关物质的含量[J]. 沈阳药科大学学报 2017(06)

- [11].反相离子对色谱法测定蜂王浆中糠氨酸的含量[J]. 食品科学 2008(05)

- [12].反相离子对色谱法测定饲料中的碘[J]. 饲料工业 2015(09)

- [13].反相离子对色谱法测定葡钙维B_1片中维生素B_1的含量[J]. 药物分析杂志 2008(11)

- [14].反相离子对色谱法快速测定猪肉中ATP和ADP及AMP的含量[J]. 中国畜牧杂志 2015(21)

- [15].反相离子对色谱法测定溴吡斯的明的血药浓度及生物等效性研究[J]. 中南药学 2009(04)

- [16].反相离子对高效液相色谱法测定四联抗结核复方制剂中盐酸乙胺丁醇的含量[J]. 药物分析杂志 2009(04)

- [17].反相离子对色谱法测定三七中三七素含量[J]. 中国中药杂志 2015(20)

- [18].反相离子对色谱法对4,4'-二羟乙氧基二苯硫醚的分析研究[J]. 山东化工 2008(12)

- [19].反相离子对色谱法测定三利巴布膏剂中盐酸利多卡因的含量[J]. 中国现代应用药学 2008(02)

- [20].反相离子对色谱法测定腌制食品中亚硝酸盐的含量[J]. 广东化工 2008(04)

- [21].注射用头孢西丁钠含量测定方法的改进[J]. 广东药学院学报 2008(05)

- [22].反相离子对色谱法测定蜂蜜中氟哌酸残留量[J]. 蜜蜂杂志 2008(09)

- [23].离子对色谱法同时测定吴茱萸中的辛弗林、吴茱萸碱和吴茱萸次碱的含量[J]. 湖南中医药大学学报 2009(03)

- [24].反相离子对色谱法测定硫脲含量[J]. 现代化工 2015(02)

- [25].美沙拉嗪高效液相色谱分析方法的不确定度评价与比较[J]. 医药导报 2016(10)

- [26].反相离子对色谱法同时测定复方岩白菜素片中岩白菜素和马来酸氯苯那敏的含量[J]. 中国药事 2009(08)

- [27].反相离子对色谱法测定不同茶叶中茶氨酸[J]. 北京联合大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [28].联用技术鉴定与测定硫酸阿托品有关物质[J]. 中国药科大学学报 2014(04)

- [29].离子对色谱法测定茶叶中的茶氨酸[J]. 茶叶科学 2008(02)

- [30].布洛伪麻软胶囊含量测定研究[J]. 实用临床医学 2008(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/605c054f9517edca108da044.html