# 甲醇、乙二醇对镁合金PEO能耗及膜层耐蚀性影响研究

### 论文摘要

镁合金作为最轻的金属结构材料,被誉为“21世纪绿色工程材料”,其耐蚀性能差成为限制其发展的主要因素之一。等离子体电解氧化（PEO-Plasma Electrolyte Oxidation）技术为轻金属材料表面改性提供了新思路,利用该技术制得的膜层兼具阳极氧化膜及陶瓷膜的性能,拓宽了轻金属材料的使用领域。目前国内外对于PEO膜层性能做了大量的研究工作,而PEO技术的高能耗问题制约了其广泛应用。鉴于此,本论文依托前期研究基础,以AZ31镁合金为工作电极,以电解液溶剂为研究对象,研究溶剂对PEO过程放电特性、能耗及膜层耐蚀性等方面的影响。（1）以碱性硅酸钠电解液作为基础电解液,并在碱性硅酸钠电解液优化配方下,选择甲醇、乙二醇溶剂作为电解液溶剂,采用恒压操作方式,进行等离子体电解氧化过程研究。（2）通过调节溶剂中醇浓度,研究醇浓度对等离子体电解氧化过程电流密度、能耗、镁离子溶出量及膜层耐蚀性影响;通过对等离子体电解氧化过程的观察及实验结果分析,初步探讨溶剂性质对等离子体电解氧化过程能耗及膜层耐蚀性的影响。实验表明:（1）醇-水溶剂使等离子体电解氧化过程更加温和,稳定放电阶段平衡电流更小,PEO过程放电特性更稳定;醇-水溶剂大大降低等离子体电解氧化过程能耗,并且能量消耗主要集中在传统阳极氧化阶段;（2）溶剂的不同组成影响PEO过程的气体介质阻挡层的生成、气体层厚度、电绝缘性及离子在溶液中的迁移等,这将直接影响PEO过程能量消耗和基体金属的溶解和PEO过程的成膜,从而对生成PEO陶瓷膜的致密性、耐腐蚀性能产生影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 镁合金的特点和应用现状

- 1.2.1 镁合金的特点

- 1.2.2 镁合金的应用现状

- 1.3 镁合金的防腐蚀技术

- 1.3.1 化学转化

- 1.2.2 阳极氧化

- 1.2.3 金属涂层

- 1.2.4 化学镀

- 1.3.5 有机涂层

- 1.3.6 其他表面处理技术

- 1.4 镁合金等离子体电解氧化技术的介绍

- 1.4.1 等离子体电解氧化技术的研究历程

- 1.4.2 等离子体电解氧化工艺及陶瓷膜的特点

- 1.4.3 镁合金等离子体电解氧化电解液介绍

- 1.4.4 镁合金等离子体电解氧化添加剂介绍

- 1.4.5 镁合金等离子体电解氧化技术的研究现状

- 1.5 等离子体电解氧化研究中存在的问题

- 1.6 本论文的研究内容和创新性

- 1.6.1 本论文的研究内容

- 1.6.2 本论文的特色与创新

- 第二章 实验装置与实验方法

- 2.1 实验材料及装置

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 试件前处理方法

- 2.1.3 实验试剂

- 2.1.4 实验装置

- 2.1.5 数据采集系统

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 电解液的配制

- 2.2.2 等离子体电解氧化陶瓷膜的制备

- 2.3 测试方法

- 2.3.1 陶瓷膜层的电化学分析测试

- 2.3.1.1 极化曲线评价膜层试样耐均匀腐蚀性能

- 2.3.2 PEO过程电极表面状态演变分析

- 2.3.3 电解液中镁离子溶出量的分析

- 2.3.3.1 分析方法

- 2.3.3.2 标准曲线建立

- 2.3.3.3 样品分析

- 2.3.4 电解液电导率分析

- 2.4 数据处理-电能能耗计算

- 第三章 溶剂设计研究

- 3.1 溶剂设计方法

- 3.1.1 镁合金在碱性硅酸电解液中PEO放电研究

- 3.1.1.1 PEO放电试样表面形态特征变化

- 3.1.1.2 PEO过程中试样表面的放电火花外观演变

- 3.1.1.3 镁合金PEO陶瓷膜的耐腐蚀性能

- 3.1.2 镁合金碱性硅酸盐电解液的效果分析

- 3.2 溶剂配方选择

- 3.2.1 溶剂种类筛选

- 3.2.1.1 不同溶剂对等离子体电解氧化过程放电特性的影响

- 3.2.1.2 不同溶剂对等离子体电解氧化能耗的影响

- 3.2.2 溶剂浓度筛选

- 3.2.2.1 溶剂浓度对等离子体电解氧化过程放电特性的影响

- 3.2.2.2 溶剂浓度对等离子体电解氧化能耗的影响

- 3.3 本章小结

- 第四章 溶剂对PEO能耗及膜层耐蚀性影响

- 4.1 甲醇对等离子体电解氧化过程的影响

- 4.1.1 甲醇浓度对等离子体电解氧化能耗的影响

- 4.1.2 甲醇浓度对等离子体电解氧化过程镁离子溶出量影响

- 4.1.3 甲醇浓度对陶瓷膜的耐腐蚀性影响

- 4.2 乙二醇对等离子体电解氧化过程的影响

- 4.2.1 乙二醇浓度对等离子体电解氧化能耗的影响

- 4.2.2 乙二醇浓度对等离子体电解氧化过程镁离子溶出量影响

- 4.2.3 乙二醇浓度对陶瓷膜的耐腐蚀性影响

- 4.3 溶剂性质对等离子体电解氧化反应的作用机理初探

- 4.3.1 溶剂介电常数对等离子体电解氧化过程的影响

- 4.3.2 溶剂蒸发焓对等离子体电解氧化过程的影响

- 4.3.3 溶剂粘度对等离子体电解氧化过程的影响

- 4.4 本章小结

- 结论与建议

- 结论

- 建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 答辩委员会对论文的评定意见

### 相关论文文献

- [1].PEO基聚合物电解质的研究进展[J]. 塑料工业 2017(09)

- [2].PEO模式在手外伤功能障碍患者作业治疗中的应用效果[J]. 临床医学研究与实践 2020(32)

- [3].锂电池用PEO基固态聚合物电解质研究进展及应用[J]. 工程塑料应用 2010(06)

- [4].PEO分散芳纶纤维及分散机理研究[J]. 纸和造纸 2012(06)

- [5].PEO基聚合物电解质的制备[J]. 哈尔滨工业大学学报 2014(10)

- [6].红外光谱研究PEO基离子液体聚合物电解质[J]. 高等学校化学学报 2009(04)

- [7].浇铸法制备的PEO基偏铝酸锂复合固态电解质[J]. 电池 2020(02)

- [8].含功能化PEO嵌段的可生物降解两亲性嵌段共聚物的可控聚合及生物医用前景[J]. 中国科学:化学 2010(03)

- [9].高氯酸锂对PEO结晶结构和结晶行为的影响[J]. 分子科学学报 2013(02)

- [10].钛合金PEO陶瓷膜的组成结构及其抗热震性能[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S2)

- [11].还原法提取角蛋白及角蛋白/PEO纳米纤维的制备[J]. 印染 2014(15)

- [12].乙基纤维素修饰的PEO薄膜等温结晶性能研究[J]. 塑料 2008(05)

- [13].表面修饰PEO薄膜的等温结晶动力学[J]. 材料科学与工程学报 2009(02)

- [14].离子液体中聚氧化乙烯(PEO)相变过程中的氢键效应[J]. 原子与分子物理学报 2019(05)

- [15].增塑剂对PEO基固态电解质电性能影响的研究[J]. 信息记录材料 2020(04)

- [16].PEO改性PVDF复合超滤膜研制及其性能研究[J]. 塑料工业 2017(08)

- [17].利用旋转圆盘设备研究聚氧化乙烯(PEO)减阻和机械降解规律[J]. 科学技术与工程 2017(27)

- [18].全固态锂离子电池用PEO基聚合物电解质的研究进展[J]. 材料导报 2014(07)

- [19].Mn_3CoO_8复合纳米线改性PEO基全固态聚合物电解质[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [20].电场分布对静电纺PEO纤维取向度的影响[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [21].脑卒中患者基础性日常生活活动训练中PEO模式的应用研究[J]. 中国康复医学杂志 2016(02)

- [22].纳米氧化镧掺杂PEO基SPEs的离子导电性能研究[J]. 稀土 2016(03)

- [23].PEG和PEO混标法测定中空纤维超滤膜切割分子量方法的研究[J]. 膜科学与技术 2016(04)

- [24].DBD等离子体制备类-PEO生物功能薄膜及其生物相容性研究[J]. 包装工程 2008(01)

- [25].高比例角蛋白/PEO纳米纤维的有机溶剂法制备与性能表征[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [26].PEO基聚合物电解质及其锂硫电池性能研究[J]. 电化学 2020(03)

- [27].PEO对固态锂电池正极/电解质界面的改性[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)

- [28].应用PEO模式开展烧伤康复护理健康教育的效果观察[J]. 中外女性健康研究 2020(06)

- [29].PEO基复合固态电解质的制备及性能研究[J]. 装备制造技术 2019(06)

- [30].一种含PEO基双子表面活性剂压裂液的性能评价[J]. 油田化学 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/606d13089ea27fafa44d10ac.html