# 好氧颗粒污泥快速培养及处理味精废水效果研究

### 论文摘要

好氧颗粒污泥是在厌氧颗粒污泥工艺基础上发展起来的新技术,由于其同时具有好氧活性污泥和厌氧颗粒污泥的共同优点,近些年来,得到国内外学者的关注。本论文采用模拟废水应用选择压法培养好氧颗粒污泥,探讨了好氧颗粒污泥的快速培养方法及成熟好氧颗粒污泥的性质；对比分析模拟废水培养的好氧颗粒污泥系统和用味精废水在SBR反应器内培养好氧颗粒污泥过程中对味精废水的处理效果,探讨了好氧颗粒污泥处理味精废水的可行性,以为好氧颗粒污泥技术用于实际应用中提供依据；应用PCR-DGGE技术对处理味精废水的好氧颗粒污泥反应器、SBR反应器和SBBR反应器内的生物群落进行了分析,为工艺运行提供理论指导。试验结果表明在SBR反应器内以厌氧颗粒污泥为接种污泥,利用模拟废水以沉淀时间和有机负荷为选择压,35d可快速培养出粒径为1.6-2.8mm的成熟好氧颗粒污泥。随后将采用模拟废水培养的好氧颗粒污泥系统用于处理味精废水,逐步增加进水中味精废水的比例,此过程中系统对氨氮的去除率基本不变,对COD的去除率逐渐降低,对TN的去除率略有提高。当模拟废水完全被味精废水取代时,在体积交换率为50%、反应周期6h情况下,系统对COD、氨氮、TN的去除率分别为90%、99%、85%。显微镜观察发现处理味精废水后的好氧颗粒污泥粒径减小,结构更加密实,未出现解体的现象。以厌氧颗粒污泥为接种污泥,味精废水为进水采用相同选择压法培养好氧颗粒污泥,经过60d的运行,反应器内未培养出成熟好氧颗粒污泥,仅出现了少量的粒径较小的颗粒污泥和大量块状絮体。PCR-DGGE结果显示,不同工艺在处理味精废水过程中所形成污泥的生物群落具有特殊性,各工艺的生物群落内的优势菌种有明显差异,好氧颗粒污泥系统较其他系统具有较高的生物群落结构。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 污水生物脱氮理论及技术的发展

- 1.1.1 传统生物脱氮理论及工艺

- 1.1.2 新型生物脱氮理论及工艺

- 1.2 好氧颗粒污泥脱氮技术

- 1.2.1 好氧颗粒污泥的形成机理

- 1.2.2 污泥好氧颗粒化的影响因素

- 1.2.3 好氧颗粒污泥在废水处理中的应用

- 1.3 味精废水处理技术研究

- 1.3.1 味精废水的产生及其特点

- 1.3.2 味精废水处理技术

- 1.4 变性梯度凝胶电泳（DGGE）分析技术

- 1.4.1 DGGE技术原理

- 1.4.2 DGGE技术在环境微生物群落研究中的应用

- 1.5 本课题的研究目的、意义和内容

- 1.5.1 本课题研究目的及意义

- 1.5.2 本课题的研究内容

- 2 试验材料与方法

- 2.1 试验装置

- 2.2 分析测试项目和方法

- 2.2.1 常规水质分析测定项目

- 2.2.2 好氧颗粒污泥的形态观察

- 2.2.3 污泥群落结构分析方法

- 3 SBR反应器内好氧颗粒污泥的快速培养及其性能研究

- 3.1 试验方案

- 3.1.1 接种污泥及试验用水

- 3.1.2 试验计划

- 3.2 好氧颗粒污泥物理性质的变化

- 3.2.1 好氧颗粒污泥形态变化

- 3.2.2 污泥沉降性能

- 3.2.3 反应器内污泥浓度（MLSS）与沉降性的变化

- 3.3 好氧颗粒污泥的微观结构

- 3.4 好氧颗粒污泥培养过程中对污染物的去除效果分析

- 3.4.1 培养过程中系统对有机物去除效果

- 4+-N去除效果'>3.4.2 培养过程中系统对NH4+-N去除效果

- 3.5 本章总结

- 4 SBR反应器内好氧颗粒污泥处理味精废水的研究

- 4.1 试验方案

- 4.1.1 试验用水

- 4.1.2 试验计划

- 4.2 味精废水直接培养好氧颗粒污泥试验研究

- 4.2.1 好氧颗粒污泥对污染物的去除效果分析

- 4.2.2 污泥形态的变化

- 4.3 好氧颗粒污泥为接种污泥处理味精废水试验研究

- 4.3.1 好氧颗粒污泥反应器对污染物去除效果分析

- 4.3.2 好氧颗粒污泥形态变化

- 4.3.3 一个典型周期内污染物的去除及最佳运行周期的选择

- 4.3.4 运行条件对脱氮效率的影响

- 4.3.5 活性污泥与好氧颗粒污泥处理味精废水的对比研究

- 4.3.6 处理味精废水的反应器内微生物群落结构对比研究

- 4.4 本章总结

- 5 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].厌氧颗粒污泥形成因素研究[J]. 黑龙江环境通报 2018(01)

- [2].厌氧颗粒污泥处理含U(Ⅵ)废水的效果及生物特性[J]. 环境科学与技术 2016(12)

- [3].培养过程中接种部分厌氧颗粒污泥促进好氧颗粒化[J]. 中国给水排水 2017(17)

- [4].处理不同废水厌氧颗粒污泥特性及微生物动态变化研究[J]. 广东化工 2018(17)

- [5].快速吸附有机物厌氧颗粒污泥培养的因素优化[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [6].高温厌氧颗粒污泥膨胀床中颗粒污泥的性质分析[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2010(09)

- [7].高温厌氧颗粒污泥对活性染料的吸附、解吸特性研究[J]. 环境工程 2008(S1)

- [8].厌氧颗粒污泥吸附铀(Ⅵ)的特性与机理[J]. 中国有色金属学报 2014(09)

- [9].苯酚对厌氧颗粒污泥的毒性研究[J]. 环境科学 2011(05)

- [10].多壁碳纳米管短期作用对厌氧颗粒污泥的影响[J]. 环境工程学报 2017(10)

- [11].厌氧颗粒污泥处理含铬废水性能研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [12].厌氧颗粒污泥的结构及驯化培养[J]. 纸和造纸 2020(02)

- [13].不同氨氮含量对厌氧颗粒污泥理化特性的影响[J]. 化工学报 2017(12)

- [14].磁性纳米铁对厌氧颗粒污泥特性及其微生物群落的影响[J]. 环境科学 2018(03)

- [15].杂酚废水对厌氧颗粒污泥微生物影响[J]. 哈尔滨工业大学学报 2013(10)

- [16].制革废水处理专用厌氧颗粒污泥的培养[J]. 中国皮革 2011(03)

- [17].厌氧颗粒污泥培养过程中的特性研究[J]. 人民黄河 2010(06)

- [18].温度和储存基质对储存后厌氧颗粒污泥特性的影响[J]. 环境科学学报 2018(07)

- [19].厌氧颗粒污泥处理含铅废水的机理探讨[J]. 硅酸盐通报 2014(07)

- [20].厌氧颗粒污泥对纳米TiO_2的吸附特性研究[J]. 中国给水排水 2017(23)

- [21].厌氧颗粒污泥微生物总DNA的提取[J]. 生物技术通讯 2012(01)

- [22].降解2,4-二氯酚的厌氧颗粒污泥-悬浮载体生物膜反应器中古细菌的种群结构[J]. 应用与环境生物学报 2008(03)

- [23].EGSB反应器快速培养厌氧颗粒污泥[J]. 环境工程 2008(03)

- [24].厌氧颗粒污泥对四环素的吸附特性[J]. 江苏农业科学 2013(03)

- [25].烟草薄片生产废水中烟碱的厌氧降解及反硝化强化[J]. 农业工程学报 2009(09)

- [26].厌氧颗粒污泥工艺处理木材加工废水研究[J]. 环境科学与技术 2020(06)

- [27].国内厌氧反应器颗粒污泥研究进展[J]. 甘肃科技 2010(12)

- [28].厌氧颗粒污泥自启动厌氧氨氧化反应特性研究[J]. 环境工程 2020(01)

- [29].长期暴露下纳米TiO_2对厌氧颗粒污泥体系稳定性的影响[J]. 环境科学 2017(12)

- [30].啤酒生产中部分工序产生的废水对污泥活性的影响研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6076300c90abf42c496071a2.html