# 论施工中地质对采矿工程中的影响

宁夏天元锰业有限公司宁夏回族自治区中卫市中宁县755100

摘要：构造带存水状况、地下隔水层情况、涌水量、地表汇水面积及水体等，是矿区水文地质环境的主要内容。它们给采矿安全造成直接影响。为了避免因矿区水文地质环境，引发采矿安全事故，施工前做好矿区水文地质环境显得尤为重要。但由于全面勘测给经济效益带来一定影响，因此，在勘测时要结合当地矿区实际情况，采取有效措施，确保采矿安全。

关键词：施工；地质；采矿；影响；分析

引言：

以往，中国大学在培养采矿和地质工程专业人才上，和其它工程学科一样，主流倾向是进行高度专业化的训练。表现最明显的时期是中国的计划经济时代。那时，中国经济处在相对封闭的条件下，经济发展依靠的矿产资源完全来自国内。为确保国家经济的发展和战略的需要，计划部门按指令计划下达大量的矿产资源勘探和开采任务，高度职业化的专业技术人才被大量需求。随着中国经济体制的改革，市场经济的进一步完善和中国与世界经济的接轨，采矿和地质工程师涉及的工作领域不断扩大，致使高度专业化教育模式下培养出来的学生的知识领域和工作技能显得太窄，以计算机为代表的现代科学技术的应用能力也需要进一步加强。

1.地质勘探

地质勘探主要包括普查和详查等方面，主要目的是为了查明地下所蕴藏的资源和位置，其次再进行地质研究，确定该使用何种开采手段，进而为下一步的采矿做好详细的资料准备。对地质的普查阶段是对矿所处的地表勘探，初步确定地质条件，矿产的品种、矿体的规模、形状和产状，确定矿石的品位和储量，详查阶段主要包括调查矿区的地质构造、矿体产状、矿石品位、物质成份及储量等获得更可靠的地质资料，进一步为开采做好准备。在进行各类资源的开采过程中，各项工作的进行，都需要和地面进行接触，因此弄清开采矿区的地质条件，对于顺利完成采矿是十分有必要的。地质勘探过程中，主要是对地壳的物质组成、内部结构、表面特征等，进行深入的研究，确定成分组成及物质特性，进而做好详细合理的开采计划，弄清了地质情况，才能准确的对于采矿过程中所出现的意外情况做好提前准备，保证施工的正常进行，因此可以得出，地质的勘探对于采矿的重要性，可以说整个过程都需要不断地进行地质调查，因此地质勘探在施工中有着举足轻重的地位。

2矿区水文地质环境给采矿安全造成的影响

其一，造成矿区矿坑突水。采矿过程中，给地质原有结构造成不良影响，水层稳定是地质原有结构的重要部分之一，一旦破坏了水层稳定性，使矿坑内积聚大量地下水，从而出现矿坑突水问题。就岩溶充水矿床区域来看，需要定期对其进行排水，可是矿床区域长时间被水冲刷后，致使矿床中的泥沙大量流失，打破了地质原有的力学平衡。其二，矿区地面出现坍塌。矿区地面出现坍塌与矿区水文地质环境有着直接关系。矿区作业时，需要疏导地下水，以免因地下水过量积聚引发安全事故。在某些矿区，可溶性岩石是矿区地质的主要成分。这种地质在地下水的影响下，使原有结构发生转变，包括土层转移和土层松解等，不稳定地区的地质结构在地下水的长期作用下，产生不易发觉的土洞，随着时间的流逝，土洞会慢慢下沉，最终引发地面坍塌，严重影响了采矿安全。其三，打破矿区边坡稳定。若矿区的水文地质环境较差，矿区边坡在受到水的作用力的影响下，破坏了边坡岩体的黏膜力及内摩擦角等相关物力性能指标，使边坡岩石抗剪力大大降低，进而引发矿区滑坡事故。如果滑坡事故发生范围较为广泛，滑坡的泥土覆盖了整个矿区作业区，阻断了矿区内运输路线，不仅影响了矿区生产进度，还给采矿人员生命安全造成严重威胁。

3.不同地质的要点分析

目前我国的矿山找矿和地质勘探技术发展迅猛，也就意味着许多开采生产线如雨后春笋般涌现出来，所以许多简单易采的裸露矿体和浅表层的矿产都被大量发现并开采，导致了我国矿产资源含量的急剧下降。而隐藏在土壤深处的矿产一来是含量较少而且不集中，较为分散，二来是储藏位置极为隐蔽，或者较深不易被勘测，再加上现有勘探技术和设备有所制约，我国的矿产开采已经非常危急了。所以，基于以上情况，研发出甚低频电磁的勘查方法，此法在找矿这一过程发挥了很大的功效，不管在地球哪一个角落发出探测信号，甚低频电磁都可以精确接受到，这一技术手段使地质勘探的灵活性大大提高，促进了我国对地址深层矿产的开发利用。具有方便快捷、高效率、低成本、速度快等优势。不过，美中不足的是甚低频电磁在接收信号时会根据信号强弱进行自行选择，而照明情况又对信号强弱又明显影响，所以为了不影响此技术的判断准确性，在进行找矿检测时要选择阳光尽可能充足的晴天进行。此外，建设单位对背斜进行研究，还可以确定钻井的位置，为工程施工减少资源的消耗，对矿山工程的建设有较大的促进作用。

通过运用地质基本知识对岩土工程进行勘察，将获得的各种地质岩石参数为岩土工程勘察提供关键的数据支持。使岩土工程勘探的程序设计更加的合理有效。岩土工程勘察的内容有：原土的取样、现场工程的钻探、现场的原位测验以及试验等等。岩土工程勘察有以下几个层次：先进行测绘，在进行岩土工程勘察的测绘工作时，要先了解需要勘探的地形信息，提出合理的依据，规划岩石工程勘探的实施方案。然后充分了解工程项目的工地点的地下土壤、地质构造、岩石走向和水流结构的具体情况，然后提供相对应的地质进行数据的收集并利用钻探技术与探槽挖掘对工程建设地点的地下状况进行了解提供相对应的工程地质剖面图。最后核实这些信息，使岩石工程的勘探更加安全有效。在采矿工作进行时，也会发现在采矿时勘察工作最主要的作用就是发现矿源地，发现原矿源地的位置就能够协同进行发展，勘察技术跟发现矿源地也是有关系的。勘察技术主要能够揭露出此时矿源的基本情况，在开采前能够时施工队做出开采方法的判断，可是勘察技术也会有大问题，因此在使用勘察技术是，

也要充分得采用其他的各种方法和各种手段，这样才能减小该开采出现问题的概率，也能提高开采工作的效率。所以，在进行矿山工程建设时，建设单位一定要对于地质构造的类型进行充分的资料搜集和深入的研究，对于出现断层的地方要进行检测并尽可能地避开工程建设，同时还要设立相应的地震防护措施及断层破裂措施，以保证工程建设的顺利进行，避免造成大规模的人力、物力和财力的损失。岩层造构造运动的作用下，会因为受力而发生弯曲，其中如果只有一个弯曲则被称为褶曲，如果发生的是一系列的弯曲变形，则被称为褶皱。褶皱主要是指构成地壳的岩石受到构造应力的强烈作用，从而导致岩层形成一系列的弯曲但不丧失其连续性的构造，其中，背斜和向斜是其两种基本形式。

总结：总之，在进行矿山工程的建设时，地质构造对于工程建设的影响非常大，因此，建设单位一定要对地质构造的主要形式进行深入的分析和研究，以保证充分的利用地质构造中的构造优势，并避开劣势，以保证工程建设的顺利进行。

参考文献：

[1]董玉国.采矿在地质环境监测中GPS技术的应用[J].中国金属通报，2017（07）：146+145.

[2]王冰.弱胶结覆岩高强度开采岩层与地表移动规律研究[D].中国矿业大学，2017.

[3]郭蔚丽，石改新.浅析栾川露采矿山地质环境保护与恢复治理[J].资源导刊，2014（05）：10-11.

[4]杨庆雄.采矿引发的地质灾害及综合治理[J].科技传播，2011（16）：99+106.

[5]潘春华.采矿对地质环境的影响及冶理设想[J].现代物业（上旬刊），2011，10（08）：206-207.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6081bb330d50768cc8f8cea8.html