# 35kV及以下电网输变电线路的运行与维护管理

（国网山西省电力公司宁武县供电公司036700）

摘要：电网中，输变电线路是重要的组成部分，作为输送电能和分配电能的载体，将整个的电网连接起来，构成了电力系统。电网输变电线路对电力系统的运行所产生的影响是需要高度重视的，做好技术维护工作对保证电网输变电线路是安全可靠性至关重要。本论文针对35kV及以下电网输变电线路的运行与维护展开研究。

关键词：35kV；电网；输变电线路；运行；技术维护

在当今社会，电已经成为了人们生活中不可缺少的一部分。由于用电量的急剧增加，用电安全已经成为了人们所关注的话题。变量输电线路作为电路中的基本组成部分，对电力系统的正常运行有着巨大的影响。完善对电网输变电线路的运营和维护管理，将大大提高电网输变电线的可靠性和稳定性。因此，要保证电网输变电线路稳定可靠地运行，就需要认识到电网输变电线路是构成电力系统的重要部分，关乎到系统的运行质量。这就需要对电网输变电线路的运行状况进行研究，并采取相应的技术维护措施。下面针对35kV及以下电网输变电线路的相关问题进行研究。

135kV及以下电网输变电线路运行中的电线主体问题

1.1基建中所存在的电线主体问题

如果电网输变电线路的接地地阻比较高，就会导致雷电反击的现象发生。出现这种现象的主要原因是基建中存在杆塔施工不当，导致接地电阻无法达到设计要求，即便是达到了设计值，也是暂时性的。此时，输变电线路使用降阻剂后就会出现流失的问题，使得接地体腐蚀，由此雷电反击就必然会对电路安全造成不良影响。

1.2电路设计中所存在的电线主体问题

电网输变电线路处于正常运行状态，雷电日直接影响到雷击后所产生的跳闸次数，且两者呈正相关性。在设计线路的时候，如果设计师对现实的状况并不了解，就会使得雷电日的取值不符合实际，这就会导致输电设备运行中降低耐雷水平，使得雷电数据不够准确。

1.3电路的技术维护中所存在的电线主体问题

目前各个地区的环境污染日趋严重，对电网输变电线路运行质量造成不良影响。设计师在进行电路设计的时候，要强化绝缘子的污染防御能力，将原有的瓷绝缘子取缔，采用合成绝缘子，均压环中对于空气间隙的设计要有所减小。如果绝缘子为低能表面设计却没有检测出来，或者在绝缘子串中有“0”值存在，就会降低电压，当发生绝缘子串闪络的时候，绝缘子就会降低耐雷水平。输变电线路的导线长期暴露在自然环境中，受到被污染的会空气的影响，在线路表面会附着水分，且出现氧化的现象，线路也会因此遭到侵蚀。

2电网输变电线路问题所需采取的措施

2．1电网输变电线路上覆冰所需要采取的措施

电网输变电线路上覆冰就会影响其运行质量，这就需要对线路做好防护工作，定期地对线路进行全面检查。如果在线路上已经覆冰，可以采用现代化技术将覆冰除去，通常会采用热力熔冰技术或者是机械破冰技术。在设计输电线路的过程中，要对覆冰状况充分考虑，尽量不要在覆冰严重的地段施工，还要在施工的过程中做好观测工作，对覆冰的特点进行详细分析，科学合理地划分冰区。如果施工所在地属于是重度覆冰的区域，就需要将加强型的耐张塔以及直线塔都建立起来，以避免基建杆塔产生倒塌的问题并因此导致连续性的倒塌。如果施工所在区域的覆冰现象非常严重，就要在线路规划设计的时候尽量避开，最好不要将线路建立在风道口、水库上方或者湖泊上面。如果线路需要穿越山岭，最好不要在山脊上搭建，可以有效地避免产生覆冰的现象。

2.2电网输变电线路所需要采取的防雷措施

由于电网输变电线路比较长，各个区域的地貌特征不同，气候环境也会有所不同，在进行线路施工中，就需要从经验的角度出发，应用有关技术当地的雷电情况进行分析将相应的防雷措施制定出来。避雷器是通常使用的防雷器具，在具体的连接中，是将绝缘子串并联到避雷器上。在雷电环境下，当雷电经过电网输变电线路，就可以在线路避雷器的间隙通过，雷电的电流向人相导线流动，此时，就会降低绝缘子两侧的电位，当线路运行中，就可以避免出现闪络问题。进行避雷线安装的时候，要相应地减少导线的保护角度，使得绕击率降低，导线会获得良好的屏蔽效果。雷电环境下，杆塔的接地阻有所增大，就会提升雷电跳闸率，随着耐雷指数使得下降，就会降低杆塔接地阻。如果杆段容易遭到雷击，可以在导线下方安装耦合地线达到避雷效果。

2.3对于人为破坏的电网输变电线路需要采取的技术措施

为了避免电网输变电线路遭到人为破坏，还需要做好宣传工作，重视对线路周围的居民进行安全教育，让他们认识到要保证线路安全运行，就不可以在线路的附近燃烧秸秆，以免对自己用电带来不便，让居民自觉地参与到输变电线路的维护中，提高电力设备的运行安全指数。政府加大惩罚力度，对于破坏电网输变电线路的人要从法律的层面予以惩治，对不法分子予以约束，降低其对社会的危害力度，同时避免危及到当地居民。在电线路施工中，要对施工人员做好安全教育工作，对于施工人员的错误操作，安全管理人员要及时阻止并提出安全措施，帮助施工人员纠正错误的操作，提供安全意识，以保证线路运行安全。如果连接线路的杆塔与道路之间的距离比较近，就要在杆塔的明显位置安装警告示意牌，让路人提高警惕，保证输变电线路运行安全。

3电网输变电线路的技术维护

3．1电网输变电架空线路的技术维护

电网输变电架空线路的功能在于对电能进行分配和传送。从架空电力路线的构成上来看，主要包括杆塔、导线、绝缘子、各种线路金属，还安装有避雷线，这种组成可以使得架空线路对环境具有很强的适应力，而且机械强度和抗腐蚀性也会增强。特别是目前空气污染日渐严重，架空线路暴露在空气中，当线路接触到各种化学物质以及有毒气体的时候，就会遭到腐蚀。输变电线路运行中要做好技术管理工作，还要合理设计线路，并做好线路安装工作，可以保证线路供电安全。

3．2要定期检查电网输变电线路并做好技术维护

工作电网输变电线路运行的过程中，要做好线路、设备的定期检查工作。通常从线路运行的第四年开始就要对电网输变电线路进行定期检查，诸如钢筋混凝土是否存在裂痕、钢筋是否产生锈蚀等等，如果存在问题就要进行修复。对于35kV及以下的输变电线路要做好日常巡视工作，平均每三年都要对各种零部件的腐蚀状况进行检查，重点检查避雷器、钢筋的锈痕。当进入到干燥多风的季节，要做好防火工作，对杆塔中防火沟状况要充分了解，以避免灾害发生。

４结语

综上所述，人们日常用电质量直接关乎到生产生活质量.35kV及以下输变电线路的应用具有普遍性，要使线路与运行环境相适应，就要做好运行管理工作，实施必要的技术创新，以降低输变电线路的运行质量，提高线路运行的稳定性。

参考文献：

[1]孔维强．35kV及以下电网输变电线路的运行与维护管理[J]．轻工科技，2015（1）：49－50．

[2]黄海峰．对35kV以下输变电线路运行故障及防治措施分析[J]．电力讯息，2016（23）：215－216．

[3]江光先．35kV变电运行管理中常见故障分析[J]．农村电气化，2016（8）：206－207．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6099257d6a2d7e9f7c03c470.html