# 浅析建筑电气设计中的常用节能技术

1石家庄市万成民用建筑设计有限公司河北省石家庄050000

2北方工程设计研究院有限公司河北省石家庄050000

摘要：建筑行业作为能源消耗的重点行业，其快速发展离不开对能源的大量消耗，在极大程度上给我国经济的可持续建设及发展造成不良影响。为了解决此类问题，建筑行业需持续增强电气设计节能技术的应用，运用先进的节能生产设备，加快智能化的节能系统的建立，显著提高电网功率水平，减少对电能的大量消耗。此外，电气设计人员，还需具备较高的专业技能，相关的部门及单位也需加大宣传力度，在社会群众心中，树立正确的节能意识，有效推动电气节能技术的可持续发展。

关键词：建筑电气设计；节能技术；应用

1电气设计中节能技术应用现状

伴随我国社会经济的持续发展，建筑行业发展速度迅速提升，进入快速发展阶段。与此同时，能源消耗问题也成为制约该行业发展的重要阻碍。在整个社会能源消耗总量中，建筑行业对于能源消耗占据一半以上，其中房建工程的总体能源消耗高达22%左右，总建筑耗能已超过能耗总量的48%。由此可见，我国的建筑行业的能耗问题，已经迫在眉睫。

伴随着改革开放，我国的社会经济飞速发展，人们的生活水平得到了显著提高，同时，生产生活所带来能源消耗也逐渐增多，能源紧缺问题也成为当前建筑企业发展的重要阻碍因素。因此，建筑行业纷纷开始注重对节能技术的应用。所谓节能技术，实质是指运用高效率低成本的技术知识，来提升对能源的使用效率。在整个建筑领域的能源消耗中，所涉及的内容主要包括对水、电、燃气的大量消耗。我国居民生活能源消耗，占据国内能源消耗总量的一半以上，节能技术的重要性显而易见，建筑设计的节能技术，符合时代的发展要求，是推动建筑行业快速发展的不二法宝。

2设计原则

（1）适用性原则。在实际设计过程中，不能一味的追求节能，要在设备能够满足使用要求的前提下，采用节能的各种措施。这样做是为了使设备能够正常运行，来满足生产生活的需求。这样电气设备的基本功能才能得到充分的发挥，并且达到节能的目的。（2）安全性原则。建筑电气工程建设的目的归根结底是提供动力给人民群众的生产生活，所以必须先要保障工程的安全性。因为如果没有了安全性，一切也就无从谈起了。要做到安全性，首要的就是保障建筑电气设备的完整，使线路具有充足的绝缘能力和抗负荷能力。另外，还要设置防雷及接地、防静电等安全保护措施。（3）经济性原则。在能够保障电气工程节能减排的基础上，经济性也是必须要关注到的问题。确保了建筑电气的使用功能和安全性后，就要尽量地降低投入资金的力度，减少能源的消耗量，也就是实现设计的经济性。同时，还要选对节能设备和节能技术，使设备的运行维护成本得到最大化的降低，还要科学地设置电气设备的一系列参数，调整设备负荷，最终目的都是为了实现建筑电气工程的良性发展。

3建筑电气设计中的常见技能技术

3.1暖通空调的系统设计

因为无法对自动化控制进行合理使用，很多建筑工程中，暖通空调系统在整个能源消耗中占据很大的比例，所以对其接口进行有效控制对电气的节能意义重大。对暖通空调进行设计的人员，需要和强弱电设计人员相协调，对暖通空调的接口进行合理优化，促进电气节能。可以在暖通空调的接口位置设置弱电传感器，对管径、温度和风速等众多参数进行智能化检测，采取智能接口控制系统对接口进行科学控制，实现电气节能的目标。还需要设置出独立的通讯控制口，按照季节变化，分时段调节暖通空调，可以借助变风量和变流量等技术手段对系统进行优化控制，然后对机电设备的启动和停止进行智能控制，进而实现节能环保的目标。

3.2电气设计中配电线路系统的节能

在电气系统各个不同环节的能耗中，配电线路能耗是很容易被忽视的，配电线路的能源损耗是由电流和线路阻抗所决定的，和阻抗是正比关系，线路阻抗又是由导体截面积、长度和导电率等决定的，所以这一环节的能源消耗不仅不能被忽视，还需要加强重视。①选择导体。在对配电线路进行设计时，导体需要尽量选择高导电率的，比如，铜芯线缆与铝芯线缆相比较，可以选择铜芯的线缆，这可以降低线路的能源消耗。②配电线路长度设计。对电源的起点和末端设计，配电线路需要尽可能的减少弯路，使供电线路的长度缩短，供电线路长度对功率因数存在一定影响，对线路的压降和损耗也会产生作用，进而对供电的质量产生影响。所以，各个配电箱和配电间需要确保其布局的合理性。③线缆的截面积。可以使用经济选型方式对线缆的截面积进行科学合理的选择，这对降低线缆的电能消耗有很大作用。当前，在配电系统设计中，这一经济选型方式还没有大规模的应用和推广，但是这一技能的操作性是最强的，在降低能源消耗的时候，也可以促进相关技术的不断发展。比如，降低线缆的电压损失，这对电网的电压状况有明显改善的作用，还能使线缆的发热问题得到有效的降低，缩短线缆更换的周期。

3.3供配电系统的设计

对变配电所和箱式的变电站来说，需要尽可能布置在负荷中心，这能够降低电缆的成本，减小供电的半径，实现有效节能。对变压器的数量和容量进行选择时，需要和建筑实际需求相结合来确定，确保变压器数量的增减能够在不同季节中使人们的需求得到满足，降低不必要的浪费现象。

3.4照明系统的设计

照明系统是建筑工程中主要且基本的用电途径，所以这一环节节能的潜能是很大的，主要有以下措施:对灯具和光源进行科学的选择。选择灯具和光源时，首先需要对其性能的高效进行考虑，如果光源的发光效率高，灯具利用率也高，那么在相同电量条件下，照明设备就能够发出更多光通量。在市场上，环保绿色的LED光源节能的效果很强，但是价格比较高，可以使用同样节能高效但是价格略低的荧光灯管。对大开间开放式场合来说，管径不超过26毫米的直管荧光灯就能够满足其照明要求，而且极大的降低能源消耗。对于一些规模较小的场所，可以选择紧凑型荧光灯，成本比较低，照明的效果也良好，对层高较高的厂房来说，可以选择高压钠灯等功率较大的灯具。

对建筑公共场所光源进行选择，白炽灯在走廊或者卫生间这些公共房间内并不合适，可以优先考虑紧凑型荧光灯。对户外光源来说，需要和节能用电需求相结合，在住宅区、学校、庭院等场所，可以选择发光效率比较高，寿命较长的高压钠灯，不容易被腐蚀，透雾的性能也比较好。对于起居室等环境中的灯具和光源进行选择时，可以使用紧凑型荧光灯或者花灯等，尽可能减少白炽灯的使用。

结束语

进入新世纪以来，我国各项事业都发展迅速，对建筑行业来说，发展遇到很大机遇，随着国内人民生活水平的不断提升，大家都在追求更高的生活质量，对建筑的要求也不断增加。而且，随着全球能源危机的不断扩展，建筑行业的能源消耗使国内的能源雪上加霜，这些都为建筑行业带来很大挑战。在建筑工程中，电气设计是能源消耗的重要部分，所以加强对电气设计的节能技术研究对建筑行业未来发展具有重要意义。

参考文献

[1]段浩.浅谈建筑电气设计中的节能技术措施[J].山东工业技术,2016,05:67.

[2]张林.浅析建筑电气设计中的节能技术措施[J].民营科技,2016,04:130.

[3]严胜杰.在建筑电气设计中的节能技术措施[J].江西建材,2016,17:224-225.

[4]杨军.浅谈建筑电气设计中的节能技术措施[J].科技创新与应用,2016,17:242.

[5]张丹蕊.浅议节能技术在建筑电气设计中的应用[J].山东工业技术,2016,13:73.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/609b63d69584a86c4f0c5d18.html