# 碱性加压氧化处理铅铜铳的工艺研究

### 论文摘要

本论文根据目前铅铜锍污染大、能耗高的处理现状,开发研究了碱性体系加压氧化处理铅铜锍的工艺,有效回收了铜、硒、铅、银,同时不产生废气、废渣,基本实现清洁冶金,为铅铜锍的处理开辟了新途径。研究初期,在多种碱性体系进行了加压氧化的探索实验,最终选取氢氧化钠作为碱性浸出介质。在加压氧化的单因素条件实验中,主要考察反应起始温度、氢氧化钠浓度、氧气分压、搅拌速度、反应时间、液固比六大因素,对过程中铅、砷、硫、硒浸出率的影响,得出反应的最佳条件为起始温度125℃,碱过量系数0.08,氧气分压0.3-0.8MPa,搅拌速度1000r/min,液固比4：1,时间1.5h。在此条件下,硫、硒、铅、砷的浸出率分别为98.03%、96.96%、4.15%、0.45%。对氢氧化钠体系加压氧化最佳条件下得到的碱性浸出渣,进行了硫酸浸出的单因素条件实验,主要考察了硫酸浓度、反应终点pH,反应温度的影响。得出通过控制浸出终点pH值的方法,取得了较好的效果。硫酸浸出实验的最佳条件为控制浸出终点pH为2.5,温度60℃,此时铜的浸出率可达98.52%,铁、银的浸出率仅为1.66%、0.72%,浸出渣中Cu、Pb、Ag、Fe的含量分别为1.44%、64.57%、11.28%、0.4136%,铅、银被富集2倍以上。对酸性浸出得到的硫酸铜溶液直接进行了电积实验,考察了电流密度、温度、起始硫酸浓度、铁离子浓度对电流效率的影响,得出铜电积的最佳条件为电流密度320A/m2,温度50℃,当槽电压开始明显上涨时即为电积终点,为保证阴极铜的质量,通常控制电积终点铜离子浓度约15g/L,得到的阴极铜纯度大于99%。据1L高压釜试验的结果,开展了铅铜锍碱性加压氧化、碱性浸出渣的硫酸浸出、硫酸铜溶液的电积及电积残液返回浸出的工业试验,试验结果与小实验基本一致。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 锍的概念

- 1.2.1 锍的简介

- 1.2.2 锍的分类

- 1.3 铅铜锍的处理工艺

- 1.3.1 富集熔炼

- 1.3.2 转炉吹炼

- 1.3.3 湿法处理

- 1.4 加压湿法冶金的现状及发展

- 1.4.1 加压湿法冶金概述

- 1.4.2 加压湿法冶金的应用

- 1.5 存在的问题及本课题的提出

- 1.5.1 存在的问题

- 1.5.2 本课题的提出

- 第二章 碱性加压氧化过程中的理论分析

- 2.1 加压氧化技术简介

- 2.2 碱性加压氧化过程中的主金属行为

- 2.2.1 碱性加压过程中铜的行为

- 2.2.2 碱性加压过程中铅的行为

- 2.3 本章小结

- 第三章 实验

- 3.1 原料、试剂与仪器

- 3.1.1 物料与试剂

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 碱性加压氧化实验

- 3.2.2 硫酸浸出实验

- 3.2.3 硫酸铜溶液电积实验

- 3.3 分析方法与数据处理

- 第四章 铅铜锍加压氧化体系的选择

- 4.1 氢氧化钠体系

- 4.1.1 实验

- 4.1.2 结果与讨论

- 4.2 碳酸钠体系

- 4.2.1 实验

- 4.2.2 结果与讨论

- 4.3 氢氧化钠和碳酸钠混合体系

- 4.3.1 实验

- 4.3.2 结果与讨论

- 4.4 氢氧化钙体系

- 4.4.1 实验

- 4.4.2 结果与讨论

- 4.5 硫酸浸出体系

- 4.5.1 实验

- 4.5.2 结果与讨论

- 4.6 本章小结

- 第五章 铅铜锍在氢氧化钠体系的加压氧化处理

- 5.1 全工艺流程图

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 反应温度的影响

- 5.2.2 碱过量系数的影响

- 5.2.3 氧气分压的影响

- 5.2.4 搅拌速度的影响

- 5.2.5 反应时间的影响

- 5.2.6 液固比的影响

- 5.2.7 最佳工艺条件

- 5.3 本章小结

- 第六章 碱性加压浸出渣的酸性浸出和硫酸铜溶液的电积

- 6.1 加压碱性浸出渣的硫酸浸出

- 6.1.1 硫酸起始浓度的影响

- 6.1.2 浸出终点溶液pH值的影响

- 6.1.3 反应温度的影响

- 6.2 硫酸铜溶液的电积

- 6.2.1 电流密度对电流效率的影响

- 6.2.2 温度对电流效率的影响

- 6.2.3 硫酸浓度对电流效率的影响

- 6.2.4 铁离子浓度对电流效率的影响

- 6.2.5 铜离子浓度与槽电压的关系

- 6.3 本章小结

- 第七章 碱性加压氧化处理铅铜锍的工业试验

- 7.1 前言

- 7.2 工艺流程

- 7.3 实验原料及设备

- 7.3.1 试验原料

- 7.3.2 设备

- 7.4 试验的结果及讨论

- 7.4.1 铅铜锍的碱性加压氧化处理

- 7.4.2 碱性浸出渣的硫酸浸出

- 7.4.3 铜的电积

- 7.5 本章小结

- 第八章 结论与建议

- 8.1 总结

- 8.2 存在的问题与建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表论文和获得奖励

- 1 读书期间发表论文

- 2 读书期间发表专利

### 相关论文文献

- [1].高铁酸钾氧化处理高浓度农药废水的研究[J]. 环境科技 2017(03)

- [2].浅叙工业废水高级氧化处理技术[J]. 化工设计通讯 2017(07)

- [3].酸碱度对焦化废水强氧化处理效率的影响探讨[J]. 环境与生活 2014(10)

- [4].工业废水高级氧化处理技术综述[J]. 上海节能 2016(11)

- [5].替代黑氧化处理工艺的技术概要和动向[J]. 印制电路信息 2009(06)

- [6].关于生活水氧化处理的技术研究[J]. 科学之友 2011(23)

- [7].废水高级氧化处理实验平台的研制[J]. 实验技术与管理 2008(06)

- [8].微波强化氧化处理难降解有机废水研究进展[J]. 工业水处理 2012(02)

- [9].过硫酸盐氧化处理含萘磺酸废水[J]. 环境科学 2020(09)

- [10].高级氧化处理有机磷农药废水研究进展[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [11].浅谈钢的氧化处理[J]. 价值工程 2013(33)

- [12].离子硫化、氧化处理的摩擦机理与应用[J]. 金属加工(热加工) 2010(01)

- [13].TiO_2电极光电催化氧化处理水体中的蒽[J]. 环境科学研究 2017(02)

- [14].羽毛过氧化处理后的蛋白质消化率测定[J]. 饲料研究 2011(09)

- [15].油气田压裂返排液复合氧化处理技术实验研究[J]. 新疆环境保护 2017(02)

- [16].温和碱氧化处理对花生壳酶解效果的影响[J]. 中国粮油学报 2013(02)

- [17].氧化处理对医用镍钛合金表面亲水性的影响[J]. 国际口腔医学杂志 2011(05)

- [18].航空发动机叶片表面涂层氧化处理可行性研究[J]. 航空维修与工程 2017(10)

- [19].印染废水絮凝沉淀-氧化处理研究及工程调试[J]. 能源与环境 2015(06)

- [20].碘量法测定氧化处理槽液中的高锰酸钾[J]. 电镀与精饰 2013(06)

- [21].热氧化处理对聚碳硅烷化学结构与热解特性的影响[J]. 现代机械 2010(04)

- [22].过硫酸盐氧化处理脱硫废水的研究[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [23].氧化处理缓解煤岩储层煤粉堵塞损害实验[J]. 天然气工业 2020(11)

- [24].过硫酸盐氧化处理苯胺研究[J]. 广东化工 2012(05)

- [25].酚醛树脂/混酸处理碳纳米管复合材料的制备与性能[J]. 中国塑料 2014(09)

- [26].PAM絮凝剂对高级氧化处理后泥浆脱水性能影响的研究[J]. 化工装备技术 2018(04)

- [27].高铁酸钾氧化处理危废填埋场渗滤液研究[J]. 广州化工 2013(22)

- [28].微波诱导碳纤维表面氧化处理的研究[J]. 塑料工业 2016(08)

- [29].苯酚废水的高级氧化处理技术[J]. 水科学与工程技术 2008(01)

- [30].钢的氧化处理应用研究[J]. 中国新技术新产品 2012(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/60cb5836ad1d2efd5ed0f46e.html