# 锌窑渣干燥尾气减排及余热回收利用研究

### 论文摘要

冶金物料干燥等工业过程中产生大量温度为80℃左右,相对湿度为100%的尾气,经净化后为空气和低温水蒸汽的混合物。由于其能量品位较低,企业一般直接排放到大气中。然而,低温水蒸汽直接排放到大气中,从外观上看呈白色“烟雾”状,与工业上排放的废气极为相似,疑为废气排放。此外,低温水蒸汽含有大量余热,通过使空气温度升高的增温作用污染大气,既对环境造成热污染,而且造成大量能源的浪费。本文在对某冶金企业锌窑渣干燥尾气排放量、成分进行测试及分析的基础上,通过研究低温水蒸汽减排机理,开发了一种新型高效紧凑型间壁式气-液换热器及空气源热泵梯级减排工艺系统。该减排系统的工作过程为：车间排出的低温水蒸汽首先进入间壁式气-液换热器,被初步冷凝,产生生活热水；经过第一级冷却后的低温水蒸汽通过风管引入空气源热泵蒸发器,水蒸汽再次被冷凝,产热风。设计与制作了高效紧凑型间壁式气-液换热器及空气源热泵梯级减排工艺系统,在单因素实验的基础上,利用响应曲面法的中心组合设计,对低温水蒸汽余热回收工艺参数进行优化分析。选择冷却水流量、热泵蒸发器迎风面积和热泵冷凝器风速作为优化因素,研究各因素的不同水平对换热效果的影响。实验结果表明：（1）影响换热量的因素中热泵蒸发迎风面积影响较小,冷凝器风速及冷却水流量影响较显著。（2）实验因子与换热量符合二次方程模型。（3）在分析了各个因子的显著性和交互作用后,得到的最优工艺参数为：冷却水流量83.58ml/s,热泵蒸发器迎风面积为lm2,热泵冷凝器风速为3m/s。在此条件下,梯级回收系统的实际换热量为11641.27J,与预测值基本吻合。（4）经蒸发器冷凝后的水蒸汽及其它不凝性气体,通过焓湿图分析软件可计算出其在80.8kpa压强下的露点为10-11.5℃,均低于环境温度24℃,没有白色烟雾,可通过烟囱向大气中排放。对系统进行了节能效率分析,余热回收利用率为64.38%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 国内外干燥尾气余热利用现状及存在的问题

- 1.2.1 废气循环节能方案

- 1.2.2 多效节能废气余热利用技术方案

- 1.2.3 利用余热回收装置

- 1.2.4 存在的问题

- 1.3 间壁式换热器

- 1.4 空气源热泵及其优点

- 1.4.1 空气源热泵组成

- 1.4.2 空气源热泵工作原理

- 1.4.3 空气源热泵的四大优点

- 1.4.4 国内外近几年研究热点

- 1.4.5 存在的问题

- 1.5 课题研究的意义及内容

- 1.5.1 本课题的目的及意义

- 1.5.2 主要内容

- 第二章 低温水蒸汽余热回收利用系统方案

- 2.1 某冶金企业锌窑渣干燥尾气排放量、成分测试及分析

- 2.2 低温水蒸汽排放问题原因分析

- 2.3 低温水蒸汽热力学分析

- 2.3.1 湿空气基本性质

- 2.3.2 湿空气冷却过程

- 2.4 低温水蒸汽减排及余热回收利用技术方案

- 2.4.1 低温水蒸汽余热回收利用方案一

- 2.4.2 低温水蒸汽余热回收利用方案二

- 2.4.3 低温水蒸汽余热回收利用方案三

- 2.5 低温水蒸汽余热回收利用技术方案分析

- 2.5.1 回收水蒸汽余热产热水、热风工艺初步试算

- 2.5.2 回收水蒸汽余热产热风工艺初步试算

- 2.5.3 回收水蒸汽余热产热水工艺初步试算

- 2.5.4 工艺方案选择

- 2.6 本章小结

- 第三章 低温水蒸汽减排及余热回收利用系统实验研究

- 3.1 实验装置

- 3.1.1 实验装置原理图

- 3.1.2 实验原理

- 3.1.3 ID-DiaGram1.3.5

- 3.2 实验装置

- 3.2.1 实验装置明细

- 3.2.2 实验装置图

- 3.3 单因素实验

- 3.4 本章小结

- 第四章 低温水蒸汽减排及余热回收利用优化实验研究

- 4.1 响应曲面法

- 4.2 实验设计

- 4.3 实验结果与分析讨论

- 4.3.1 设计方法

- 4.3.2 模型回归方程及分析

- 4.3.3 显著性分析

- 4.3.4 交互作用分析

- 4.3.5 预测值与实验值比较

- 4.4 工艺参数优化

- 4.5 本章小结

- 第五章 系统节能效益分析

- 5.1 系统设备利用率

- 5.2 系统余热回收率

- 5.3 节能效益

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论及展望

- 6.1 结论

- 6.2 对进一步工作的展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录A 攻读硕士期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].搭建交流平台 分享探索成果 2019锅炉低氮与余热回收利用技术论坛成功举办[J]. 上海节能 2019(12)

- [2].搭建交流平台 分享探索成果 2019锅炉低氮与余热回收利用技术论坛成功举办[J]. 应用激光 2019(06)

- [3].我国工业余热回收利用技术现状分析[J]. 装备制造技术 2019(12)

- [4].汽车尾气余热回收利用装置探索[J]. 农机使用与维修 2020(05)

- [5].复合余热回收利用技术在热电厂的应用分析[J]. 科技创新导报 2017(19)

- [6].空压机余热回收利用节能初探[J]. 煤 2015(11)

- [7].马钢余热回收利用的成就与历程[J]. 冶金动力 2020(01)

- [8].燃煤电厂余热回收利用及控白烟技术的应用[J]. 节能与环保 2020(Z1)

- [9].高炉冲渣水余热回收利用[J]. 山西冶金 2017(03)

- [10].印染废水余热回收利用及经济效益分析[J]. 制冷与空调(四川) 2017(01)

- [11].供热系统余热回收利用及锅炉经济合理运行分析[J]. 现代商贸工业 2016(34)

- [12].循环水余热回收利用控制系统一体化及其控制策略的研究[J]. 华北电力技术 2015(04)

- [13].钢渣热焖循环水余热回收利用系统的设计与应用[J]. 机电信息 2012(09)

- [14].烧结余热回收利用现状与发展[J]. 天津冶金 2018(03)

- [15].关于征集余热回收利用及用热系统优化节能服务机构的通知[J]. 上海节能 2019(08)

- [16].焦化生产过程中炼焦余热回收利用工艺探析[J]. 企业技术开发 2011(03)

- [17].钻井队柴油机余热回收利用技术[J]. 石油工业技术监督 2010(10)

- [18].新型酸雾回收系统及余热回收利用技术[J]. 金属制品 2019(06)

- [19].多晶硅还原炉系统余热回收利用[J]. 山东化工 2019(21)

- [20].塔里木英买处理厂余热回收利用的可行性分析[J]. 化工管理 2015(25)

- [21].电熔镁砂熔坨余热回收利用分析[J]. 耐火材料 2014(03)

- [22].余热回收利用国外专利分析[J]. 云南化工 2012(01)

- [23].油田污水余热回收利用技术[J]. 石油和化工设备 2011(05)

- [24].浴池废水余热回收利用及节能分析[J]. 西安工程大学学报 2010(05)

- [25].宁钢2~#烧结环冷余热回收利用实践[J]. 冶金动力 2020(02)

- [26].高调水及半水煤气的余热回收利用[J]. 安徽化工 2016(06)

- [27].燃煤电厂烟气低温余热回收利用研究[J]. 热能动力工程 2017(08)

- [28].涂装烘干炉系统的余热回收利用[J]. 现代涂料与涂装 2015(11)

- [29].罩式退火炉余热回收利用系统在酸洗中的应用[J]. 浙江冶金 2012(03)

- [30].矿井地面空压机余热回收利用的研究[J]. 机械管理开发 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/60dd2e0b4d74f09c31f9541f.html