# 基于CT图像的肺部疑似病灶区域分割算法研究

### 论文摘要

肺癌是当今对人类生命健康危害最大的恶性肿瘤之一,特别近半个世纪以来,各国肺癌的发病率和病死率都在急剧上升。在CT日益普及的今天,CT扫描已成为肺癌筛检最重要的手段。然而,CT扫描产生的图像量很大,大量的CT图像直接导致医生工作量的增加,从而增加了漏诊和误诊的几率。计算机辅助系统(CAD)的开发,提高了结节检测准确性和科学性,而多数肺癌在CT图像中是以肺结节的形式表现的。该系统能够对肺部CT图像进行自动分析后,给医生提示可疑肺结节,从而克服了一些主观因素,提高了对肺结节性病变(包括早期小肺癌)的检出率。疑似病灶区域也叫感兴趣区域(Region of Interest, ROI),是肺癌CAD系统的重要环节。本文在阅读国内外相关文献的基础上,对三种基于CT图像的ROI分割算法进行了深入研究。首先在详细分析CT图像肺结节特征的基础上,使用Matlab软件对图像进行阈值分割、去除、连通分量标记,区域周长和面积的计算以及圆形度计算等处理,实现了基于形状特征的肺结节分割算法；其次在深入分析高斯模板的构造和模板匹配算法的基础上,根据ROI区域的大小构造不同尺寸的高斯模板,进行模板匹配,根据模板匹配的相关系数来提取ROI,实现了基于模板匹配的ROI分割算法；最后采用模糊c均值聚类技术对临床医学肺部CT图像进行分割,运用CT灰度图像的像素值作为样本集合进行聚类,将肺部CT图像分割成不同的类别区域,使得相似区域具有特征相似性,不同区域具有特征差异性,从而实现了基于模糊聚类的ROI分割算法。多幅临床图像的实验结果表明,本文所实现的三种区域分割算法都可以取得较好的分割效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景、目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文组织结构

- 第2章 相关理论

- 2.1 图像处理的基本方法

- 2.1.1 空域法和频域法

- 2.1.2 滤波方法

- 2.1.3 去噪方法

- 2.2 图像形状特征分析

- 2.2.1 矩形度

- 2.2.2 圆形度

- 2.2.3 几何测量

- 2.3 阈值分割

- 2.3.1 最大类间方差法

- 2.3.2 迭代式阈值选择

- 2.4 数学形态学运算

- 2.4.1 结构元素

- 2.4.2 膨胀与腐蚀

- 2.4.3 开运算与闭运算

- 2.5 模糊聚类算法分析

- 2.5.1 模糊理论基础

- 2.5.2 聚类及其基本方法

- 2.6 本章小结

- 第3章 基于形状特征的ROI分割算法

- 3.1 阈值分割

- 3.2 去噪点和连通分量标记

- 3.2.1 形态学应用

- 3.2.2 去除噪点

- 3.2.3 连通分量标记

- 3.3 ROI圆形度求取

- 3.4 算法流程

- 3.5 实验及结果分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 基于模板匹配的ROI分割算法

- 4.1 模板匹配方法

- 4.1.1 相关系数

- 4.1.2 不变矩

- 4.2 高斯模板的构造

- 4.2.1 高斯函数

- 4.2.2 归一化高斯模板

- 4.3 算法流程

- 4.3.1 肺部图像预处理

- 4.3.2 图像除噪

- 4.3.3 构造模板

- 4.3.4 算法描述

- 4.4 实验及结果分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 基于模糊聚类的ROI分割算法

- 5.1 硬c均值聚类算法和模糊c均值聚类算法

- 5.1.1 硬c均值聚类算法

- 5.1.2 模糊划分空间

- 5.1.3 模糊c均值聚类算法

- 5.2 模糊c均值聚类算法分析

- 5.3 算法流程

- 5.4 实验及结果分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].儿童闭塞性细支气管炎的CT表现[J]. 按摩与康复医学 2016(04)

- [2].基于CT扫描试验的透水混凝土孔隙分布特征研究[J]. 硅酸盐通报 2019(11)

- [3].多元文化区域主动脉夹层瘤患者接受螺旋CT检查下的护理对照[J]. 影像技术 2020(01)

- [4].CT术前诊断结肠癌以及术后结肠癌复发的临床价值分析[J]. 影像技术 2020(01)

- [5].试论临床工程师开展CT维护工作的局限性及改进措施[J]. 中国医疗器械信息 2019(21)

- [6].CT三期增强扫描在肝脏肿瘤鉴别诊断中的价值[J]. 现代医用影像学 2019(12)

- [7].综合护理在调强放疗患者增强CT定位中的应用效果[J]. 医学理论与实践 2019(23)

- [8].跖骨软骨母细胞瘤的CT表现特点[J]. 中国矫形外科杂志 2019(23)

- [9].探究CT室检查中实行责任制护理安全管理措施的应用效果[J]. 智慧健康 2019(33)

- [10].消化道造影联合多层螺旋CT在胃底贲门癌诊断中的临床价值[J]. 现代医用影像学 2019(12)

- [11].CT结合高频超声对甲状腺乳头状癌颈部淋巴结转移的诊断价值[J]. 医学综述 2019(23)

- [12].CT增强扫描中的护理干预报告[J]. 中国中西医结合外科杂志 2019(06)

- [13].腮腺肌上皮瘤的CT影像分析[J]. 医学影像学杂志 2019(11)

- [14].低剂量CT扫描在成人继发性肺结核患者检查中的应用[J]. 中国民康医学 2019(20)

- [15].常规CT及多层螺旋CT在支气管扩张症诊断中的应用价值[J]. 医疗装备 2019(22)

- [16].多层螺旋CT低剂量扫描鉴别诊断肺部小结节的价值[J]. 医学信息 2019(23)

- [17].64排螺旋CT后处理重建技术在小儿气管、支气管异物诊断中的价值[J]. 临床医学研究与实践 2019(36)

- [18].探讨腹部CT检查对诊断结肠肿瘤性肠梗阻的临床价值[J]. 心理月刊 2019(23)

- [19].腹部X线与CT扫描诊断急性肠梗阻的临床价值[J]. 医学食疗与健康 2019(14)

- [20].腹部增强CT扫描对结肠肿瘤性肠梗阻的诊断价值[J]. 中国肿瘤临床与康复 2019(12)

- [21].多层螺旋CT三维重建用于骨关节创伤诊断的价值研究[J]. 云南医药 2019(06)

- [22].分析腹部CT与磁共振胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的应用效果[J]. 中国医药指南 2019(32)

- [23].螺旋CT在腹部创伤中的诊断价值及临床意义分析[J]. 中国医药指南 2019(32)

- [24].64排螺旋CT图像重建对肋骨、肋软骨骨折的临床诊断价值[J]. 浙江创伤外科 2019(06)

- [25].螺旋CT对腰椎间盘突出症并发椎管狭窄的诊断效果观察[J]. 中国医疗器械信息 2019(22)

- [26].X线机、CT设备联合应用对腰椎间盘突出症的临床诊断分析[J]. 智慧健康 2019(34)

- [27].基于CT图像颈椎三维实体模型重建及3D打印[J]. 中国医疗器械杂志 2019(06)

- [28].探讨CT影像学对于血管性痴呆的诊断价值[J]. 中国实用医药 2019(34)

- [29].双源CT双能量成像在脑血管病患者检查中的应用价值[J]. 中国卫生工程学 2019(06)

- [30].多层螺旋CT对慢性阻塞性肺疾病肺动脉高压的诊断价值[J]. 慢性病学杂志 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/60f9c7f49667a228c8a4f88e.html