# 气液两相流三维自由面流动问题的数学模型研究

### 论文摘要

近年来,气液两相流动数值模拟技术是计算流体动力学（CFD）领域研究的热点和前沿课题之一。如何追踪相间运动界面是气液两相流动数值模拟中的一个关键问题,它直接影响着整个计算过程的收敛性和计算结果的稳定性,因此,建立具有高精度的自由面追踪方法的三维两相流数值模型是自由面流动问题数值研究的主要手段。本文首先对研究自由面流动的各种数值方法,进行了较全面的概述,特别对VOF方法作了较详细的介绍和分析。考虑到大规模复杂界面流模拟的需要,基于三维非稳态的Navier-Stokes方程,利用有限体积法在分块结构网格体系上进行数值离散,建立了基于气液两相流动问题的三维数值模型。模型中,引入高分辨率的CICSAM和STACS格式界面捕捉的VOF方法,这类方法具有编程简单,能够很好的描述界面的融合、破碎和分裂等现象,同时,采用多重网格技术加速方程的求解,运用OpenMP技术实现了程序的并行化。为检验模型的准确性和对复杂自由面运动模拟的有效性,通过平移流场、旋转流场、剪切流场和三维变形场内界面的运动对其进行检验,对比分析两种方法的计算结果,发现STACS-VOF方法追踪界面的精度更高。在所建立的两相流数值模型中考虑运动界面表面张力的作用,采用STACS-VOF方法和CSF模型进行了三维自由面典型问题的数值模拟,包括水滴自由下落与水面冲击过程、气泡在水中的自由上升过程,以及液面的晃动问题,模拟的结果与实际物理现象非常相似,证明了模型的可靠性和有效性。最后,在建立的模型基础上,运用大涡模拟技术,数值模拟了溃坝发生后溃坝波分别在下游干、湿边界上的运动过程。同时,数值研究溃坝波的破碎及其在斜坡上的传播过程。研究表明,本文所建立的气液两相流模型能很好的模拟掺气水流的运动,能较好的模拟水流在传播过程中常伴有波的破碎、翻滚和跃动等现象。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 气液两相流研究国内外发展概况

- 1.2.1 气液两相流动数学模型概述

- 1.2.2 气液两相流动数值模拟的研究现状

- 1.3 自由面流动问题的国内外发展概况

- 1.3.1 自由面流动问题的数值方法概述

- 1.3.2 自由面流动问题的数值研究概述

- 1.4 主要研究内容与目标

- 第二章 三维气液两相流数学模型

- 2.1 概述

- 2.2 控制方程

- 2.3 数值求解方法

- 2.3.1 网格划分

- 2.3.2 插值与梯度近似

- 2.3.3 有限体积法离散控制方程

- 2.3.4 自由面追踪

- 2.3.5 线性方程组求解方法

- 2.3.6 OpenMP 并行计算

- 2.4 紊流模型

- 2.5 数值稳定性分析

- 2.6 初始条件与边界条件

- 2.6.1 初始条件

- 2.6.2 边界条件

- 2.7 计算流程与程序框图

- 第三章 自由面追踪的VOF方法研究与改进

- 3.1 VOF方法研究概述

- 3.2 CICSAM格式的研究

- 3.2.1 流体体积函数输运方程的离散

- 3.2.2 归一变量表（NVD）

- 3.2.3 CICSAM中的基本差分格式

- 3.2.4 预测-修正过程

- 3.3 自由面追踪方法的改进

- 3.4 模型验证及算例

- 3.4.1 平移流场—同心方框运动模型

- 3.4.2 旋转流场—ZALESKA模型

- 3.4.3 剪切流场—圆形界面运动模型

- 3.4.4 三维变形场

- 3.5 本章小结

- 第四章 气液两相流三维数值验证

- 4.1 表面张力与CSF模型

- 4.2 数值算例与分析

- 4.2.1 水滴自由下落与水面冲击过程的数值模拟

- 4.2.2 气泡在水中的自由上升过程

- 4.2.3 液面晃荡问题

- 4.4 本章小结

- 第五章 溃坝波及其在斜坡上传播的数值研究

- 5.1 引言

- 5.2 三维溃坝问题

- 5.2.1 溃坝波在干边界上传播的数值研究

- 5.2.2 溃坝波在湿边界上传播的数值研究

- 5.3 溃坝波在斜坡上传播的数值研究

- 5.3.1 问题描述与基本假设

- 5.3.2 模型设置

- 5.3.3 数值结果与分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间发表论文目录

- 附录 B 攻读学位期间参与项目目录

### 相关论文文献

- [1].基于能量损失率最小原理求解稳定渗流场的自由面曲线[J]. 水力发电 2019(02)

- [2].基于环形自由面岩土高效爆破的研究与应用[J]. 爆炸与冲击 2018(01)

- [3].近自由面的超空泡流动的数值模拟研究[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [4].无侧向自由面相邻采空区处理技术分析[J]. 工程爆破 2019(04)

- [5].典型自由面流动问题的SPH-ALE数值模拟[J]. 计算物理 2017(06)

- [6].自由面与最小抵抗线对爆破振动的影响分析[J]. 隧道建设(中英文) 2018(01)

- [7].自由面对爆破振动信号能量分布特征的影响[J]. 爆炸与冲击 2017(06)

- [8].带自由面三维艇体表面流谱拓扑结构研究[J]. 舰船科学技术 2019(12)

- [9].楔形掏槽柱状药包爆破下自由面的应力分布[J]. 有色金属(矿山部分) 2017(03)

- [10].连续分段运动下势流方程的数值模拟[J]. 工程数学学报 2019(03)

- [11].岩石碎胀系数与深孔爆破补偿空间的关系[J]. 现代矿业 2015(12)

- [12].含自由面岩体预裂爆破控制技术[J]. 煤矿安全 2015(04)

- [13].浅析矿山地下开采中深孔爆破工艺技术的优化[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(10)

- [14].带自由面肥大船粘性绕流场的数值模拟[J]. 船舶力学 2008(01)

- [15].浅析矿山地下开采中深孔爆破工艺技术的优化[J]. 世界有色金属 2019(07)

- [16].裂隙网络无压渗流分析的初流量法[J]. 岩土力学 2012(06)

- [17].波流及自由面对跨海桥隧预制结构水动力性能影响的数值分析[J]. 上海交通大学学报 2013(10)

- [18].近自由面三维水翼的水动力分析及试验研究[J]. 船舶力学 2011(10)

- [19].含自由面岩体裂隙网络非线性渗流分析的传导矩阵调整法[J]. 水动力学研究与进展A辑 2010(04)

- [20].数值模拟现代水面舰船带自由面的湍流绕流场[J]. 中国舰船研究 2010(06)

- [21].复杂边界附近气泡的动态特性研究[J]. 力学季刊 2008(01)

- [22].基于COMSOL Multiphysics的重力坝渗流场与应力场耦合分析[J]. 水利水电技术 2017(03)

- [23].自由面格林函数分类计算及船海水动力学中的应用[J]. 水动力学研究与进展A辑 2014(04)

- [24].模拟自由面影响的涡格方法[J]. 水动力学研究与进展(A辑) 2020(03)

- [25].岩体裂隙网络非稳定渗流分析与数值模拟[J]. 岩土力学 2013(04)

- [26].近自由面三维水翼的水动力时域分析(英文)[J]. 船舶力学 2010(12)

- [27].三维非恒定渗流自由面边界积分项的高精度数值积分[J]. 水科学进展 2008(01)

- [28].无压渗流渗出面确定的等效结点流量法[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [29].气泡与自由液面相互作用形成水射流的机理研究[J]. 物理学报 2017(04)

- [30].圆柱表面电渗驱动液体薄膜流动特性[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/60fe784ce32b0bce74b5946f.html