# 颗粒增强镁基复合材料高温性能及热加工图研究

### 论文摘要

近年来,随着世界能源危机和环境问题日益显著,汽车工业为了达到高效率,低排放和轻量化的要求,对性能优异的镁合金的应用已经达到了前所未有的地步。虽然镁合金的应用在汽车工业中已经越来越多,但是镁合金的耐热性能较差限制了其在汽车工业上的进一步应用。通过原位合成的方法向基体镁合金中加入增强相的方法可以有效改善镁合金的综合性能。然而,由于镁自身晶体结构的原因导致镁合金的加工性能很差。当硬质的陶瓷颗粒加入基体后,更加恶化了镁合金基体的加工性。因此,如何选用适当的热加工工艺,提高镁基复合材料的加工性能,从而改善复合材料的微观组织就成为研制和开发综合性能优越的镁基复合材料所面临的关键问题。本文的研究工作主要是针对上述问题进行的,分别通过研究高温流变行为和建立热加工图对颗粒增强镁基复合材料的热加工性能进行表征。研究主要结论如下:铸态TiCp/AZ91D镁基复合材料在高温压缩变形过程中存在稳态流变特征,流变应力随着温度的升高,应变速率的降低而降低。在较低温度范围内,TiC颗粒强化效果明显。随着温度的升高,增强相对基体AZ91D合金的增强效果逐渐消失,其主要原因在于TiC增强颗粒的形成会诱发复合材料中AZ91D基体合金的动态再结晶的发生,从而削弱了位错强化的作用。3vol.%TiCp/AZ91D镁基复合材料的热加工图表明,该复合材料在镁合金常见变形温度（250-400°C）和常见应变速率（10-3-8s-1）范围内出现两个动态再结晶区域和两个加工非稳区域。通过微观组织的观察,确定了两个非稳区域的主要失稳机制: （250-350oC, 10-0.5-10s-1）范围内是由绝热剪切造成的流变集中;（250-300oC ,10-2.5-10-1.5s-1）的中间区域是3vol.%TiCp/AZ91D镁基复合材料所特有的一个热加工失稳区,该区域是由于TiC颗粒诱发复合材料中AZ91D基体合金的动态再结晶的发生不均匀而造成增强颗TiC颗粒团聚严重,从而造成的流变失稳。?通过3vol.%TiCp/AZ91D复合材料的热加工图确定了复合材料的热挤压工艺参数,进行成功热挤压试验后,进一步验证了镁基复合材料的热加工图的准确性。通过热压缩及热压缩蠕变实验,对TiCp/AZ91D复合材料挤压态的高温压缩变形和高温压缩蠕变进行研究,发现热挤压工艺可以有效的提高镁基复合材料的高温压缩性能及高温蠕变性能,同时改善了铸态镁基复合材料高温强化失效。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 背景

- 1.2 颗粒增强镁基复合材料的制备

- 1.3 颗粒增强镁基复合材料高温性能研究

- 1.4 镁合金及镁基复合材料的应用

- 1.5 本文的研究目的与研究内容

- 第二章 试验材料和试验方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 高温压缩实验

- 2.3 挤压实验

- 2.4 分析测试方法

- 第三章 铸态颗粒增强镁基复合材料高温流变行为

- 3.1 引言

- 3.2 AZ91D 镁合金的流变行为

- 3.3 3vol%TiC/AZ91D 镁合金的流变行为

- 3.4 本章小结

- 第四章 颗粒增强镁基复合材料的热加工图研究

- 4.1 引言

- 4.2 热加工图理论

- 4.3 热加工图绘制

- 4.4 本章小结

- 第五章 颗粒增强镁基复合材料挤压态高温流变行为研究

- 5.1 引言

- 5.2 挤压参数的选择

- 5.3 挤压态微观组织观察

- 5.4 挤压态颗粒增强镁基复合材料高温压缩性能

- 5.5 挤压态 AZ91D 合金与 TiCp/AZ91D 复合材料蠕变性能研究

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 作者攻读硕士学位期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于计算机技术在金属材料热加工领域中的应用[J]. 西部皮革 2019(22)

- [2].探究计算机数值模拟在材料热加工工程中的应用——评《计算机在材料热加工工程中的应用》[J]. 材料保护 2020(02)

- [3].学以致用——揭开“工程材料与热加工”课程改革的盖头[J]. 教育教学论坛 2020(23)

- [4].热加工食品中呋喃的生成机制[J]. 天津科技大学学报 2015(01)

- [5].食品热加工中的呋喃[J]. 思茅师范高等专科学校学报 2011(06)

- [6].深圳市售热加工食品中呋喃污染状况调查[J]. 中国热带医学 2011(10)

- [7].山东热加工禽肉产品打开南非市场[J]. 中国禽业导刊 2008(12)

- [8].《钢热加工数值模拟手册》[J]. 装备机械 2016(04)

- [9].班主任工作的“热加工”与“冷处理”[J]. 新课程(综合版) 2009(03)

- [10].汽车金属材料热加工中的问题与解决方案研究[J]. 内燃机与配件 2020(16)

- [11].热加工食品中呋喃的研究进展[J]. 食品与生物技术学报 2010(01)

- [12].“热加工实习”教学改革初探[J]. 中国校外教育 2009(04)

- [13].顶空气相色谱-质谱法检测市售热加工食品中的呋喃[J]. 南昌大学学报(工科版) 2012(02)

- [14].山东又一家企业通过日本热加工禽肉出口注册[J]. 家禽科学 2017(05)

- [15].非热加工食品的安全性进展[J]. 包头医学院学报 2011(03)

- [16].超高效液相色谱-串联质谱法测定高温热加工食品中的丙烯酰胺[J]. 食品与发酵工业 2008(07)

- [17].液相色谱串联质谱法测定热加工食品中杂环胺[J]. 食品研究与开发 2016(22)

- [18].热加工对蜂蜜质量影响的研究进展[J]. 食品与发酵工业 2019(14)

- [19].微课在高职《热加工检测技术》教学中的应用[J]. 散文百家 2018(05)

- [20].金属材料热加工裂纹与控制技术分析[J]. 内燃机与配件 2020(04)

- [21].运用多种控制专利技术 减少热加工食品中丙烯酰胺[J]. 中国食品 2019(08)

- [22].铸锻焊等热加工方法的介绍[J]. 南方农机 2016(01)

- [23].汽车修理操作中热加工强化技术应用[J]. 价值工程 2015(24)

- [24].顶空固相微萃取-气质联用法测定热加工食品中的呋喃[J]. 中国卫生检验杂志 2012(04)

- [25].基于热加工图的中碳钢加工性能分析[J]. 钢铁研究学报 2019(01)

- [26].强化三大措施 推进节能减排 上海四大热加工行业节能减排现状与对策[J]. 上海质量 2009(03)

- [27].热加工强化技术在汽车修理中的应用[J]. 民营科技 2017(06)

- [28].ELISA法测定热加工食品中的丙烯酰胺[J]. 中国酿造 2011(05)

- [29].顶空气相色谱-质谱法测定热加工食品中呋喃的方法研究[J]. 华南预防医学 2009(04)

- [30].热加工对鸡蛋中4种主要过敏原结构的影响[J]. 食品科学 2017(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/611c1ac269a89d6ed55dddca.html