# 某型武器身管真值测量系统的设计

### 论文摘要

现代战争是一场高新技术的较量,武器性能作为其核心历来为视为兵器行业发展的重中之重。武器的测试评估系统要求能对武器各种参数作综合的性能测试,根据这些检测数据,最终给出武器性能评估结果。本设计为武器测试系统中的身管真值测量子系统,主要是对火炮身管的真实物理转动角度进行检测。论文结合设计提出的要求,在对传统单摩擦轮测角机理研究的基础上提出多传感器冗余测量方案以消除测角过程中各种内外因素引入误差,设计了两层信息融合模型对多传感器检测数据进行了处理。首先,对传统单摩擦轮测角方案进行了分析,根据测量中存在的各种误差源,对误差机理进行了建模,以实现对不同误差因子进行补偿。提出了多摩擦轮测量方案,根据测量方案,对系统的总体结构进行了设计。然后,根据系统总体结构组成,对系统硬件进行了设计选型,主要完成对防滑摩擦轮,机械测量头的结构设计和测量中所用到的各种传感器以及采集卡的设计选型。在确定系统硬件后对测量系统的软件进行了设计。接着,根据多传感器采集数据的特点,按照处理要求设计两层的信息融合模型。结合摩擦轮打滑信号的特征,采用相关分析的方法对采集信号中的打滑信号进行了识别和修复,并通过小波分析的方法对采集过程中的噪声和干扰进行了有效的滤除。最后,为提高处理精度和可靠性,设计人工神经网络对预处理后的检测信号进行了特征层的融合,并对融合结果进行了仿真。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及其意义

- 1.2 国内外发展现状

- 1.2.1 国外角度测量系统的发展状况

- 1.2.2 国内测角系统的发展状况

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 身管真值检测系统测量方案的确定

- 2.1 测角系统功能要求及技术指标

- 2.2 测角方案确定

- 2.2.1 单滚轮测角法

- 2.2.2 多传感器冗余测量法

- 2.3 本章小结

- 第3章 测量系统结构设计以及软硬件设计

- 3.1 多摩擦轮测量系统结构设计

- 3.2 数据采集系统的硬件设计

- 3.2.1 测量装置的机械结构设计

- 3.2.2 测角系统硬件设计与选型

- 3.3 检测系统软件的设计

- 3.3.1 开发平台的选择

- 3.3.2 数据采集软件设计

- 3.4 本章小结

- 第4章 多传感器检测系统信息融合

- 4.1 信息融合概要

- 4.2 检测系统数据层信息融合

- 4.2.1 打滑信号的修复

- 4.2.2 基于小波分析的检测信号处理

- 4.3 基于人工神经网络的特征层数据融合

- 4.3.1 BP神经网络数学模型

- 4.3.2 神经网络结构设计

- 4.3.3 仿真验证

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种新型摩擦轮自行车发电装置的创新设计研究[J]. 宁波工程学院学报 2017(03)

- [2].竖井多绳摩擦轮提升机升级改造与应用[J]. 江西煤炭科技 2014(01)

- [3].浅谈改进多绳摩擦轮提升机换绳工艺[J]. 中国高新技术企业 2009(12)

- [4].基于工况的多绳提升机摩擦轮有限元分析[J]. 煤炭技术 2018(06)

- [5].一种在汽车总装输送线中使用的摩擦轮驱动器的设计与使用[J]. 农机使用与维修 2016(06)

- [6].皮带轮、同心轮和摩擦轮的区别与联系[J]. 中学生数理化(高一版) 2008(03)

- [7].塔式多绳摩擦轮提升机快速换绳方法改进[J]. 科技信息 2010(12)

- [8].基于S7-300的多绳摩擦轮提升机振动监测系统设计[J]. 煤矿机械 2010(09)

- [9].煤矿多绳摩擦轮提升机首绳快速更换施工技术[J]. 山东煤炭科技 2011(04)

- [10].驱动摩擦轮过盈配合的设计及仿真分析[J]. 金属加工(冷加工) 2019(08)

- [11].大功率落地式多绳摩擦轮提升机关键技术应用研究[J]. 机电工程技术 2015(12)

- [12].立井摩擦轮提升机首尾绳更换方法研究[J]. 中国矿山工程 2014(04)

- [13].摩擦提升防滑系统制动性能研究[J]. 机械设计与制造工程 2020(10)

- [14].落地式摩擦轮绞车主导轮绳槽切削的工艺选择[J]. 黑龙江科技信息 2014(08)

- [15].进口摩擦轮提升机国产化联轴器的安装调试[J]. 矿山机械 2010(06)

- [16].多绳摩擦轮绞车更换首绳工艺研究[J]. 山东煤炭科技 2010(03)

- [17].摩擦轮提升机防滑安全系数理论的应用[J]. 水力采煤与管道运输 2008(04)

- [18].随动钻孔设备的摩擦轮分析[J]. 河北工业大学学报 2018(06)

- [19].地面摩擦线输送小车打滑机理及对策[J]. 设备管理与维修 2015(02)

- [20].多绳摩擦轮绞车更换尾绳工艺[J]. 陕西煤炭 2010(04)

- [21].多绳摩擦轮式提升机导向轮轴瓦更换工艺[J]. 煤矿现代化 2013(S1)

- [22].塔式摩擦轮提升机换绳工艺研究[J]. 煤矿机械 2008(02)

- [23].激光雷达技术在煤矿摩擦轮提升机后备行程保护中的应用[J]. 工矿自动化 2008(02)

- [24].考虑安装误差的圆柱摩擦轮接触分析[J]. 机械制造与自动化 2018(05)

- [25].特大型多绳提升机摩擦轮的加工技术[J]. 矿山机械 2012(03)

- [26].大型井塔式摩擦轮提升机滚筒轴承科学检修研究与实践[J]. 科技情报开发与经济 2009(34)

- [27].多绳摩擦轮提升机天轮更换施工工艺[J]. 煤矿机械 2019(01)

- [28].小型悬轨式输送车的设计[J]. 科技与创新 2019(11)

- [29].多绳摩擦式提升机的工作现状及结构分析[J]. 才智 2013(03)

- [30].塔式多绳摩擦轮提升机快速换绳工艺[J]. 科技与企业 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/613608e4ecf3c5bffa604ffd.html