# 聚环氧氯丙烷胺类絮凝剂的合成及絮凝性能研究

### 论文摘要

随着印染工业的快速发展，印染废水的成分越来越复杂，为了有效的处理印染废水，迫切需要开发更多高效的水处理剂。本文首先以环氧氯丙烷和二甲胺为原料，在合成过程中加入不同的有机胺类作为交联剂，合成出一系列环氧氯丙烷—二甲胺聚合物（EPI-DMA）；采用红外光谱（IR）、核磁共振谱仪（NMR）、透射电镜（TEM）等多种现代分析仪器对EPI-DMA的结构形貌进行了分析表征。然后将合成出来的EPI-DMA聚合物与高浓度的聚合氯化铝（PAC）复配成聚合氯化铝—聚环氧氯丙烷—二甲胺（PAC-EPI-DMA）复合絮凝剂，同时对其电荷特性、结构形貌情况以及处理废水的情况进行了研究。最后对EPI-DMA有机絮凝剂及PAC-EPI-DMA复合絮凝剂的性能进行了对比研究。结果表明：在EPI-DMA聚合物的合成过程中，交联剂的加入使EPI-DMA的粘度和阳离子度增加，多乙烯多胺为交联剂的聚合物在交联剂量增加到一定程度后，阳离子度有降低的趋势；不同交联剂的EPI-DMA聚合物的IR谱图相差不大，但在水溶液中的结构形貌有较大差异；EPI-DMA絮凝剂对不同的染料废水有不同的絮凝脱色机理。对PAC-EPI-DMA复合絮凝剂的研究表明：与PAC无机混凝剂相比，PAC-EPI-DMA复合絮凝剂的Zeta电位值明显升高，电中和能力明显加强，但絮凝剂的Zeta电位值升高程度与复合絮凝剂中EPI-DMA的含量（P）以及pH值密切相关。EPI-DMA的粘度值（η）对PAC-EPI-DMA复合絮凝剂的Zeta电位影响不大，但其会影响复合絮凝剂在水中的结构形貌。PAC-EPI-DMA复合絮凝剂的P和η值对混凝效果均有影响。对EPI-DMA有机絮凝剂及PAC-EPI-DMA复合絮凝剂性能比较可知：PAC-EPI-DMA复合絮凝剂较EPI-DMA絮凝剂在水溶液中的聚集度变大，吸附架桥能力和网捕卷扫能力加强，处理染料废水和含油废水的效果要好于EPI-DMA絮凝剂。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 本论文的研究意义和目的

- 1.2 染料及染料废水

- 1.2.1 染料及其分类

- 1.2.2 染料废水污染的现状

- 1.3 印染废水处理方法

- 1.3.1 吸附（气浮）法

- 1.3.2 膜分离法

- 1.3.3 萃取法

- 1.3.4 化学混凝法

- 1.3 5 化学氧化法

- 1.3.6 光催化氧化法

- 1.3.7 超声波氧化

- 1.3.8 电化学法

- 1.3.9 生物降解法

- 1.4 化学絮凝剂的脱色研究

- 1.4.1 无机絮凝剂的脱色研究

- 1.4.2 有机高分子絮凝剂的脱色研究

- 1.4.3 微生物絮凝剂

- 1.5 新型高分子絮凝剂EPI-DMA

- 1.6 本文所要解决的主要研究内容及创新之处

- 第二章 实验材料和方法

- 2.1 药剂和材料

- 2.1.1 实验药剂

- 2.1.2 仪器和设备

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 EPI-DMA的提纯

- 2.2.2 红外（IR）测定方法

- 2.2.3 核磁共振谱（NMR）的测定

- 2.2.4 ZETA电位测定方法

- 2.2.5 透射电镜（TEM）试验

- 2.2.6 EPI-DMA粘度的测定

- 2.2.7 EPI-DMA阳离子度的测定

- 2.2.8 模拟水样配制方法

- 2.2.9 絮凝脱色实验方法

- 2.2.10 COD测定方法

- 2.2.11 油含量测定方法

- 第三章 EPI-DMA的合成及性能研究

- 3.1 前言

- 3.2 制备方法

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 交联剂种类及用量对EPI-DMA三元聚合反应的影响

- 3.3.2 不同交联剂的EPI-DMA的IR谱图表征

- 3.3.3 聚环氧氯丙烷—二甲胺的NMR谱图

- 3.3.4 EPI-DMA的结构形貌观察

- 3.3.5 EPI-DMA稳定性研究

- 3.4 絮凝实验结果

- 3.4.1 EPI-DMA处理实际印染废水效果

- 3.4.2 EPI-DMA处理炼油废水的效果

- 3.5 小结

- 第四章 PAC-EPI-DMA复合絮凝剂性能研究

- 4.1 前言

- 4.2 PAC-EPI-DMA的制备方法

- 4.2.1 PAC的制备

- 4.2.2 PAC-EPI-DMA的制备

- 4.3 PAC-EPI-DMA电动特性的研究

- 4.3.1 P值对絮凝剂ZETA电位的影响

- 4.3.2 EPI-DMA的D值对PAC-EPI-DMA复合絮凝剂ZETA电位的影响

- 4.4 PAC-EPI-DMA的TEM的观察

- 4.5 PAC-EPI-DMA与PAC的絮凝效果

- 4.5.1 处理模拟染料废水的效果

- 4.5.2 处理实际印染废水的效果

- 4.6 小结

- 第五章 PAC-EPI-DMA复合絮凝剂与EPI-DMA絮凝剂的性能比较

- 5.1 EPI-DMA和PAC-EPI-DMA的TEM观察

- 5.2 活性艳红模拟废水混凝效果的对比研究

- 5.2.1 投药量对混凝效果的影响

- 5.2.2 PH值对脱色效果的影响

- 5.3 实际印染废水处理效果的比较

- 5.4 处理炼油废水的絮凝效果比较

- 5.5 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表的论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].化工大数据 图说环氧氯丙烷[J]. 广州化工 2020(07)

- [2].提高环氧氯丙烷产量[J]. 石化技术与应用 2020(03)

- [3].国内环氧氯丙烷市场供应紧张 毛利尚可[J]. 乙醛醋酸化工 2019(02)

- [4].环保型环氧氯丙烷新工艺通过审查[J]. 能源化工 2019(04)

- [5].巴陵石化环保型环氧氯丙烷新工艺[J]. 氯碱工业 2019(09)

- [6].气相色谱-质谱法测定乙二醇二缩水甘油醚中环氧氯丙烷的残留量[J]. 理化检验(化学分册) 2018(01)

- [7].中国环氧氯丙烷行业现状及发展分析[J]. 中国氯碱 2018(05)

- [8].环氧氯丙烷2018年产能大幅增长[J]. 中国氯碱 2018(05)

- [9].一种环氧氯丙烷的分离方法[J]. 乙醛醋酸化工 2018(09)

- [10].环氧氯丙烷有机废水处理工艺[J]. 中国氯碱 2017(04)

- [11].创出历史新低后未能反弹 环氧氯丙烷底部徘徊难向好[J]. 江苏氯碱 2016(04)

- [12].优化反应控制 提高环氧氯丙烷收率[J]. 化工管理 2015(03)

- [13].两头承压 库存高企 环氧氯丙烷利空笼罩反转不易[J]. 江苏氯碱 2015(04)

- [14].环氧氯丙烷与离子液体的交联过程研究[J]. 化工学报 2020(11)

- [15].羧甲基交联淀粉止血颗粒中环氧氯丙烷残留量的测定[J]. 生物医学工程研究 2019(04)

- [16].环氧化物水解酶交联细胞聚集体催化合成（R）-环氧氯丙烷[J]. 化工学报 2020(09)

- [17].我国环氧氯丙烷合成技术研究进展[J]. 乙醛醋酸化工 2019(10)

- [18].GC-MS法测定水中环氧氯丙烷的不确定度评定[J]. 现代食品 2017(19)

- [19].环氧氯丙烷生产废水处理工程实例[J]. 环境科技 2015(01)

- [20].环氧氯丙烷绝地反弹[J]. 江苏氯碱 2014(04)

- [21].厂家持续挺价 市场供应趋紧 环氧氯丙烷行情大涨[J]. 江苏氯碱 2014(05)

- [22].环氧氯丙烷:大面积亏损难以避免[J]. 江苏氯碱 2013(04)

- [23].环氧氯丙烷行业发展趋势分析[J]. 上海化工 2013(11)

- [24].环氧氯丙烷低价难觅[J]. 江苏氯碱 2012(05)

- [25].环氧氯丙烷低价难觅[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(11)

- [26].环氧氯丙烷加速下跌[J]. 江苏氯碱 2012(06)

- [27].环氧氯丙烷进出品格局生变[J]. 江苏氯碱 2011(01)

- [28].环氧氯丙烷市场和生产现状分析[J]. 科技信息 2011(17)

- [29].宁波环洋化工公司建设30kt/a环氧氯丙烷项目[J]. 石油炼制与化工 2011(09)

- [30].环氧氯丙烷的技术进展与市场分析[J]. 上海化工 2010(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/613ee8c05e62f67278e7e6ef.html